ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН УТОРГОШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Муниципальный контракт № 0150300001423000094 от «18» сентября 2023 г.

Великий Новгород

- Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1. | Положение о территориальном планировании Уторгошского сельского поселения. Том 1. |
| 2. | Материалы по обоснованию генерального плана Уторгошского сельского поселения. Том 2. |
| 3 | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав Уторгошского поселения. Том 3. |
| Графические материалы |
| Генеральный план. |
| Лист 1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав Уторгошского сельского поселения | М 1:25 000 |
| Лист 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и территорий Уторгошского сельского поселения | М 1:25 000 |
| Лист 3 | Карта функциональных зон Уторгошского сельского поселения | М 1:25 000 |
| Материалы по обоснованию генерального плана. |
| Лист 1 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, иных объектов, территорий и зон Уторгошского сельского поселения | М 1:25 000 |
| Лист 2 | Карта особо охраняемых природных территорий регионального значения и границ территории объектов культурного наследия Уторгошского сельского поселения | М 1:25 000 |
| Лист 3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, зон с особыми условиями использования территорий, границ лесничеств Уторгошского сельского поселения | М 1:25 000 |
|  | CD-диск с электронной версией |

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. СВЕДЕНИЯ О УТВЕРЖДЁННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.	7

3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	14

3.1. Описание природных условий и ресурсов территории	15

3.1.1. Геологическое строение	15

3.1.2. Климат	17

3.1.3. Гидрография и гидрология	18

3.1.4. Гидрологическая характеристика	18

3.1.5. Инженерно-геологические условия	20

3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории	21

3.2.1. Система расселения и трудовые ресурсы	21

3.2.2. Отраслевая специализация	24

3.2.3. Сельское хозяйство	24

3.2.4. Промышленность	25

3.2.5. Жилищный фонд	25

3.2.6. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	29

3.2.7. Развитие системы культурно- бытового обслуживания населения.	36

3.2.8. Транспортное обеспечение	40

3.2.9. Инженерное обеспечение	46

3.2.10. Санитарная очистка территории.	54

3.3. Структура земельного фонда	54

3.3.1 Земли сельскохозяйственного назначения.	54

3.3.2. Земли населённых пунктов.	56

3.3.3. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.	58

3.3.4. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.	58

3.3.5. Земли особо охраняемых территорий.	58

3.3.6. Земли водного фонда.	59

3.3.7. Земли лесного фонда.	59

3.3.8. Земли запаса.	59

3.4. Объекты культурного наследия	60

3.5. Особо охраняемые природные территории	65

3.6. Зоны с особыми условиями использования территорий	69

3.7. Прогнозируемые направления развития Уторгошского сельского поселения	75

4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	76

4.1. Функциональное зонирование.	76

4.2. Обоснование предложенного варианта планируемого размещения объектов местного значения Уторгошского сельского поселения	84

5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ.	86

6. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	88

7. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	89

8. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИТСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	90

8.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	91

8.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	92

8.3. Факторы возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	95

8.4. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории	98

8.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	99

9. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	102

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЁ ОХРАНЕ)	102

11. ПРИЛОЖЕНИЯ	107

Приложение 1	108

Приложение 2	112

Приложение 3	116

Приложение 4	121

Приложение 5	126

1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Уторгошского сельского поселения (далее – генеральный план) утвержден Решением Совета депутатов Уторгошского сельского поселения от 21.05.2012 г. № 92 с последующими изменениями. В настоящее время в генеральный план вносятся изменения в целях актуализации генерального плана Уторгошского сельского поселения, создания условий для устойчивого развития территорий поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства и для размещения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД)

Проект изменений в генеральный план подготовлен на основании муниципального контракта № 0150300001423000094 от 18.09.2023 г. на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района Новгородской области в соответствии с Постановлением Администрации Шимского муниципального района от 18.07.2023 №1059 «О подготовке проекта внесения изменений в документ территориального планирования (Генеральный план) Уторгошского сельского поселения и техническим заданием на выполнение работ.

- Проект изменений в генеральный план разработан применительно ко всей территории муниципального образования Уторгошского сельское поселение Шимского муниципального района Новгородской области (административный центр ж/д ст. Уторгош).

- В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации к генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме.

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

- 1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

- 2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

- 3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

- 4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- 5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- 6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- 7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

- 8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

- Проект изменений в генеральный план подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. №793», методическими рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 и иными нормативными правовыми актами.

- Генеральный план разработан на период до 2032 года (20 лет).

- В генеральном плане Уторгошского сельского поселения не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части пункта 4 части 8, в связи с тем, что на территории Уторгошского сельского поселения особые экономические зоны отсутствуют.

- В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) по состоянию на 2023 год, а также материалы, предоставленные Администрацией Шимского муниципального района.

- При подготовке документов территориального планирования Уторгошского сельского поселения использовались сведения, имеющиеся в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

- В основу генерального плана положены данные, предоставленные Администрацией Шимского муниципального района в 2023 году, а также документы с официальных сайтов Шимского муниципального района и Уторгошского сельского поселения

- В генеральном плане приняты следующие сокращения:

- деревня – д.;

- село – с.;

- человек – чел.;

- река – р.;

- ручей – руч.;

- линии электропередачи – ЛЭП;

- личное подсобное хозяйство – ЛПХ;

- крестьянско- фермерское хозяйство – КФК;

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение- МАОУ;

- средняя общеобразовательная школа - СОШ;

- фельдшерско-акушерский пункт - ФАП;

- муниципальное автономное учреждение культуры – МАУК;

- индивидуальный предприниматель – ИП;

- чрезвычайная ситуация – ЧС;

- автомобильная дорога - а/д (в таблицах);

- нет данных – н/д (в таблицах).

2. СВЕДЕНИЯ О УТВЕРЖДЁННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

- В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

- Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства.

- В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования (внесение изменений) осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

- Настоящие изменения в генеральный план выполнены с учётом принятых федеральных, региональных и муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития.

Перечень государственных программ Российской Федерации, реализуемых на территории Новгородской области (таблице 2.1).

- Перечень государственных программ Российской Федерации, реализуемых в Новгородской области

- Таблица 2.1

| № п/п | Наименование | Период реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Развитие здравоохранения | 2018 - 2030 годы |
|  | Социальная поддержка граждан | 2013 - 2030 годы |
|  | Доступная среда | 2011 - 2030 годы |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 2013 - 2030 годы |
|  | Содействие занятости населения | 2013 - 2030 годы |
|  | Развитие образования | 2018 - 2030 годы |
|  | Развитие культуры | 2013 - 2030 годы |
|  | Развитие туризма | 2022 - 2030 годы |
|  | Реализация государственной национальной политики | 2017 - 2030 годы |
|  | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 2018 - 2030 годы |
|  | Развитие транспортной системы | 2018 - 2030 годы |
|  | Комплексное развитие сельских территорий | 2020 - 2030 годы |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 2013 - 2030 годы |
|  | Экономическое развитие и инновационная экономика | 2013 - 2030 годы |
|  | Воспроизводство и использование природных ресурсов | 2013 - 2030 годы |
|  | Развитие лесного хозяйства | 2013 - 2030 годы |
|  | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2013 - 2030 годы |
|  | Развитие энергетики | 2013 - 2030 годы |
|  | Информационное общество | 2011 - 2030 годы |
|  | Национальная система пространственных данных | 2022 - 2030 годы |
|  | Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами | 2013 - 2030 годы |
|  | Федеральная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" | 2019 - 2024 годы |

- Перечень Государственных программ Новгородской области в соответствии с распоряжением Правительства Новгородской области от 12.07.2023 г. № 390-рг «Об утверждении перечня государственных программ Новгородской области» (таблица 2.2).

- Перечень государственных программ Новгородской области

- Таблица 2.2.

| N п/п | Наименование государственной программы Новгородской области | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие здравоохранения Новгородской области | министерство здравоохранения Новгородской области |
| 2. | Развитие образования в Новгородской области | министерство образования Новгородской области |
| 3. | Развитие культуры и архивного дела Новгородской области | министерство культуры Новгородской области |
| 4. | Социальная поддержка граждан в Новгородской области | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области | министерство спорта Новгородской области |
| 6. | Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области |
| 7. | Содействие занятости населения в Новгородской области | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| 8. | Развитие сельского хозяйства в Новгородской области | министерство сельского хозяйства Новгородской области |
| 9. | Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области | министерство сельского хозяйства Новгородской области |
| 10. | Развитие строительства на территории Новгородской области | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 11. | Развитие транспортной системы Новгородской области | министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области |
| 12. | Развитие лесного хозяйства Новгородской области | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 13. | Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 14. | Развитие охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области | комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области |
| 15. | Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области | комитет ветеринарии Новгородской области |
| 16. | Совершенствование системы государственного и муниципального управления в Новгородской области | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 17. | Развитие системы управления имуществом в Новгородской области | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 18. | Управление государственными финансами Новгородской области | министерство финансов Новгородской области |
| 19. | Обеспечение экономического развития Новгородской области | министерство инвестиционной политики Новгородской области |
| 20. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 21. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области | государственное областное казенное учреждение "Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области" |
| 22. | Развитие цифровой экономики в Новгородской области | министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области |
| 23. | По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| 24. | Развитие системы местного самоуправления, институтов гражданского общества и реализация государственной национальной политики на территории Новгородской области | комитет по внутренней политике Новгородской области |
| 25. | Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 26. | Развитие инфраструктуры и модернизация школьных систем образования Новгородской области | министерство образования Новгородской области |
| 27. | Развитие промышленности, торговли и заготовительной деятельности, защиты прав потребителей в Новгородской области | министерство промышленности и торговли Новгородской области |
| 28. | Научно-технологическое развитие Новгородской области | министерство промышленности и торговли Новгородской области |
| 29. | Развитие молодежной политики на территории Новгородской области | комитет по молодежной политике Новгородской области |

Также при внесении изменений в генеральный план Уторгошского сельского поселения были использованы:

- Закон Новгородской области от 04 апреля 2019 № 394-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 28.02.2022 №146 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2022-2028 годы»;

- Инвестиционная программа ПАО «Россети Северо-Запад» на 2016 – 2025 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 №33@

- Схема и Программа перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2022-2026 годов, утвержденная Указом Губернатора Новгородской области от 06.04.2022 г. № 165

- Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 30.12.2020 №34@ (в ред. от 30.12.2020 №34);

- Региональная программа газификации Новгородской области на 2021 - 2030 годы, утвержденная Указом Губернатора Новгородской области от 13.12.2021 № 636 (в редакции от 09.11.2022 № 670);

- Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 16.09.2016 № 29 (в редакции 17.11.2022 №62/34) «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» на 2017 - 2035 годы;

- Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 19.09.2019 № 43 (в редакции от 29.09.2022 №54) «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Новгородоблэлектро» на 2020 – 2024 годы;

- Территориальная схема обращения с отходами Новгородской области, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 27.12.2021 № 13;

- Социально-экономическое развитие муниципального образования Уторгошское сельское поселение осуществляется на основе программ социально-экономического развития Российской Федерации, Новгородской области, Шимского муниципального района и Уторгошского сельского поселения.

Перечень муниципальных программ Шимского муниципального района, утверждённый распоряжением Администрации Шимского муниципального района от 10.10.2022 №195-рг «Об утверждении Перечня муниципальных программ Шимского муниципального района», представлен в таблице 2.3.

.

Перечень муниципальных программ Шимского муниципального района

Таблица 2.3.

| № п/п | Наименование муниципальной программы Шимского муниципального района | Номер нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 14.11.2018 № 1456 (в ред. от 26.02.2019 № 186; в ред. от 06.12.2019 № 1295; в ред. от 02.03.2020. № 349; в ред. от 21.04.2022 № 385) |
| 2 | «Комплексное развитие сельских территорий в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации муниципального района от 03.11.2022 № 1297 (в ред. от 21.02.2023 № 224) |
| 3 | «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 31.10.2022 № 1280 (в ред. от 19.12.2022 № 1474; в ред. от 30.12.2022 № 1565; в ред. от 08.02.2023 № 157; в ред. от 10.03.2023 № 298) |
| 4 | «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 07.11.2022 № 1306 (в ред. от 08.02.2023 № 158; в ред. от 22.02.2023 № 232) |
| 5 | «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 22.11.2022 № 1368 (в ред. от 26.01.2023 № 108; в ред. от 20.06.2023 № 891; в ред. от 16.08.2023 № 1246) |
| 6 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 07.11.2022 № 1309 (в ред. от 30.12.2022 № 1566) |
| 7 | «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 03.11.2022 № 1298 (в ред. от 26.12.2022 № 1544; в ред. от 22.02.2023 № 228; в ред. от 23.06.2023 № 956; в ред. от 01.08.2023 № 1175) |
| 8 | «Развитие образования, физической культуры и спорта в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 06.12.2022 № 1441 (в ред. от 14.03.2023 № 303; в ред. от 19.06.2023 № 886; в ред. от 31.07.2023 № 1168) |
| 9 | «Развитие молодежной политики в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 06.12.2022 № 1437 (в ред. от 22.06.2023 № 905) |
| 10 | «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 07.11.2022 № 1308 (в ред. от 31.05.2023 № 790) |
| 11 | «Охрана окружающей среды и экологической безопасности Шимского муниципального района» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 26.12.2022 № 1547 |
| 12 | «Обеспечение экономического развития Шимского муниципального района» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 03.11.2022 № 1300 (в ред. от 24.03.2023 № 347) |
| 13 | «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 06.12.2022 № 1438 |
| 14 | «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района». | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 06.12.2022 № 1436 (в ред. от 20.01.2023 № 80; в ред. от 27.03.2023 № 349) |
| 15 | «Развитие агропромышленного комплекса Шимского муниципального района» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 03.11.2022 № 1296 (в ред. от 21.02.2023 № 223; в ред. от 20.06.2023 № 896) |
| 16 | «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 14.02.2023 № 205 |
| 17 | «Обеспечение прав потребителей в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 21.11.2022 № 1358 |
| 18 | «Градостроительная политика на территории Подгощского, Медведского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 01.03.2022 № 186 (в ред. от 04.05.2022 № 465; в ред. от 22.02.2023 № 230) |

Перечень муниципальных программ Уторгошского сельского поселения, утверждённый распоряжением Администрации Уторгошского сельского поселения от 20.10.2022 № 30-рг «Об утверждении Перечня муниципальных программ Уторгошского сельского поселения», представлен в таблице 2.4.

Перечень муниципальных программ Уторгошского сельского поселения

Таблица 2.4.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие молодежной политики и культуры патриотизма, физической культуры и спорта Уторгошского сельского поселения | Развитие культуры на территории Уторгошского сельского поселения | 2019-2025 | Администрация Уторгошского сельского поселения |
|  |  | Развитие физической культуры и спорта |  |  |
|  |  | Развитие эффективности молодежной политики и оздоровление детей |  |  |
| 2. | Совершенствование и развитие местного самоуправления, управление финансами Уторгошского сельского поселения | «Развитие информационного общества и системы управления государственными закупками в Уторгошском сельском поселении» | 2019-2025 | Администрация Уторгошского сельского поселения |
|  |  | «Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в Уторгошском сельском поселении» |  |  |
| 3. | Пожарная безопасность населения на территории Уторгошского сельского поселения |  | 2019-2025 | Администрация Уторгошского сельского поселения |
| 4. | Содержание дорожной инфраструктуры на территории Уторгошского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Уторгошского сельского поселения | 2019-2025 | Администрация Уторгошского сельского поселения |
|  |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Уторгошского сельского поселения |  |  |
| 5. | Комплексное развитие сельских территорий | Развитие благоустройства на территории Уторгошского сельского поселения | 2020-2025 | Администрация Уторгошского сельского поселения |
| 6. | Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Уторгошского сельского поселения |  | 2019-2025 | Администрация Уторгошского сельского поселения |
| 7 | Развитие муниципальной службы в Уторгошском сельском поселении |  | 2019-2025 | Администрация Уторгошского сельского поселения |
| 8 | Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Уторгошском сельском поселении |  | 2023-2025 | Администрация Уторгошского сельского поселения |

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения:

Основой для разработки данного раздела послужили следующие документы прогнозного и нормативно-правового характера:

Стратегия социально- экономического развития Новгородской области до 2026 года (утверждена областным законом "О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года" от 04.04.2019 N 394-ОЗ);

-  Стратегия социально-экономического развития Шимского муниципального района до 2027 года (утверждена решением Думой Шимского муниципального района от 28.02.2023 г. № 192);

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района на 2017 до 2027 года», утверждённая Постановлением Администрации Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района от 05.06.2017 № 36;

Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на 2017 до 2027 года», утверждённая Постановлением Администрации Уторгошского сельского поселения сельского поселения Шимского муниципального района от 05.06.2017 № 38;

Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Уторошского сельского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на 2017 до 2027 года», утверждённая Постановлением Администрации Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области от 05.06.2017 № 37;

«Схема водоснабжения и водоотведения Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на период с 2017 до 2027 года», утверждённая Постановлением Администрации Уторгошского сельского поселения от 12.05.2017 № 29;

«Схема теплоснабжения Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на период с 2023 до 2038 года (актуализация на 2024 год), утверждённая Постановлением Администрации Шимского муниципального района от 21.04.2023 № 448.

3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Уторгошское сельское поселение входит в состав Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы городского и сельских поселений, входящих в состав Шимского муниципального района, установлены областным законом от 17.01.2005 № 398-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населённых пунктов, входящих в состав территории поселений» (далее областной закон № 398-ОЗ). Уторгошское сельское поселение наделено статусом муниципального образования и входит в состав Шимского муниципального района с административным центром в ж/д ст. Уторгош. Областным законом № 398-ОЗ установлены границы территорий всех муниципальных образований, входящих в состав Шимского муниципального района.

В соответствии с приложением 8 к областному закону № 398-ОЗ граница муниципального образования Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района Новгородской области проходит:

на севере - от административно-территориальной границы Псковской области, по административно-территориальным границам Ленинградской области, Батецкого района до оси железной дороги на участке направления Санкт-Петербург - Пыталово км 175 + 440 - км 196 + 549 Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги";

на востоке - от места пересечения административно-территориальной границы Батецкого района с осью железной дороги на участке направления Санкт-Петербург - Пыталово км 175 + 440 - км 196 + 549 Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" по оси железной дороги на участке направления Санкт-Петербург - Пыталово км 175 + 440 - км 196 + 549 Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги", по границе кварталов 187, 20, 21 Уторгошского участкового лесничества Шимского лесничества, по границе кварталов 132, 138, 145, 149 Шимского участкового лесничества Шимского лесничества, по руслу ручья Межник, по руслу реки Мшага, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Строитель", по границе кварталов 161, 162, 168, 175 Шимского участкового лесничества Шимского лесхоза, по оси автодороги Шимск - Феофилова Пустынь, по границе кварталов 132, 143, 144, 157, 160, 164, 163 Уторгошского участкового лесничества Шимского лесничества, по оси железной дороги на участке направления Санкт-Петербург - Пыталово км 175 + 440 - км 196 + 549 Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" до пересечения с административно-территориальной границей Солецкого района;

на юге - по административно-территориальной границе Солецкого района до административно-территориальной границы Псковской области;

на западе - по административно-территориальной границе Псковской области до административно-территориальной границы Ленинградской области.

В состав муниципального образования в соответствии с Постановлением Администрации Новгородской области от 8 апреля 2008 года № 121 "О реестре административно-территориального устройства области" входят 39 населенных пункта: деревня Бологово, деревня Большая Уторгош, деревня Большие Березицы, деревня Борок, деревня Буйно, деревня Вирки, деревня Водосы, деревня Глинско, деревня Гора, деревня Городище, деревня Гороховище, деревня Добрыни, деревня Звад, деревня Казовицы, деревня Комарово, деревня Крёкшина Горка, деревня Листовка, деревня Лонно, деревня Лучки, деревня Любонё, деревня Людятино, деревня Малая Уторгош, деревня Малое Городище, деревня Малые Березицы, деревня Мясково, деревня Низова, деревня Пески, деревня Плосково, деревня Подмошье, деревня Прусско, деревня Радошка, деревня Рямешка, деревня Сосновый Бор, деревня Стаи, деревня Турская Горка, деревня Хотыня, деревня Чудско, железнодорожная станция Уторгош, разъезд Кчеры.

Административным центром сельского поселения является ж/д ст. Уторгош.

3.1. Описание природных условий и ресурсов территории

3.1.1. Геологическое строение

В геологическом строении территории Шимского района принимают участие породы архейско-нижнепротерозойского, вендского, кембрийского, ордовикского, девонского и четвертичного возраста. По структурно-тектоническому районированию, проводимому по положению поверхности архейско-нижнепротерозойского кристаллического фундамента, вся территория относится к юго-восточному погребенному склону Балтийского щита Восточно-Европейской платформы, к его участку, известному в геологической литературе под наименованием Лужской моноклинали. Характерной особенностью Лужской моноклинали является общее слабое погружение, как поверхности фундамента, так и перекрывающих слоев осадочных горных пород в юго-юго-восточном направлении под углом, не превышающим доли градуса.

Непосредственно под четвертичным образованием на площади района прослеживаются только верхнедевонские отложения – чудовские, дубниковские, свинордские, ильменские и бурегские слои, онежская свита. Нижележащий разрез средне-верхнедевонских и ордовикских пород вскрыт и изучен только с помощью буровых скважин (на территории Шимского и соседнего Солецкого районов).

По данным геофизических исследований породы архейско-нижнепротерозойского кристаллического фундамента залегают не территории района на глубинах 700 - 750 м на северо-западе до 850 - 900 м в юго-восточной части района. Поверхность фундамента характеризуется общим слабым наклоном (4 - 5 м/км) к юго-востоку без крупных неровностей. Возможно только около с. Уторгош имеется небольшое (15 - 25 м) поднятие рельефа. В составе пород фундамента предположительно преобладают разнообразные квейсы и кристаллические сланцы.

Комплекс вендских и кембрийских отложений общей мощностью около 300 м, перекрывающий породы фундамента сложен чередующимися толщами песчаников, алевролитов и алевритистых, местами тонкослоистых и сланцеватых, глин.

Отложения ордовикского возраста характеризуются мощностью от 90 до 130 метров в зависимости от интенсивности их продолжительного размыва в раннедевонское время, когда вся территория представляла собой сушу. Они представлены неравномерно глинистыми известняками (в кровле разреза обычно доломитизированными) с прослоями мергелей, реже – глин. В основании разреза повсеместно залегает пачка слабо сцементированных песчаников мощностью 8-12 м, в кровле с обильными зернами темно-зеленого глаукомита.

Девонские отложения представлены средним и верхними отделами. Отложения среднего отдела имеют мощность 270 - 300 м, залегают на глубине более 90 - 100 м от поверхности и имеют двучленное строение. Нижняя часть разреза мощностью 70 - 90 м (наровская свита) сложена переслаивающимися доломитами и доломитовыми мергелями с прослоями глин, алевролитов и песчаников. Выше прослеживается толща разноцветных песков и песчаников с прослоями глин и алевролитов. На неравномерно размытой поверхности пород среднего девона залегают верхнедевонские отложения, мощность которых, сохранившаяся от последующего размыва, увеличивается в ЮВ направлении и достигает близ границы со Старорусским районом 150 м.

Нижняя часть разреза мощностью 55 - 65 м сложена светло и розовато-серыми песками и песчаниками (слабо отличающимися по внешнему виду от подстилающих пород) с редкими прослоями глин и алевролитов. Выше наблюдается толща глинисто-карбонатных пород мощностью до 90 м. Нижнюю часть толщи (22 - 27 м) слагают доломиты и доломитизированные известняки с прослойкой мергелей (снетогорские и псковские слои). Вышележащие чудовские слои прослеживаются на обширной площади под четвертичными образованиями, в долинах рек Мшага и Хотынка имеется ряд небольших обнажений. Разрез чудовских слоев представлен переслаивающимися пачками глинистых известняков, мергелей и глин общей мощностью 14 - 17 м. Кровля чудовских слоев хорошо выделяется в разрезе присутствием красно-бурой ожелезненной корки на известняках. Залегающие на чудовских известняках дубниковские слои мощностью 7 - 10 м представлены в основании мергелями, глинами, доломитами и доломитизированными известняками.

Свинордские слои, перекрывающие дубниковские, распространены в основном в восточной и южной частях района. Обнажения имеются по р.р. Шелонь и Мшага. Нижняя часть разреза (5-6 метров) сложена преимущественно листовато-тонкослоистыми известняками с маломощными прослоями мергелей и глин. В верхней части разреза (собственно свинордские слои) мощностью 7-9 метров залегают чередующиеся пачки зеленовато-серых глин и светло-серых с красно-бурыми пятнами известняков.

Ильменские слои распространены только в юго-восточной части района, южнее р. Шелонь. Они имеют мощность 22 - 27 м и представлены толщей зеленовато-серых глин, включающих маломощные (до 0,7 м) прослои песчаников и известняков. Обнажения наблюдаются в береговом обрыве оз. Ильмень у д. Коростынь. Бурегские слои занимают под четвертичными отложениями небольшую площадь на юго-востоке территории близ д.д. Любыни, Солоницко, Горцы и Коростынь. Выходы имеются по т.н. Ильменскому глинту. Это толща известняков мощностью 7 - 9 м, в основании (0,5 - 1 м) сильно ожелезненных и красно-бурой окраски. Отложения онежской свиты распространены только вдоль границы со Старорусским районом, где их мощность не превышает 7 - 8 м. Свита сложена чередующимися слоями разноцветных глин, песчаников и песков.

Четвертичные отложения перекрывают повсеместно верхнедевонские породы покровом неравномерной мощности, в среднем 2 - 5 метров, максимально до 25 м (в СЗ части района). Они представлены комплексом ледниковых и водно-ледниковых образований последнего (валдайского) оледенения и послеледниковыми отложениями, - аллювиальными, озерно-аллювиальными, озерными и болотными.

Ледниковые отложения (морена) мощностью до 15 м распространены практически повсеместно, но непосредственно с поверхности они прослеживаются только преимущественно на абс. отметках выше 40 м. В более низменой части рельефа они перекрыты более молодыми образованиями и выходят только в виде небольших пятен. Отложения представлены преимущественно валунными суглинками и глинами, реже – валунными супесями. Последние преобладают на северо-западе района. Ледниковые отложения в районе относятся к двум разновозрастным стадиям оледенения – вепсовской и лужской. Отложения лужской стадии распространены лишь в бассейне р. Хотынка и отличаются повышенным содержанием в составе морены валунно-галечного материала.

Водно-ледниковые образования представлены флювиогляциальными (ледниково-речными) и озерно-ледниковыми отложениями. Флювиогляциальными отложения имеют прерывистое распространение в виде размытых конечно-моренных гряд общего СВ направления, соответствующих фазам остановок ледникового края в ходе его отступания. Наиболее четко выраженная в рельефе гряда протягивается от ст. Низы к с. Менюша и далее в сторону Видогощь. Аналогичная, но сильно размытая гряда прослеживается вдоль р. Шелонь, и к западу от д. Коростынь наблюдаются остатки другой гряды. Мощность флювиогляциальных отложений в перечисленных грядах колеблется в широких пределах, от 1 - 2 до 18 метров. Они представлены в основном разнозернистыми песками с частыми линзами гравийно-галечного материала кристаллических и карбонатных пород.

В бассейне р. Хотынки флювиогляциальные отложения приурочены к разобщенным холмам и грядам, оконтуривающим границу максимального продвижения края ледника лужской стадии. Они локализируются на абс. высотах 48 - 60 м и представлены валунно-гравийно-песчаным материалом мощностью до 13 м (Кчерское месторождение).

Озерно-ледниковые отложения распространены на обширной площади в восточной части района вдоль р. Шелонь на абс. высотах ниже 40 м, а также более возвышенных участках рельефа близ р. Мшага. На абс. отметках ниже 32 - 33 м отложения представлены преимущественно суглинками и глинами, нередко ленточно-слоистыми. Выше этой границы преобладают мелкозернистые пески с прослоями супесей. Мощность отложений достигает 18 м, однако, большей частью достигает 2 - 5 м.

Послеледниковые (современные) образования также широко распространены на территории района. Аллювиальные отложения слагают русла и пойменные террасы всех рек и большинства ручьев. Это – мелко – и разнозернистые пески, супесы и илы, в пределах русел обычно с линзами песчано-гравийно-валунного материала. В зависимости от крупности водотока мощность отложений колеблется от 0,5 до 5 м, а в долине р. Шелонь достигает 7 м.

Озерно-аллювиальные отложения мощностью до 12 м слагают дельту р. Шелонь. Они сложены песками, супесями, суглинками и илистыми глинами с линзами торфа и многочисленными слабо разложившимися остатками древесных растений.

Озерные отложения распространены на дне и в виде узкой полосы вдоль берега оз. Ильмень не выше абс. отметок 21 - 22 м.  В их составе преобладают серые и желтовато-серые илы и илистые пески с примесью гравия. В береговой зоне мощность отложений небольшая, не более 2 м, но увеличивается в сторону центральной части озера до 6 - 7 м.

Болотные отложения в виде торфа мощностью от 0,5 до 5 - 6 м, редко больше, пользуются в районе широким распространением. Наиболее крупные болотные массивы сосредоточены в восточной и северо-восточной частях района. Практически все более-менее крупные торфяники изучены в качестве месторождений и учтены кадастром торфяного фонда области.

Из современных геологических процессов на рассматриваемой территории наиболее существенными являются продолжающееся заболачивание плоских водораздельных пространств и рост дельты р. Шелонь. Одной из проблем, требующих изучения и оценки, является техногенное загрязнение вод и донных отложений рек Шелонь и Мшага.

3.1.2. Климат

Климат Уторгошского сельского поселения умеренно континентальный. Среднегодовое количество осадков - 550 мм. Максимум осадков приходится на лето (38%), немного меньше - на осень (27%). Средняя температура января – 10 градусов ниже нуля. Зима умеренно мягкая, снежная, преобладает облачная умеренно морозная погода. Снежный покров устанавливается в середине декабря и удерживается в среднем 90-100 дней. Весна продолжительная, прохладная. Лето умеренно теплое (средняя температура июля +16, +17 градусов) непродолжительное; иногда отмечается жаркая и сухая погода. Максимальная температура воздуха летом доходит до +34 градусов. В течение всего года преобладают ветры юго-западной четверти (З, ЮЗ, Ю). Наименьшую повторяемость имеют восточные ветры (7%). Среднегодовая скорость ветра равна 4,4 м/сек. Усиление ветра происходит зимой до 5,1 м/сек в декабре и январе. Летом скорость ветра уменьшается до 3,5 м/сек. Сильные ветры со скоростью равной 15 м/сек и больше на территории поселения наблюдаются очень редко (в среднем 5 дней в году).

3.1.3. Гидрография и гидрология

Водоносные горизонты и комплексы на территории Шимского района распространены в четвертичных и дочетвертичных отложениях. В четвертичных образованиях района выделяется до 10 водоносных горизонтов и горизонтов спорадического распространения подземных вод, однако только некоторые из них имеют определенное практическое значение для индивидуального водоснабжения населенных пунктов. Например, широко распространенных водоносный горизонт современных болотных отложений занимает около 20% площади, но его практическое значение заключается в регулировании поверхностного водостока. Эти воды ультрапресные, с минерализацией менее 100 мг/л, гидрокарбонатные, натриевые или кальциевые, очень мягкие, не пригодные для питья.

В связи с ограниченным распространением, небольшой мощностью и слабой водообильностью не имеет практического значения для водоснабжения также водоносный горизонт современных аллювиальных отложений, хотя он в ограниченном объеме используется местным населением в д. Мшага. Кроме этого, эти воды подвержены загрязнению нитратами и нитратными соединениями. Воды пресные с минерализацией около 0,5 г/л, гидрокарбонатные, кальциевые, с сильным колебанием уровня в зависимости от атмосферных осадков и весеннего половодья.

Практического значения не имеют также водоносные горизонты в озерно-аллювиальных и озерных отложениях. Широко используется местным населением для хозяйственно-питьевого водоснабжения мелких населенных пунктов водоносный горизонт в озерно-ледниковых отложениях последнего ледниковья. Водовмещающие породы в нем представлены слабоглинистыми песками сильно изменчивой мощности. Воды залегают в среднем на гл.1 - 3 м от поверхности, они обычно безнапорные, но местами в понижениях рельефа обнаруживают слабый напор до 2,7 м. По составу воды преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные (минерализация 0,6 - 0,8 г/л), дебит водопунктов менее 0,5 л/с. В окрестностях долины р. Шелонь местами за счет притока вод из дочетвертичных пород отмечается повышенная минерализация, до 1,5 - 3 г/л. Для централизованного водоснабжения горизонт не пригоден.

Ограниченное водоснабжение имеет водоносный горизонт в конечно-моренных и камовых отложениях района. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой мощностью редко более 8 м. Уровень подземных вод залегает на различной глубине, от 0,5 до 6 м от поверхности. Водоносность отложений в целом невысокая, удельные дебиты водопунктов редко превышает 0,5 л/с. Воды пресные с минерализацией 0,4 - 0,7 г/л, гидрокарбонатные, магниевые и кальциевые. В небольшой степени они используются для индивидуального водоснабжения, для централизованного водоснабжения практического значения не имеют.

Горизонт спорадического распространения подземных вод в ледниковых отложениях распространен почти повсеместно, на значительной площади в качестве первого от поверхности. Водовмещающими являются линзы песков и песчано-гравийного материала в морене мощностью обычно 0,5 - 2 м. Глубина залегания уровня колеблется в пределах 0,4 - 6 м, водообильность пестрая, чаще низкая, дебиты водопунктов редко достигает 0,1 л/с. Воды пресные с минерализацией 0,2 - 1 г/л, гидрокарбонатные, кальциевые и магниевые, в долине р. Шелонь минерализация достигает 3 г/л.

Воды довольно широко используются населением для индивидуального водоснабжения.

### 3.1.4. Гидрологическая характеристика

- Широко распространенная плотная материнская порода, равнинность рельефа, обилие выпадающих атмосферных осадков и слабое их испарение обусловили своеобразие водного режима на территории Уторгошского сельского поселения Шимского района. Из наиболее крупных рек поселения следует отметить р. Мшага и мелких речек Покоска, Леменка, Черная, Хотынка и др.; множество безымянных ручьев.

- Река Мшага - левый приток Шелони, образуется у урочища Веретейка. Длина Мшаги — 106 километров, ширина - 15-20 метров, течение слабое, берега низкие, заболоченные. Впадает в Шелонь в 19 километрах от её устья. Берёт начало в Лужском районе Ленинградской области.

- Большинство рек течет в крутых берегах, среди узких долин, без ясно выраженных террас и дренирует только прилегающие участки.

- Глубина залегания грунтовых вод в поселении различна и находится в полной зависимости от рельефа местности и характера слагающих пород. На равнинах и по слабым повышениям глубина грунтовых вод колеблется от 1,5 до 6 м.

Долина реки неясно выраженная, с малой глубиной эрозионного вреда. Пойма на участке

По водному режиму р. Мшага относится к равнинному типу рек со смешанным питанием, в котором хорошо выражено преобладание снегового (до 60-80%). Дождевое питание составляет до 30-50%, грунтовое – 6-10%.

В годовом ходе уровней выделяется: весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, осенний паводок и устойчивое низкое стояние уровня зимой.

Весенний подъем уровней начинается во второй половине марта, изредка в апреле, и достигает своего максимума в первых числах мая. Высота подъема составляет в обычные годы 5-6 метров, в многоводные до 7-8 м. При этом затапливаются в основном пойменные территории жилой застройки р.п. Шимска.

Спад половодья растянут до августа месяца, летние дождевые паводки бывают выражены к концу спада и в маловодные годы. В многоводные годы спад растягивается до сентября, а дождевые паводки практически не выражены.

Летне-осенняя межень непродолжительная: от 1,5-2 месяцев в маловодные годы до одного месяца в многоводные. В октябре проходит осенний дождевой паводок. Его обычная высота 1-2 метра, и только в очень маловодные годы, он достигает высоты подъема весеннего половодья. Спад осеннего паводка происходит в конце ноября – начале декабря.

Зимние уровни устойчивы. Продолжительность их составляет 3,5-4 месяца. Колебания уровня в зимнее время бывают вызваны работой плотин или сильными оттепелями.

Линия затопления на схеме планировочных ограничений проведена по отметке 1% паводка. Так как уклон водной поверхности на рассматриваемом участке реки крайне незначителен, при проведении линий затопления он не учитывался.

Основной объем стоков проходит за период весеннего половодья до 60-80% годового стока в зависимости от водности года, за лето-осень – 15-30% и за зиму – 3-10%.

Максимальные расходы приурочены к периоду весеннего половодья, минимальные расходы наблюдаются дважды в году, когда река переходит на грунтовое питание в период зимней межени – в феврале-марте, в период летней межени – в августе-сентябре. По абсолютной величине расходы очень незначительны и близки между собой.

Весеннее повышение температуры речных вод начинается в середине апреля, в мае среднемесячная температура воды достигает 10-130С, в июне 18-190С. Годовой максимум наступает в июле со среднемесячной температурой воды 21-220С и до 24-260С в отдельные сутки.

Охлаждение в августе составляет 1,5-20С, в сентябре еще на 5-70С, к концу ноября температура воды близка к 00С.

Первые ледяные образования в виде заберегов и сала появляются на реке во 2-й декаде ноября. Осеннего ледохода, как правило, не наблюдается. Реки покрываются льдом в конце ноября. Наибольшая толщина льда к концу зимы 40-50 см, в суровые зимы до 70 см. Вскрытие происходит в первых числах апреля. Весенний ледоход продолжается 3-5 дней, часто сопровождается заторами. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями составляет 120-150 дней.

Воды р. Мшага характеризуются повышенной минерализацией, достигающей 600-1100 мг/л в период зимней межени и 150-200 мг/л в период переходный от весеннего половодья к летней межени. В химическом составе весной и в летне-осенний период года хорошо и резко выражено преобладание гидрокарбонатных ионов. В периоды зимней межени отмечается повышенное содержание ионов хлора. В этот же период отмечается и повышенная жесткость речных вод: от 4-6 мг-экв/л в средние, до 6-10 мг – экв/л в очень маловодные годы (жесткая и очень жесткая вода).

Река Мшага – левобережный приток р. Шелонь, впадает в р. Шелонь на 19 км от устья. Длина р. Мшага 106 км. Пойма двухсторонняя, шириной 200-300 метров. Затопляется ежегодно слоем воды 0,5-2,5 м на 2-3 недели.

Притоки р. Шелонь II порядка:

- р. Хотынка - длина 26 км, водоохранная зона 100 м, прибрежная защитная полоса 50 метров, береговая полоса – 20 метров;

- р. Покоска - длина 10 км, водоохранная зона 100 м, прибрежная защитная полоса 50 метров, береговая полоса – 20 метров;

- р. Леменка - длина 9 км, водоохранная зона 50 м, прибрежная защитная полоса 50 метров, береговая полоса – 20 метров;

- Притоки р. Шелонь III порядка:

- р. Лонненка - длина 17 км, водоохранная зона 100 м, прибрежная защитная полоса 50 метров, береговая полоса – 20 метров;

- руч. б/н – длина 11 км, водоохранная зона 100 м, прибрежная защитная полоса 50 метров, береговая полоса – 20 метров;

- р. Толшовка - длина 12 км, водоохранная зона 100 м, прибрежная защитная полоса 50 метров, береговая полоса – 20 метров.

3.1.5. Инженерно-геологические условия

Приильменская низменность чрезвычайно равнинна. Высоты колеблются от 18 до 50 м над уровнем моря. Поверхность Приильменской низменности сильно заболочена. Реки, текущие по ней, имеют неглубокие долины, озера - низкие берега.

Рельеф. Рельеф оказывает влияние на почвообразование, так как от него зависит перераспределение влаги. В понижениях рельефа происходит скопление воды и наблюдается заболачивание почвы. На Приильменской низменности имеются большие болотные массивы. Широкое распространение на территории поселения имеют верховые и низменные болота.

Почвы. В поселении встречаются все типы почв: подзолистые, болотно-подзолистые, дерново-карбонатные, дерново-глинистые, болотные, пойменные - оллювеальные.

Наиболее распространенными являются почвы подзолистого и болотно-подзолистого типов.

Растительность. Растительность поселения сохранила свой естественный характер только на небольших площадях, в большинстве случаев она претерпела видоизменения, внесенные деятельностью человека. Коренные леса почти не сохранились в связи с сильной распаханностью территории.

Лесные массивы представлены смешанными лесами с преобладанием мелколиственных пород - березы, осины, ольхи с небольшой примесью ели; реже встречаются: клен, ясень, дуб.

Пониженные участки рельефа со слабым стоком поверхностных вод обычно покрыты черноольшаниковой растительностью. Основной растительностью верховых болот являются сфанговые мхи, пушица, хвощ, клюква, осока. Из кустарников часто встречаются: багульник, Кассандра, голубика, вереск. Из древесных пород растут сосна, береза. На низинных болотах преобладают: береза, ольха, ива, сабельник болотный, таволга, осока, мох зеленый.

По данным инженерно-геологических изысканий для ранее выполненных проектов, территории населённых пунктов поселения, являются благоприятными для строительства. Грунты представлены песками пылеватами, суглинками с гравием, супесями с галькой и валунами.

Грунтовые воды в период максимального стояния на отдельных участках могут залегать на поверхности земли, среднегодовой уровень залегания грунтовых вод – 0,5 м, минимальный – 1,4 м.

3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории

3.2.1. Система расселения и трудовые ресурсы

Численность постоянного населения Уторгошского сельского поселения по данным Администрации поселения на 01.01.2023 год составила 1392 человека. По данным статистики на 01.01.2022 года в поселении было зарегистрировано по месту жительства 1644 человек. За 2022 год на территории поселения родилось 9 детей, умерло 35 человек.

В поселении наблюдается естественная убыль населения (таблица 3.2.1.1).

Таблица 3.2.1.1

| № п/п | Год | Запись о смерти, чел. | Запись о рождении, чел. | Естественная убыль, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 34 | 10 | -24 |
| 2 | 2012 | 48 | 16 | -32 |
| 3 | 2013 | 43 | 7 | -36 |
| 4 | 2014 | 27 | 9 | -18 |
| 5 | 2015 | 30 | 10 | -17 |
| 6 | 2016 | 37 | 8 | –29 |
| 7 | 2017 | 24 | 14 | -10 |
| 8 | 2018 | 33 | 7 | -26 |
| 9 | 2019 | 20 | 6 | -14 |
| 10 | 2020 | 29 | 6 | -23 |
| 11 | 2021 | 27 | 8 | -19 |
| 12 | 2022 | 27 | 8 | -19 |
| 13 | 2023 | 5 |  |  |

Как видно из таблицы, смертность превышает рождаемость в несколько раз. Обостряет проблему и смертность населения в трудоспособном возрасте, которая отрицательно влияет на формирование и состав трудовых ресурсов.

Из-за суженного спектра возможностей трудоустройства и неудовлетворительного качества среды жизнедеятельности, происходит интенсивная миграция конкурентно-способной части населения.

Следствием негативных демографических процессов, усугубленных падением объемов производства и его организационно-структурными преобразованиями, становиться потеря трудового потенциала поселения. Доходы населения средние, на 25-30% ниже прожиточного уровня. Основным источником доходов населения являются пенсионные выплаты и доходы, получаемые по месту работы, – это заработная плата и выплаты социального характера, рост которых, по-прежнему является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения.

Доля неработающего населения в Уторгошском сельском поселении в трудоспособном возрасте (20%) – достаточно высока и сказываться отрицательно на социально-экономической сфере поселения. Применяемые санкции «Запада» по отношению к нашему государству, так же подрывают платежеспособность нашего населения. Все это ведет к тому, что бюджет поселения недополучает денежные средства, которые формируются в основном за счёт поступления от налоговых сборов. Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Уторгошского сельского поселения, и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

Сведения по численности населения по состоянию на 01.01.2023 г. представлены в таблице 3.2.1.2

Таблица 3.2.1.2

| № п/п | Населённый пункт | Постоянно проживающих (год и более) |
| --- | --- | --- |
|  |  | хозяйств | человек |
| 1 | ж/д ст. Уторгош- центр | 404 | 886 |
| 2 | д. Бологово | 1 | 1 |
| 3 | д. Большая Уторгош | 55 | 7 |
| 4 | д. Большие Березицы | 7 | 10 |
| 5 | д. Борок | 0 | 0 |
| 6 | д. Буйно | 6 | 10 |
| 7 | д. Вирки | 0 | 0 |
| 8 | д. Водосы | 38 | 80 |
| 9 | д. Глинско | 1 | 2 |
| 10 | д. Гора | 4 | 5 |
| 11 | д. Городище | 67 | 107 |
| 12 | д. Гороховище | 2 | 3 |
| 13 | д. Добрыни | 3 | 3 |
| 14 | д. Звад | 11 | 17 |
| 15 | д. Казовицы | 8 | 11 |
| 16 | д. Комарово | 2 | 2 |
| 17 | д. Крёкшина Горка | 0 | 0 |
| 18 | д. Листовка | 0 | 0 |
| 19 | д. Лонно | 4 | 7 |
| 20 | д. Лучки | 3 | 3 |
| 21 | д. Любонё | 1 | 10 |
| 22 | д. Людятино | 8 | 9 |
| 23 | д. Малая Уторгош | 34 | 26 |
| 24 | д. Малое Городище | 5 | 7 |
| 25 | д. Малые Березицы | 1 | 1 |
| 26 | д. Мясково | 2 | 2 |
| 27 | д. Низова | 1 | 1 |
| 28 | д. Пески | 11 | 16 |
| 29 | д. Плосково | 2 | 3 |
| 30 | д. Подмошье | 1 | 1 |
| 31 | д. Прусско | 2 | 2 |
| 32 | д. Радошка | 0 | 0 |
| 33 | д. Рямешка | 18 | 20 |
| 34 | д. Сосновый Бор | 1 | 3 |
| 35 | д. Стаи | 2 | 2 |
| 36 | д. Турская Горка | 26 | 72 |
| 37 | д. Хотыня | 0 | 0 |
| 38 | д. Чудско | 0 | 0 |
| 39 | разъезд Кчеры | 0 | 0 |
|  | Итого | 731 | 1392 |

Динамика численности населения Уторгошского сельского поселения в период с 2017 по 2023 годы представлена в таблице 3.2.1.3.

Таблица 3.2.1.3

| Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности городского и сельского населения на 1 января текущего года |
| Все население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 1864 | 1801 | 1774 | 1741 | 1691 | 1644 | 1392 |
| Сельское население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 1864 | 1801 | 1774 | 1741 | 1691 | 1644 | 1392 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных) | человек | 13 | 10 | 9 | 9 | 13 | 9 |  |
| Число умерших | человек | 39 | 39 | 26 | 40 | 45 | 35 |  |
| Естественный прирост (убыль) | человек | -26 | -29 | -17 | -31 | -32 | -26 |  |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 7.1 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 7.8 | 6.4 |  |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 21.3 | 21.8 | 14.8 | 23.3 | 27 | 24.9 |  |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | -14.2 | -16.2 | -9.7 | -18.1 | -19.2 | -18.5 |  |
| Число прибывших |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | человек | 89 | 102 | 73 | 95 | 62 | 72 |  |
| в пределах России | человек | 79 | 99 | 68 | 92 | 60 | 66 |  |
| внутрирегиональная | человек | 37 | 52 | 31 | 42 | 21 | 32 |  |
| межрегиональная | человек | 42 | 47 | 37 | 50 | 39 | 34 |  |
| международная | человек | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 |  |
| со странами СНГ | человек | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |  |
| с другими зарубежными странами | человек |  | 1 |  |  |  |  |  |
| внешняя (для региона) миграция | человек | 52 | 50 | 42 | 53 | 41 | 40 |  |
| Женщины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция - всего | человек | 53 | 55 | 39 | 50 | 33 | 40 |  |
| в пределах России | человек | 46 | 55 | 37 | 47 | 32 | 36 |  |
| внутрирегиональная | человек | 24 | 27 | 19 | 20 | 9 | 15 |  |
| межрегиональная | человек | 22 | 28 | 18 | 27 | 23 | 21 |  |
| международная | человек | 7 |  | 2 | 3 | 1 | 4 |  |
| со странами СНГ | человек | 7 |  | 2 | 3 | 1 | 4 |  |
| внешняя (для региона) миграция | человек | 29 | 28 | 20 | 30 | 24 | 25 |  |

Исходя из анализа демографической ситуации, в сельском поселении за последние 3 года, можно отметить, численность постоянного населения значительно уменьшилась - на 299 человек.

Низкий уровень жизни людей - одна из главных причин высокой смертности и низкой рождаемости населения. Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию поселения, является возрастная структура населения.

Основной причиной изменения механического прироста населения является миграционная ситуация.

Основная причина снижения миграционного прироста в последние годы – отток трудовых ресурсов за пределы области при отсутствии адекватного компенсирующего притока. Миграция ухудшает возрастную структуру населения: область имеет устойчивое положительное сальдо мигрантов старших возрастов и отрицательное лиц трудоспособного возраста.

Продолжающийся процесс старения населения и превышение показателей смертности над рождаемостью за длительный период может привести к сокращению трудовых ресурсов. На данный момент относительная стабильность численности населения на территории Уторгошского сельского поселения обеспечивается механическим приростом населения.

Численность населения Уторгошского сельского поселения за рассматриваемый период имела отрицательную динамику. В период с 2017 по 2023 годы население сократилось на 472 человека. Сокращению населения способствовала естественная смертность и миграция. Смертность превышает рождаемость на 25 %

Перспективную численность можно определить по формуле:

где

St – перспективная численность населения, через t лет;

S0 – исходная численность населения;

К общ – коэффициент общего прироста населения в предшествующем периоде.

Коэффициент общего прироста населения определяется суммированием коэффициента естественного прироста и коэффициента миграции.

Базовый прогноз численности населения

Таблица 3.2.1.4

| Численность населения, чел (на 2022 г) | Родившиеся, чел | Умершие, чел | Коэффициент естественного прироста/убыли | Прибывшие, чел | Убывшие, чел | Коэффициент миграции | Коэффициент общего прироста/убыли населения | Прогноз до 2032, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1392 | 9 | 35 | - 24,78 | 4 | 16 | - 31,35 | - 51,43 | 1335 |

Настоящими изменениями в генеральный план предполагается, что на расчётный срок (2032 год) численность населения Уторгошского сельского поселения может составить около 1356 человека. При этом с учётом Схемы территориального планирования Новгородской области такой прогноз не следует рассматривать на расчётный срок, так как при целенаправленном вмешательстве государства в демографическую ситуацию в стране в целом и каждом отдельно взятом ее регионе предполагается постепенный рост народонаселения на конец расчётного периода генерального плана.

В целях улучшения демографической ситуации в Уторгошском сельском поселении необходимо продолжать работу по популяризации семьи, материнства и детства. Большое внимание уделять мероприятиям по укреплению здоровья населения, развитию физкультуры и спорта.

3.2.2. Отраслевая специализация

3.2.3. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство на территории поселения слабо выражено. Прекратил свою работу ООО «Уторгошский льнозавод» ввиду банкротства. На территории поселения на 01.01.2022г числится одно крестьянско-фермерское хозяйство (Малышева В.Ю. д. Большая Уторгош), которое занимается разведением скота и выращиванием овощей.

На территории поселения заработала программа «Новгородский гектар», в котором принимал участие 1 человек. По программе у него задействовано 4,5 га. За истекший период 2023 года на территорию поселения зашел предприниматель ИП Омуралиев Т.Б. с оформлением 187 га земель сельскохозяйственного назначения по программе «Новгородский гектар».

Поголовье КРС и поголовье мелкого рогатого скота (овец и коз) на территории Уторгошского сельского поселения претерпевает также спад. Связано это в первую очередь с возрастной структурой населения, которое постоянно проживает на данной территории, это возраст за 60 лет. Поголовье свиней на территории поселения последние 1,5 года вообще отсутствует из-за постоянных вспышек АЧС по Новгородской области и прилегающих областях.

В таблице 3.2.3.1 приведены сведения за 8 последних лет по оценке поголовья скота и птицы, посевных площадей в личных подсобных хозяйствах населения.

Таблица 3.2.3.1

| Отчётный период | Всего посев. земель, га. | Из них картофеля, га. | Из них овощей, га. | КРС (крупный рогатый скот) в т. ч. коров, гол. | Свиньи, гол. | Овцы, козы, гол. | Птица, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | 89 | 79 | 10 | 45 /31 | 116 | 359 | 2211 |
| 2015 г. | 104 | 88 | 16 | 47 / 34 | 76 | 258 | 1524 |
| 2016 г. | 115 | 102 | 13 | 40 / 32 | 115 | 270 | 1685 |
| 2017 г. | 130 | 105 | 13 | 51/ 36 | 86 | 308 | 1531 |
| 2018 г. | 122 | 100 | 12 | 30 / 27 | 78 | 122/122 | 1558 |
| 2019 г. | 130 | 109 | 10 | 31 / 24 | 16 | 366 | 1541 |
| 2020 г. | 130 | 100 | 10 | 39//22 | 3 | 435/168 | 1885 |
| 2021 г. | 130 | 90 | 9 | 36/21 | 0 | 327/120 | 1980 |
| 2022 г. | 130 | 100 | 9 | 33/18 | 0 | 338/99 | 1980 |
| За 6м. 2023 г. | 100 | 90 | 8 | 29/17 | 0 | 392/90 | 1818 |
| % к прош. г. | 100% | 111% | 100% | 92 / 86%; | 0% | 103% | 100% |

Данные таблицы в очередной раз показывает, что возрастная структура проживающего населения (пенсионный возраст) в поселении накладывает отпечаток на развитие какой-либо трудовой деятельности. Население уходит от содержания более крупного скота, переходя на содержание малого рогатого скота и птицы.

С целью обеспечения доходов поселения, продолжена работа по формированию базы данных на владение земельными участками, принадлежащих гражданам на праве аренды, личной собственности или выделенных в постоянное (бессрочное) пользование и застройки на территории сельских населённых пунктов.

Для рационального и эффективного использования земель продолжена работа по предоставлению гражданам земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, под садоводство, огородничество, индивидуальное жилищное строительство.

3.2.4. Промышленность

В Уторгошском сельском поселении промышленность представлена следующими предприятиями:

- ООО «Петроэкспортлес» (бывшее ООО «Алена»), работающая на лесозаготовке и использующая в своём производстве местные сырьевые ресурсы.

- ООО «Общество производителей питьевой воды». На территории д. Чудско расположена скважина, откуда сырье отправляется в г. Санкт-Петербург. Конкретно для поселения данная организация не несет какого-либо социально-экономического значения, но есть вероятность того, что данная организация все-таки построит небольшой завод по розливу воды на месте.

- ООО «Балтийская лоза» д. Большая Уторгош занимается производством товаров из лозы, произрастающей в Шимском районе. На предприятии трудится 10 человек.

В поселении продолжается работа по привлечению промышленных предприятий, использующих в своём производстве местные сырьевые ресурсы.

Инвестиционная деятельность

Сдерживающим фактором в реализации инвестиционной политики является отсутствие инвестиционных площадок с полной необходимой инфраструктурой, поэтому потенциальным инвесторам необходимы значительные инвестиции для обустройства инженерной инфраструктуры. На территории поселения имеются большие запасы строительных песков, действуют 2 песчаных карьера.

По характеристике социально-экономического развития, поселение имеет потенциал развития с привлечением средств вышестоящих бюджетов для обеспечения минимальных стандартов жизни населения, что приведет в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

3.2.5. Жилищный фонд

Строительство занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Уторгошского сельского поселения. Однако низкий уровень платежеспособности населения является основной проблемой по неуплате коммунальных услуг и вновь построенное жилье по факту используется на 30 % (введенный в эксплуатацию в 2015 году 20-ти квартирный дом).

В соответствии со статистическими данными на 01.01.2023г., на территории поселения насчитывалось 1398 ед. индивидуальной застройки и 98 МКД, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения  составляет 82,7 тыс. м 2 (в т.ч. муниципального жилья – 5, 2 тыс. кв. м.), что составляет 48,14 м2 на проживающего в поселении. За 2019 г. в результате инвентаризации жилого фонда выбыло 3,9 тыс. м 2 (0,1 – из-за пожаров, 3,8 – ввиду разрушения).

На 01.01.2023 г. жилой фонд представлен 82,8 тыс. м2, что составляет 50,36 м2 на человека.

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования Уторгошского сельского поселения является низким. Из всех видов инженерного оборудования жилищный фонд поселения обеспечен водопроводом – один 18-ти квартирный дом по ул. Пионерская, д № 2-а; централизованное отопление – один 16-ти квартирный дом по ул. Спортивная, д. № 4. Остальными видами инженерного оборудования жилищный фонд поселения не обеспечен.

В Уторгошском сельском поселении преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 97% от общей площади всего жилищного фонда поселения.

С целью повышения эффективности использования территории поселения, создания благоприятной среды жизнедеятельности, улучшения жилищных условий продолжено содействие населению в строительстве индивидуальных жилых домов.

В поселении основным застройщиком уже долгие годы является частник – горожанин, приобретающий земельный участок для ИЖС. Основной ввод жилья в эксплуатацию приходится на 4 квартал года. Данные по вводу жилья в эксплуатацию представлены в таблице 3.2.5.1

Таблица 3.2.5.1

| Год | Разрешение на строительство | Ввод жилья | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План кв. м | Факт кв. м |  |
| 2016 | 4 | 400 | 418 |  |
| 2017 | 5 | 400 | 509,6 |  |
| 2018 | 6 | 400 |  |  |
| 2019 | 6 | 400 | 500 | 7 домов |
| 2020 | 2 | 400 | 0 |  |
| 2021 | 6 | 400 | 501,9 | 5домов |
| 2022 | 3 | 400 | 164,5 |  |
| 2023 |  | 400 |  |  |

На территории поселения действует программа «Капитальный ремонт общедомового имущества в МКД». Результаты программы представлены в таблице 3.2.5.2

Таблица 3.2.5.2

| год | Объект ремонта | Капитальный ремонт общедомового имущества МКД |
| --- | --- | --- |
|  |  | крыши | Электро- оборудование | фундамент |  |  |
| 2016 | п. Уторгош, ул. Советская, д.8 | + |  |  |  |  |
|  | п. Уторгош, ул. Пионерская, д 73а |  | + |  |  |  |
|  | п. Уторгош, ул. Пионерская, д.73 |  |  | + |  |  |
|  | д. Городище, ул. Шоссейная, д.5 | + |  |  |  |  |
|  | д. Городище, ул. Шоссейная, д.7 | + |  |  |  |  |
| 2017 | п. Уторгош, ул. Советская, д.8а | + |  |  |  |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | п. Уторгош, ул. Спортивная, д.2 | + |  |  |  |  |
| 2021 | п. Уторгош, ул. Пионерская, д.73а |  |  | + |  |  |
| 2021 | п. Уторгош, ул. Спортивная 40 |  |  | + |  |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |

Немаловажным было принято решение о передаче земель населенных пунктов (п. Уторгош – более 6 га) под развитие инфраструктуры для дальнейшей передачи этого земельного участка г. В. Новгород для наделения участками многодетных семей. В предыдущие годы проведено межевание этого участка на з/участки по 6 соток. На сегодняшний день эта земля не востребована.

Сведения по жилищному фонду по состоянию на 01.01.2023 представлены в таблице 3.2.5.3

Таблица 3.2.5.3

| № п/п | Населённый пункт | 2,3,4-х кв | МКД | Инд. дома | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дом | кв. | дом | кв. |  | дом (3,5,7) | кв. (4,6,7) |
| 1 | ж/д. ст. Уторгош- центр | 56 | 133 | 13 | 130 | 432 | 501 | 695 |
| 2 | д. Бологово |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 |
| 3 | д. Большая Уторгош | 2 | 4 |  |  | 123 | 125 | 127 |
| 4 | д. Большие Березицы |  |  |  |  | 39 | 39 | 39 |
| 5 | д. Борок |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |
| 6 | д. Буйно |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 |
| 7 | д. Вирки |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 8 | д. Водосы | 4 | 8 | 2 | 28 | 39 | 45 | 75 |
| 9 | д. Глинско |  |  |  |  | 19 | 19 | 19 |
| 10 | д. Гора |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 |
| 11 | д. Городище | 11 | 22 | 2 | 16 | 60 | 73 | 98 |
| 12 | д. Гороховище |  |  |  |  | 11 | 11 | 11 |
| 13 | д. Добрыни |  |  |  |  | 19 | 19 | 19 |
| 14 | д. Звад |  |  |  |  | 38 | 38 | 38 |
| 15 | д. Казовицы | 1 | 2 |  |  | 24 | 25 | 26 |
| 16 | д. Комарово |  |  |  |  | 19 | 19 | 19 |
| 17 | д. Крёкшина Горка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 18 | д. Листовка |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 |
| 19 | д. Лонно |  |  |  |  | 19 | 19 | 19 |
| 20 | д. Лучки |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 |
| 21 | д. Любонё |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |
| 22 | д. Людятино |  |  |  |  | 84 | 84 | 84 |
| 23 | д. Малая Уторгош |  |  |  |  | 66 | 66 | 66 |
| 24 | д. Малое Городище | 1 | 2 |  |  | 35 | 36 | 37 |
| 25 | д. Малые Березицы |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 |
| 26 | д. Мясково |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |
| 27 | д. Низова |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 |
| 28 | д. Пески | 2 | 4 |  |  | 30 | 32 | 34 |
| 29 | д. Плосково |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 |
| 30 | д. Подмошье |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 |
| 31 | д. Прусско |  |  |  |  | 22 | 22 | 22 |
| 32 | д. Радошка |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 33 | д. Рямешка |  |  |  |  | 37 | 37 | 37 |
| 34 | д. Сосновый Бор |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |
| 35 | д. Стаи |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 |
| 36 | д. Турская Горка | 4 | 9 |  |  | 79 | 83 | 88 |
| 37 | д. Хотыня |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |
| 38 | д. Чудско |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 39 | разъезд. Кчеры |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 81 | 184 | 17 | 174 | 1397 | 1495 | 1755 |

Данные Росстата РФ, содержащие информацию о построенных и введённых в действие домах на территории Уторгошского сельского поселения в период с 2017 по 2022 годы, представлены в таблице 3.2.5.4

Таблица 3.2.5.4

| Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования |
| Жилые здания | кв. м. общей площади | 510 |  | 500 | 137 | 332 | 339 | н/д |
| Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования |
| Жилые дома, построенные населением | кв. м. общей площади | 510 |  | 500 | 137 | 332 | 339 | н/д |

Таким образом, за рассматриваемый период количество введённых в эксплуатацию кв. м. жилой площади уменьшилось на 34% по сравнению с 2017 годом. Но нужно отметить, что начиная с 2017 года весь введённый в действие жилой фонд увеличился за счёт домов, построенных населением на собственные средства.

В масштабах Новгородской области расчётная жилищная обеспеченность составляет 45 м2/чел.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счёт всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

При оценке потребности в строительстве нового жилищного строительства было учтено, что:

- численность населения в поселении не превысит 1500 человек на расчётный срок;

- средняя жилищная обеспеченность составит 45 м2 /чел.

- убыль существующего жилищного фонда будет обусловлена выводом из эксплуатации низкокачественного, неблагоустроенного жилья, которая принята на уровне 20% от существующего;

-  основные объемы нового жилья будут построены на средства жителей поселения и будут представлены малоэтажной индивидуальной застройкой.

Расчёт объёмов жилищного строительства Уторгошского сельского поселения представлен в таблице 3.2.5.2.

Таблица 3.2.5.2.

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 1335 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 45 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс. м2 | 60,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 82,8 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс. м2 | 16,56 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 66,24 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | 0,00 |

Рассматривая в перспективе норму жилищной обеспеченности равной 45 м2/чел., в 2032 году необходимо иметь жилищный фонд в поселении: около 60 000 тыс. м2 общей площади. Этот показатель меньше на 27,3% показателя сохраняемого жилого фонда. При этом необходимо учитывать, что по состоянию на сегодняшний день значительный объем жилого фонда имеет износ от до 70% и в ближайшей перспективе должен быть выведен из эксплуатации. Кроме того, в населённых пунктах Уторгошского сельского поселения имеется большое количество неблагоустроенного жилья, не отвечающего современным требованиям (отсутствие водоснабжения и канализации, современных систем теплоснабжения, газоснабжения, систем связи), которое должно быть реконструировано или заменено новым.

Новое строительство возможно осуществлять с учётом вывода из эксплуатации низкокачественного, неблагоустроенного жилья, ветхого и аварийного жилого фонда.

3.2.6. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности, являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

На территории Уторгошского сельского поселения для медицинского обслуживания населения расположено 2-е терапевтическое отделение Шимской ЦРБ и 3 фельдшерско-акушерских пункта, аптека. В 2023г на территории поселения проведена работа согласно федеральной программе по установке типовых объектов ФАП в д. Городище.

Сеть культурно-досуговых учреждений поселения представлена: 2 библиотеками (д. Городище – расформирована), 4 СДК. Продолжается работа по улучшению условий для массового отдыха населения:

- по программе «Комплексное развитие сельских территорий по Новгородской области» - запланирована детская площадка по ул. Синчука на ж/д ст. Уторгош.

Приоритетными направлениями развития спорта является: создание условий для занятий населения физической культурой и спортом, приобщение молодежи и подростков к активному занятию спортом, к формированию здорового образа жизни.   Скандинавской ходьбой занимается население в нескольких населенных пунктах. С пандемией передвижение население стало ограничено. Какие-либо кружки, секции работали не в полном объеме.

На территории Уторгошского сельского поселения имеется филиал сбербанка, 3 отделения связи, 2 лесничества, 18 магазинов и 1 лесоперерабатывающее предприятие, филиал ООО «Шимский ДЭП», работает Уторгошская средняя школа. В сентябре 2023 г. в новый учебный год пошло 84 школьника, из них 5 первоклассников, 5 выпускников одиннадцатого класса и 10 – 9 класса.

Учреждения образования

На территории поселения действует:

- филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6» п. Шимск на ж/д ст. Уторгош, ул. Спортивная, д.3.

Вместимость - 24; процент загруженности – 100%

Год постройки – 1972 г.

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» ж/д. ст. Уторгош, ул. Пионерская, д.49 а

Вместимость - 80; процент загруженности – 100%

Год постройки – 1986г.

Информация о существующих объектах дошкольного образования, общеобразовательных организациях, расположенных на территории Уторгошского сельского поселения, представлена в таблице 3.2.6.1

Таблица 3.2.6.1

| Дошкольные образовательные организации |
| --- |
| Наименование | адрес регистрации | адрес местонахождения | вместимость (кол-во мест) | кол-во обучающихся | год постройки | состояние здания | благоустройство (да/нет) |
|  |  |  |  |  |  |  | все в наличие | оборудовано водопроводом | оборудовано водоотведением (канализацией) | оборудовано центральным отоплением |
| Дошкольные образовательные организации |
| МАДОУ "Детский сад № 6" в ж/д ст. Уторгош | 174159, Новгородская обл., Шимский р-он, ж/д. ст. Уторгош, ул. Спортивная, д. 3 | 174159, Новгородская обл., Шимский р-он, ж/д. ст. Уторгош, ул. Спортивная, д. 3 | 54 | 26 | 1972 | удовл. | да | да | нет | да |
| Общеобразовательные организации |
| МАОУ "СОШ" ж/д ст. Уторгош | 174159, Новгородская обл., Шимский р-он, ж/д. ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 49 а | 174159, Новгородская обл., Шимский р-он, ж/д. ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 49 а | 300 | 109 | 1986 | удовл. | да | да | да | да |

Система дополнительного образования детей представлена МБУДО «Шимская детская школа искусств» с филиалом ж/д ст. Уторгош. В школе ведется обучение на отделениях: фортепиано, народные инструменты (баян, аккордеон, гитара), хореография, вокал, художественное отделение.

Здравоохранение и лечебно-профилактические учреждения.

Главная конечная цель работы учреждений здравоохранения - сохранение и укрепление здоровья населения решается за счет районных и областных медицинских учреждений. Следует признать, что сфера здравоохранения развита в регионе весьма слабо и для ряда населённых пунктов получение качественной медицинской помощи сопряжено со значительными проблемами. Объекты здравоохранения поселения представлены:

ж/д ст. Уторгош:

Амбулатория ул. Пионерская, д. 77

Амбулатория (новое здание) ул. Пионерская, д. 60 б

д. Большая Уторгош:

ФАП (новое здание) ул. Центральная, д. 24 а

д. Городище:

ФАП ул. Шоссейная, д.3

д. Турская Горка:

ФАП (новое здание) ул. Молодёжная, д. 2 а

Данные Росстата РФ, содержащие информацию о объектах здравоохранения на территории Уторгошского сельского поселения в период с 2017 по 2022 годы, представлены в таблице 3.2.6.3

Таблица 3.2.6.3

| Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число лечебно-профилактических организаций - всего | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | н/д |

Информация о существующих объектах здравоохранения (согласно данных Схемы территориального планирования Новгородской области в ред. от 20.01.2023 №32), расположенных на территории Уторгошского сельского поселения, представлена в таблице 3.2.6.4

Таблица 3.2.6.4

| Населенный пункт | Улица Дом | Тип МО | Иерархия | Мощность | Количество коек | Количество машин скорой помощи | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОБУЗ "Шимская ЦРБ" |
| д. Большая Уторгош | Центральная, 35 | Фельдшерско-акушерский пункт | Обособленное подразделение | 0 | 0 |  | 1990 |
| д. Городище | Шоссейная, 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | Обособленное подразделение | 0 | 0 |  | 1984 |
| д. Турская Горка | Центральная, 52 | Фельдшерско-акушерский пункт | Обособленное подразделение | 0 | 0 |  | 1989 |
| ж/д ст. Уторгош | Пионерская, 77 | Амбулатория, в том числе врачебная | Обособленное подразделение | 50 | 0 |  | 1958 |
| ГОБУЗ "Новгородская станция скорой медицинской помощи" |
| ж/д ст. Уторгош | Пионерская, 77 | станция скорой медицинской помощи | Филиал | 0 | 0 |  | 1958 |

Учреждения социального обслуживания

Учреждения социального обслуживания на территории поселения отсутствуют.

Учреждения культуры

На учреждения культуры возложена большая ответственность за организацию содержательного и полезного досуга различных категорий населения, прежде всего детей и молодежи, поскольку грамотно организованный досуг – основной элемент профилактической работы среди несовершеннолетних. Отсутствие или закрытие домов культуры, клубов, библиотек, малое количество кружков, секций, скудность культурных мероприятий и т.п. негативно отражаются на качестве жизни населения.

Информация об объектах капитального строительства в области культуры и искусства, находящихся на балансе учреждений, подведомственных министерству культуры Новгородской области и расположенных на территории Шимского муниципального района представлена в таблице 3.2.6.5

Таблица 3.2.6.5.

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Полное наименование объекта | Местоположение объекта (наименование муниципального района, поселения, городского округа, населенного пункта, улицы, дома) | Краткая характеристика объекта (год постройки, общая площадь, вместимость читателей, посетителей, зрительских мест, количество учащихся, благоустроенность – наличие воды, канализации) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты культурно-просветительного назначения (музеи, библиотеки, детские школы искусств) |
| 1.1 |  | Турскогорский сельский филиал МБУК «Шимская межпоселенческая библиотечная система» | Шимский район д. Турская Горка, ул. Центральная, д.5 | Вместимость читателей – 15 человек, год постройки –1980 Наличие ХВС – нет Наличие ГВС – нет Наличие канализации - нет |  |
| 1.2 |  | Городищенский сельский филиал МБУК «Шимская межпоселенческая библиотечная система | Шимский район д. Городище ул. Центральная, д.5 | Вместимость читателей – 15 человек, год постройки –1966 Наличие ХВС – нет Наличие ГВС – нет Наличие канализации - нет | Библиотека расформирована |
| 1.3 |  | Филиал МБУДОД «Шимская школа искусств» в п. Уторгош | Шимский район ж/д ст. Уторгош Пионерская, 49 а | Вместимость зрителей – 15 человек, год постройки- 1950. Здание благоустроенно. Наличие ХВС – нет Наличие ГВС – нет Наличие канализации - нет |  |
| 2. | Объекты культурно-досугового (клубного) типа |
| 2.1 | Объект капитального строительства в области культуры и искусства | Городищенский Сельский Дом культуры | Шимский район, д. Городище, ул. Шоссейная, д. 10 | 1967 год постройки / 100 вместимость зрителей. Здание неблагоустроенно. Наличие ХВС – нет Наличие ГВС – нет Наличие канализации - нет |  |
| 2.2 | Объект капитального строительства в области культуры и искусства | Большеуторгошский сельский клуб | Шимский район, д. Большая Уторгош, ул. Центральная, д. 35 | 1990 год постройки / 20 вместимость зрителей. Здание неблагоустроенно. Наличие ХВС – есть Наличие ГВС – нет Наличие канализации - есть |  |
| 2.3 | Объект капитального строительства в области культуры и искусства | Турскогорский сельский клуб | Шимский район, д. Турская Горка, ул. Центральная, д. 58 | 1980 год постройки / 20 вместимость зрителей. Здание неблагоустроенно. Наличие ХВС – нет Наличие ГВС – нет Наличие канализации - нет |  |
| 2.4 | Объект капитального строительства в области культуры и искусства | Уторгошский сельский Дом культуры | Шимский район, ж/д ст. Уторгош, ул. Советская д.6 | 1940 год постройки / 100 вместимость зрителей. Здание неблагоустроенно. Наличие ХВС – есть Наличие ГВС – нет Наличие канализации - есть |  |

Физическая культура, массовый спорт и места отдыха населения.

Приоритетными направлениями развития спорта на территории Уторгошского сельского поселения являются: создание условий для занятий населения физической культурой и спортом, приобщение молодежи и подростков к активному занятию спортом, к формированию здорового образа жизни.   Скандинавской ходьбой занимается население в нескольких населенных пунктах.

По данным Росстата РФ в период с 2017 по 2022 годы на территории Уторгошского сельского поселения число спортивных сооружений практически не изменялось (таблица 3.2.6.6).

Таблица 3.2.6.6

| Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |
| спортивные сооружения - всего | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | н/д |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | н/д |
| спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | н/д |
| Число муниципальных спортивных сооружений |
| спортивные сооружения - всего | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | н/д |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | н/д |
| спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | н/д |

Основные учреждения, способствующие сохранению здоровья граждан и повышению качества их жизни, находятся в общеобразовательном учреждении - МАОУ "СОШ" ж/д ст. Уторгош, в которой располагается спортивный зал и спортивная площадка. В ж/д ст. Уторгош имеется футбольное поле на 2000,0 кв. м.

Предприятия сферы услуг и объекты розничной торговли и общественного питания.

На территории поселения продолжает развитие потребительский рынок: работают существующие торговые точки, 9 предпринимателей предоставляют услугу в виде мобильной торговли для населения поселения, удалённого от стационарных магазинов. Хорошо развита ярмарочная структура. Информация о проведённых ярмарках на территории поселения представлена в таблице 3.2.6.7

Таблица 3.2.6.7

| год | Название ярмарки |
| --- | --- |
|  | ярмарка | ярмарка выходного дня |
| 2021 | 211 | 102 |
| 2022 | 157 | 68 |
| 2023 | 65 | 26 |

По данным Росстата РФ в период с 2017 по 2022 годы на территории Уторгошского сельского поселения число объектов розничной торговли и общественного питания изменялось незначительно (таблица 3.2.6.8).

Таблица 3.2.6.8

| Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |
| магазины | единица | 9 | 9 | 13 | 12 | 12 |  |  |
| I квартал | единица |  |  |  |  |  |  | 10 |
| II квартал | единица |  |  |  |  |  |  | 10 |
| минимаркеты | единица | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |  |  |
| I квартал | единица |  |  |  |  |  |  | 10 |
| II квартал | единица |  |  |  |  |  |  | 10 |
| прочие магазины | единица | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| павильоны | единица | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |  |  |
| I квартал | единица |  |  |  |  |  |  | 6 |
| II квартал | единица |  |  |  |  |  |  | 6 |
| аптечные киоски и пункты | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| I квартал | единица |  |  |  |  |  |  | 1 |
| II квартал | единица |  |  |  |  |  |  | 1 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| I квартал | единица |  |  |  |  |  |  | 1 |
| II квартал | единица |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |
| магазины | кв. м. | 268.1 | 268.1 | 433.3 | 498.8 | 550.3 |  |  |
| минимаркеты | кв. м. | 251.1 | 251.1 | 416.3 | 498.8 | 550.3 |  |  |
| прочие магазины | кв. м. | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  |
| павильоны | кв. м. | 140.7 | 140.8 | 120.6 | 176.5 | 176.6 |  |  |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | кв. м. | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 53.6 |  |  |
| Количество мест в объектах общественного питания |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | кв. м. | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 |  |  |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания (квартальные данные) |
| магазины |
| на 1 апреля | единица |  |  |  |  |  | 12 |  |
| на 1 июля | единица |  |  |  |  |  | 12 |  |
| на 1 октября | единица |  |  |  |  |  | 10 |  |
| минимаркеты |
| на 1 апреля | единица |  |  |  |  |  | 12 |  |
| на 1 июля | единица |  |  |  |  |  | 12 |  |
| на 1 октября | единица |  |  |  |  |  | 10 |  |
| павильоны |
| на 1 апреля | единица |  |  |  |  |  | 8 |  |
| на 1 июля | единица |  |  |  |  |  | 8 |  |
| на 1 октября | единица |  |  |  |  |  | 6 |  |
| аптечные киоски и пункты |
| на 1 апреля | единица |  |  |  |  |  | 1 |  |
| на 1 июля | единица |  |  |  |  |  | 1 |  |
| на 1 октября | единица |  |  |  |  |  | 1 |  |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организации, промышленных предприятий |
| на 1 апреля | единица |  |  |  |  |  | 1 |  |
| на 1 июля | единица |  |  |  |  |  | 1 |  |
| на 1 октября | единица |  |  |  |  |  | 1 |  |

Перечень объектов розничной торговли на 01.10.2023 г. представлен в таблице 3.2.6.9

Таблица 3.2.6.9

| № п/п | Категория | Наименование | Местоположение | Площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | промтоварный магазин | Никифорова Ирина Вячеславовна Торговый павильон "Элиза" | Шимский р-н, ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская, д.71 | 29,1 |
|  | продовольственный, промтоварный магазин | ООО "Север" Магазин "Колокольчик-3" | Шимский р-н, ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 56 а | 179,1 |
|  | продовольственный, промтоварный магазин | Исакова Ирина Олеговна Магазин "Продукты" | Шимский р-н, д. Турская Горка, ул. Молодежная, д. 2 | 35,3 |
|  | палатка, киоск | Федорова Галина Михайловна | Шимский р-н, ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская | 27,5 |
|  | промтоварный магазин | Загаева Алла Павловна | Шимский р-н, ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 65 | 204,9 |
|  | продовольственный, промтоварный магазин | Филатов Игорь Борисович Магазин "Чик" | Шимский р-н, д. Городище, ул. Центральная, д.6 | 40,0 |
|  | продовольственный магазин | Пешков Владимир Анатольевич Магазин "Ирина" | Шимский р-н, ж/д ст. Уторгош, ул. Железнодорожная. д.2 | 50,4 |
|  | палатка, киоск | Пешков Владимир Анатольевич Торговый павильон "Продукты" | Шимский р-н, ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская | 16,3 |
|  | палатка, киоск | ООО "Панацея-2" Аптечный пункт | Шимский р-н, ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 65 | 15,4 |
|  | палатка, киоск | Самарский Тимур Александрович Торговый павильон "Авоська" | Шимский р-н, ж/д ст. Уторгош, ул. Новая | 18,0 |
|  | продовольственный магазин | Дмитриева Екатерина Александровна | Шимский р-н, д. Большая Уторгош, ул. Центральная, д. 17 | 28,0 |
|  | палатка, киоск | Яковлева Мария Александровна | Шимский р-н, ж/д ст. Уторгош, ул. Синчука | 15,8 |
|  | палатка, киоск | ИП Яковлева Людмила Николаевна | Шимский район, ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 54 б | 17,0 |
|  | промтоварный магазин | ИП Харитонов Александр Владимирович | Шимский район, ж/д ст. Уторгош, ул. Советская, д.2 | 204,6 |

Развитие малого и среднего предпринимательства

Развитие малого и среднего предпринимательства – один из постоянных приоритетов социально-экономического развития поселения. Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность способствует росту общественного благосостояния, обеспечению социально-политической стабильности в обществе, поддержанию занятости населения, увеличению поступлений в бюджеты всех уровней.

Одним из основных направлений работы администрации с предпринимателями должна стать работа по выведению заработной платы «из тени», искоренение фактов выплаты зарплат ниже прожиточного минимума.

Появилась новая форма трудоустройства в 2020 г. – самозанятость. В 2021г через заключение социальных контрактов 5 чел. трудоустроились по этой форме (направление – ЛПХ). За 2022год – 2 чел. (направление ЛПХ)

Дальнейшему положительному развитию малого предпринимательства будут способствовать меры государственной поддержки, предусмотренные федеральным, региональным и местным законодательством. В качестве поддержки малого и среднего предпринимательства в поселении выделено муниципальное имущество в виде 2-х земельных участков для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства.

Структурные подразделения почтовой связи:

На территории поселения осуществляют деятельность 3 отделения связи УФПС Новгородской области – филиал ФГУП «Почта России»: в ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 67; д. Турская Горка, ул. Центральная, д. 77; д. Городище, ул. Центральная, д. 30

Перечень кладбищ, находящихся на территории Уторгошского сельского поселения

Таблица 3.2.6.10

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Площадь, кв. м. | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гражданское кладбище | д. Водосы | 1123 | 53:21:0122401:130 |
|  | Гражданское кладбище | д. Сосновый Бор | 4543 | 53:21:0000000:4310 |
|  | Гражданское кладбище | д. Городище | 10186 | 53:21:0050102:340 |
|  | Гражданское кладбище | д. Подмошье | 7994 | 53:21:0111301:129 |
|  | Гражданское кладбище | д. Турская Горка | 10079 | 53:21:0111801:120 |
|  |  |  | 2542 | 53:21:0110101:410 |
|  | Гражданское кладбище | д. Пески | 31688 | 53:21:0121901:205 |
|  | Гражданское кладбище | д. Большая Уторгош | 3697 | 53:21:0051101:270 |

На расчётный срок все существующие кладбища должны быть сохранены.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчётный срок и коэффициента смертности 27,1 %, размер земельного участка необходимого для организации кладбища в поселении на расчетный период составляет 0,32 га. Предлагается сохранить существующие кладбища, кроме кладбища в д. Большая Уторгош.

В соответствии с ранее утверждённым генеральным планом предусмотрено кладбище в центре д. Большая Уторгош. Территория проектируемого кладбища составляет 2,64 га. Одновременно предусматривается закрытие существующего в этой деревне кладбища, так как территория указанного кладбища частично находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе ручья Черный, что нарушает норму, установленную ч.15 ст.65 Водного кодекса РФ.

# 3.2.7. Развитие системы культурно- бытового обслуживания населения.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путём развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Расчёт потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на расчётный срок

Таблица 3.2.7.1.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив | проектная ёмкость |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 35 на 1000. чел. | 48 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 130 на 1000 чел. | 174 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 32 % от числа школьников | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Стационары всех типов |  | Размер земельного участка | до 50 коек |
|  |  |  | на одно койко-место при вместимости учреждений: до 50 коек – 300 м2 |  |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. на 1000 чел. | 0,1га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3га | - |
| 3 | Станции скорой помощи | кол. спец. автомашин на 10 тыс. чел. | 0,05 га. на 1 автомашину, но не менее 0,1 га. |  |
| 4 | Аптеки | В соответствии с техническими регламентами |  | - |
| 5 | Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты | В соответствии с техническими регламентами | 0,2 га | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Помещения для организации досуга населения, детей и подростков (в жилой застройке) | м2 площади пола на 1000 чел. | 50-60 | 73,4 |
| 2 | Клубы, дома культуры | мест на 1000 чел. | 150 | 200 |
| 4 | Сельские массовые библиотеки (из расчета 30-мин. доступности) | кол-во объектов или кол-во ед. хранения/кол-во чит. мест на 1 тыс. чел. | 1 на 1 тыс. чел. 5000/4 | 6675/5 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 на 1000 чел. | 350 м2 | 467 |
| 2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на территории микрорайона (квартала) | м2 на 1000 чел. | 80 -110 м2 | 120 |
| 3 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20-25 м2 | 28 |
| 4 | Спортивно-досуговый комплекс на территории малоэтажной застройки | м2 общей площади на 1000 чел. | 300 | 400 |
| 5 | Плоскостные сооружения | м2 на 1000 чел. | 1950 | 2603 |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Магазины продовольственных/промышленных товаров | м2 торговой площади на 1000 чел. | 200/150 | 267/200 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади на 1000 чел. | 24-40 | 34 |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест на 1000 чел. | 40-60 | 53,4 |
| 4 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади на 1000 чел. | 6-10 | 8 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1000 чел. | 7 | 9 |
| 2 | Прачечные | кг. белья в смену на 1000 чел. | 60 | 80 |
| 3 | Химчистки | кг/см. на 1000 чел. | 3,5 | 4,7 |
| 4 | Бани | мест на 1000 чел. | 7 | 9 |
| 5 | Гостиницы | мест на 1000 чел. | 3 | 4 |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов на 20 тыс. чел. | 1 | - |
| 7 | Кладбища традиционного захоронения и крематории | га | Размер з/у 0,24 га на 1 тыс. чел., но не более 40 га. | 0,32 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | Поселковых и сельских органов власти, м2 на 1 сотрудника: 60-40 при этажности 2-3 | - |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объектов на 20 тыс. чел. | 1 | - |
| 3 | Отделения банков | кол. операц. мест (окон) на 1-2 тыс. чел. | 1 | 1 |
| 4 | Отделения связи | Объект на 1-10 тыс. чел. | 1 | 1 |

Расчёт потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчётный срок

Таблица 3.2.7.2.

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 48 | 24 | 0 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 174 | 80 | 0 |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | - | - | - |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Стационары всех типов | на одно койко-место при вместимости учреждений: до 50 коек – 300 м2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Станции скорой помощи | автомобилей | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Аптеки | объект/ м2 | - | - | 0 |  |
| 5 | Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты |  | - | - | 0 |  |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 73,4 | - | 0 |  |
| 2 | Клубы, дома культуры | мест | 200 | 240 | 0 |  |
| 4 | Сельские массовые библиотеки (из расчета 30-мин. доступности | объект или ед. хранения/ кол-во чит. мест | 6675/5 | нет данных/30 | 0 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 467 | - | 0 |  |
| 2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на территории микрорайона (квартала) | м2 | 120 | - | 0 |  |
| 3 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 28 | - | 0 |  |
| 4 | Спортивно-досуговый комплекс на территории малоэтажной застройки | м2 общей площади на 1000 чел. | 400 | - | 0 |  |
| 5 | Плоскостные сооружения | м2 на 1000 чел. | 2603 | 2000 | 0 |  |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 267/200 | 800 | 0 |  |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 34 | - | 0 |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 53,4 | - | 0 |  |
| 4 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади на 1000 чел. | 8 | - | 0 |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | - | 0 |  |
| 2 | Прачечные | кг. белья в смену | 80 | - | 0 |  |
| 3 | Химчистки | кг/см. | 4.7 | - | 0 |  |
| 4 | Бани | мест | 9 | - | 0 |  |
| 5 | Гостиницы, Гостевые дома | мест | 4 | - | 0 |  |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 | - | 0 |  |
| 7 | Кладбища традиционного захоронения и крематории | Размер з/у 0,24 га на 1 тыс. чел., но не более 40 га. | 0,32 |  | 2,64 | . |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | Отделения банка | кол. операц. мест (окон) на 1-2 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 | 3 | 0 |  |

Определение ёмкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий населённого пункта. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

На расчётный срок население Уторгошского сельского поселения объектами культурно- бытового обслуживания обеспечено на 63,5 %. Необходимо строительство спортивного сооружения в ж/д ст. Уторгош на территории у МАОУ «СОШ», ул. Пионерская, д. 49 а, на земельном участке с кадастровым номером 53:21:0121606:120, площадью 1,71 га

3.2.8. Транспортное обеспечение

- Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов сельского, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств.

- Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения.

- Транспортная инфраструктура Уторгошского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Новгородской области. Основными структурными элементами транспортной структуры сельского поселения являются: сеть улиц и дорог.

- Внешние транспортно-экономические связи Уторгошского сельского поселения с другими областями осуществляются в основном автомобильным видом транспорта.

- Кроме того, на территории сельского поселения расположена железнодорожная станция, позволяющая осуществлять доставку грузов и пассажиров в сельское поселение и из него железнодорожным транспортом.

- Виды общественного транспорта, используемые населением, организациями и предприятиями Уторгошского сельского поселения представлены в таблице 3.2.8.1

- Таблица 3.2.8.1

| Вид транспорта | Интенсивность использования |
| --- | --- |
| Железнодорожный транспорт | Имеется железнодорожная магистраль, через которую регулярно проходят пассажирские и грузовые поезда. |
| Водный транспорт | Водный транспорт не используется. Никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется. |
| Воздушный транспорт | Воздушные перевозки не осуществляются. |
| Автомобильный транспорт | Основное средство перемещения грузов и перевозок граждан (личный транспорт) |

- Железнодорожный транспорт. Немаловажное значение для поселения имеет железная дорога Санкт-Петербург — Дно— Витебск, по которой идут грузы предприятий района, перевозится значительный поток пассажиров.

- Уторгош — железнодорожная станция Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги, расположена в одноимённом посёлке Шимского района Новгородской области. Расположена между остановочными пунктами 181 км и Низы. Находится на расстоянии 188 км от Санкт-Петербурга, 57 км от Дна.

- Станция открыта осенью 1903 года с названием Мшага, данном ей по одноимённой реке. Находилась на 177 версте от Санкт-Петербурга, в 1904 году переименована в Уторгош. В советское время до 1980-х годов была в числе главных узловых, затем в числе крупных узловых. С 1975 года была передана в состав Ленинград-Московского отделения, с 1992 года — в состав Санкт-Петербург-Витебского.

- Станция располагает четырьмя путями, из которых 3 пассажирских, один — погрузочно-разгрузочный, одной боковой платформой, находящейся у первого пути, вокзалом постройки 1950-х годов и зданием ДСП. В 2006 году вокзал и ДСП были отремонтированы.

- Железная дорога Санкт-Петербург – Дно протяженностью в границах области составляет 90 км, проходит через Батецкий, Шимский и Солецкий районы. Однопутное, в путь уложены рельсы типа Р-50 на железобетонных шпалах. Средства сигнализации и связи: полуавтоблокировка и диспетчерская постанционная телефонная связь; обслуживается тепловозной тягой (тепловозами ТЭП60, М62, 2М62), скорости движения для пассажирских поездов 120 км/час, для грузовых поездов 80 км/час; на участке расположено 10 железнодорожных станций для обгона и скрещения поездов, погрузки и выгрузки груза и багажа, посадки и высадки пассажиров; пропускная способность 48 поездов в сутки.

- На данном направлении имеется 7 средних и больших мостов.

- По состоянию на  2023 год  железнодорожная станция Уторгош отправляет и принимает поезда следующих направлений: Санкт-Петербург, Смоленск, Гродно, Калининград, Великие Луки, Псков, Мурманск, Петрозаводск, Минск, Гомель.

- Расписание движения поездов через станцию Уторгош* приведено в таблице 3.2.8.2

- Таблица 3.2.8.2

| № п/п | Номер и маршрут | Время Местное Прибытие Отправление | Время стоянки на станции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 229Ч Санкт-Петербург → Смоленск | 00:31 | 00:33 | 2 мин |
| 2 | 693А Санкт-Петербург → Великие Луки | 01:05 | 01:07 | 2 мин |
| 3 | 677А Санкт-Петербург → Псков | 01:33 | 01:35 | 2 мин |
| 4 | 015А Мурманск → Псков | 01:33 | 01:35 | 2 мин |
| 5 | 677А Санкт-Петербург → Великие Луки | 01:33 | 01:35 | 2 мин |
| 6 | 693Ч Великие Луки → Санкт-Петербург | 02:35 | 02:37 | 2 мин |
| 7 | 229Х Смоленск → Санкт-Петербург | 02:50 | 02:52 | 2 мин |
| 8 | 010Ч Псков → Мурманск | 03:19 | 03:22 | 3 мин |
| 9 | 677Ч Великие Луки → Санкт-Петербург | 03:19 | 03:22 | 3 мин |
| 10 | 083Б Гомель → Санкт-Петербург | 07:13 | 07:15 | 2 мин |
| 11 | 680Б Гродно → Санкт-Петербург | 07:13 | 07:15 | 2 мин |
| 12 | 080Ч Калининград → Санкт-Петербург | 14:40 | 14:43 | 3 мин |
| 13 | 820В Псков → Петрозаводск | 15:15 | 15:17 | 2 мин |
| 14 | 079Ч Санкт-Петербург → Калининград | 15:38 | 15:42 | 4 мин |
| 15 | 083А Санкт-Петербург → Гродно | 18:48 | 18:50 | 2 мин |
| 16 | 083А Санкт-Петербург → Гомель | 18:48 | 18:50 | 2 мин |
| 17 | 819В Петрозаводск → Псков | 19:33 | 19:35 | 2 мин |
| 18 | 249Б Санкт-Петербург → Минск | 22:54 | 22:58 | 4 мин |

- Автомобильный транспорт. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - местные автомобильные дороги) составляет 28,0067 км в том числе: с твердым покрытием – 7,6729 км с покрытием переходного типа (щебеночные, гравийные) – 3,1847км; грунтовые – 17,1491 км.

- В основном местные автомобильные дороги составляют уличную сеть сельских населённых пунктов. Протяженность дорог, находящихся в муниципальной собственности, составляет 28,0067 км. Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов, а также между самими населенными пунктами, обслуживают внутренние транспортные связи населенных пунктов поселения.

- Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов благоустроена лишь частично. Ширина улиц в населённых пунктах Уторгошского сельского поселения продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 25,0 - 35,0 м, ширину проезжей части — 7,0 — 9,0 м. На улицах в основном имеется грунтовое покрытие, частично присутствует асфальтобетонное и грунтовое.

- Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми и культурными связями.

- Структурная схема транспортного комплекса состоит из двух основных составляющих: внутренний пассажирский транспорт и внешний транспорт. Во внутреннем пассажирском транспорте выделяется муниципальный общественный транспорт, частный автомобильный и частный таксомоторный. Внешний транспорт представлен автомобильными средствами передвижения, обслуживающими межпоселенческие перевозки.

- В сельском поселении организацией, предоставляющей услуги по перевозке населения пассажирским транспортом по сельскому поселению, является ООО «Шимское ПАТП».

- В Уторгошском сельском поселении, перевозка пассажиров осуществляется по маршрутам: ж/д ст. Уторгош — г. В. Новгород, г. Псков — г. В. Новгород, д. Людятино — р.п. Шимск, д. Звад — р.п. Шимск.

- Помимо автобусов Шимского ПАТП население района обслуживается автобусами соседних районов, чьи маршруты пролегают через Уторгошское сельское поселение Шимского района.

- К недостаткам организации пассажирских перевозок можно отнести: большие интервалы движения на автобусных маршрутах и не прямолинейность маршрутной сети.

- Также, в Уторгошском сельском поселении передвижения населения осуществляются на личном автотранспорте и пешеходными сообщениями.

- В связи с недостаточным финансированием на протяжении долгих лет многие автомобильные дороги не отвечают нормативным требованиям.

- Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Уторгошского сельское поселение являются:

- 1) постановка на учёт и регистрация права муниципальной собственности бесхозяйных объектов транспортной инфраструктуры;

- 2) несоответствие технических параметров и уровня инженерного оснащения многих автомобильных дорог современным требованиям;

- 3) недостаточное финансирование на содержание местных автомобильных дорог;

- 4) недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог в населенных пунктах, сдерживающий освоение территорий и темпы их социально-экономического развития;

- 5) отсутствие усовершенствованного покрытия на автомобильных дорогах местного значения (72,6%), затрудняющее круглогодичный проезд транспорта.

- Для обеспечения устойчивого социально-экономического роста и повышения уровня жизни населения в муниципальном образовании, необходимо совершенствование технического состояния местных автомобильных дорог. Обеспечить сохранность существующей сети автомобильных дорог местного значения, в том числе посредством обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качеством выполнения дорожных работ, строительства новых и развитие существующих автомобильных дорог, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения внутри и между населенными пунктами поселения.

- На территории ж/д ст. Уторгош находится АЗС №43 ООО «Новгороднефтепродукт». На данный момент закрыта и не функционирует.

- Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Новгородской области, проходящих по территории Уторгошского сельского поселения

Таблица 3.2.8.3

| №п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Всего, км | Цементобетонные | Асфальтобетонные | Гравийные | Грунтовые | IB | II | III | IV | V | Вне кат. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 49 ОП РЗ 49К-03 | "Новгород - Псков" - Феофилова Пустынь | 62,163 |  | 62,163 |  |  |  | 12,680 | 28,520 | 20,963 |  |  |
|  | 49 ОП МЗ 49Н-2104 | автодорога по д. Звад | 1,500 |  | 0,020 | 1,480 |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  | 49 ОП МЗ 49К-2113 | Городище - Вшели - Ситня | 3,985 |  | 0,025 | 3,960 |  |  |  |  |  | 3,985 |  |
|  | 49 ОП МЗ 49Н-2119 | Любонё - Чудско | 5,456 |  |  | 5,456 |  |  |  |  |  | 5,456 |  |
|  | 49 ОП МЗ 49Н-2128 | Пески - Глинско | 1,300 |  |  | 1,300 |  |  |  |  |  | 1,300 |  |
|  | 49 ОП МЗ 49К-03п3 | подъезд к д. Большая Уторгош | 3,200 |  | 0,753 | 2,447 |  |  |  |  |  | 3,200 |  |
|  | 49 ОП МЗ 49К-03п4 | подъезд к д. Большие Березицы | 1,600 |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  |
|  | 49 ОП МЗ 49К-03п5 | подъезд к д. Буйно | 0,820 |  | 0,060 | 0,760 |  |  |  |  |  | 0,820 |  |
|  | 49 ОП МЗ 49К-2139п1 | подъезд к д. Гора | 2,110 |  |  | 2,110 |  |  |  |  |  | 2,110 |  |
|  | 49 ОП МЗ 49К-03п6 | подъезд к д. Малая Уторгош | 1,300 |  | 1,300 |  |  |  |  |  |  | 1,300 |  |
|  | 49 ОП МЗ 49Н-2137 | Турская Горка - Комарово - "Уторгош - Передольская" | 8,995 |  | 0,300 | 8,695 |  |  |  |  |  | 8,995 |  |
|  | 49 ОП МЗ 49К-2138 | Уторгош - Вшели - Видони | 6,714 |  | 6,714 |  |  |  |  |  | 5,914 | 0,800 |  |
|  | 49 ОП МЗ 49К-2139 | Уторгош - Передольская | 23,127 |  | 12,547 | 10,580 |  |  |  |  | 23,127 |  |  |
|  |  | Итого: | 122,270 | 0,000 | 85,482 | 36,788 | 0,000 | 0,000 | 12,680 | 28,520 | 50,004 | 31,066 | 0,000 |

Перечень искусственных дорожных сооружений, находящихся в оперативном управлении ГОКУ «Новгородавтодор» и расположенных на территории Уторгошского сельского поселения

Таблица 3.2.8.4

| № п/п | Код моста | Препятствие | Название автодороги, на которой находится искусственное сооружение, км+м | оценка состояния | Дата последнего обследования | Дата следующего обследования | Длина/ материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 210070002 | река Черная | подъезд к д. Большие Березицы, км 1+150 | 2 | 2015 | 2025 | 12,15 / ж.б. |
| 2 | 210080001 | река Черная | подъезд к д. Большая Уторгош, км 0+750 | 2 | 2015 | 2025 | 29,68 / ж.б. |
| 3 | 210080004 | река Черная | подъезд к д. Большая Уторгош, км 3+523 | 2 | 2015 | 2025 | 26,1 / ж.б. |
| 4 | 210090001 | река Черная | подъезд к д. Буйно, км 0+600 | 2 | 2015 | 2025 | 6 / ж.б. |
| 5 | 210100001 | река Хотынка | подъезд к д. Гора, км 0+416 | 3 | 2015 | 2025 | 12,25 / сталь |
| 6 | 210160001 | река Черная | подъезд к д. Малая Уторгош, км 0+650 | 2 | 2015 | 2025 | 19,5 / ж.б. |
| 7 | 210270001 | река Мшага | Низова - Прусско, км 0+236 | 2 | 2015 | 2025 | 39,8 / ж.б. |
| 8 | 210420002 | река Хотынка | Турская Горка - Комарово - "Уторгош - Передольская", км 1+170 | 2 | 2015 | 2020 | 8 / дерево |
| 9 | 210420005 | река Хотынка | Турская Горка - Комарово - "Уторгош - Передольская", км 4+080 | 2 | 2015 | 2025 | 9 / ж.б. |
| 10 | 210430004 | река Черная | Уторгош - Вшели - Видони, км 3+500 | 2 | 2015 | 2025 | 39,7 / ж.б. |
| 11 | 210510026 | река Мшага | "Новгород - Псков" - Феофилова Пустынь, км 25+838 | 2 | 2015 | 2025 | 57,16 / ж.б. |
| 12 | 210510037 | река Черная | "Новгород - Псков" - Феофилова Пустынь, км 36+692 | 2 | 2015 | 2025 | 34,1 / ж.б. |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского муниципального района, проходящих по территории Уторгошского сельского поселения.

Таблица 3.2.8.5

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | идентификационный номер | Протяженность, (м) | Площадь, (м2) | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфальтобетон | асфальтобетон |
|  |  |  |  |  | Протяженность, (м) | Протяженность, (м) | Протяженность, (м) | Протяженность, (м) |
|  | а/д «Низова-Прусско» |  | 3750 | 16875 |  |  | 3750 | 16875 |
|  | «Шимск-Феофилова Пустынь»-Вирки | 49 255 ОП МР-005 | 943 | 3772 |  |  | 943 | 3772 |
|  | «Шимск-Феофилова Пустынь»-Сосновый Бор | 49 255 ОП МР-004 | 486 | 2430 |  |  | 486 | 2430 |
|  | «Шимск-Феофилова Пустынь»-Крекшина Горка-Борок | 50 255 ОП МР-023 | 3917 | 15668 |  |  | 3917 | 15668 |
|  | Автомобильная дорога «Большие Березицы-Малые Березицы» | 50 255 ОП МР-002 | 301 | 1204 | 301 | 1204 |  |  |
|  | Автомобильная дорога «Турская Горка-разъезд Кчеры» | 50 255 ОП МР-022 | 1233 | 4932 |  |  | 1233 | 4932 |
|  | Автомобильная дорога «Шимск-Феофилова Пустынь»-Листовка | 50 255 ОП МР-024 | 2447 | 9788 |  |  | 2447 | 9788 |
|  | Автомобильная дорога «подъезд к кладбищу у д. Турская Горка» | 50 255 ОП МР-031 | 556 | 2224 |  |  | 556 | 2224 |
|  | Автомобильная дорога «подъезд к кладбищу у д. Подмошье» | 50 255 ОП МР-030 | 129 | 516 |  |  | 129 | 516 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Уторгошского сельского поселения, утверждённый Постановлением Администрации Уторгошского сельского поселения от 06.03.2017 г. № 12

Таблица 3.2.8.6

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ж/д ст. Уторгош, ул. Железнодорожная | 0,814 | пгс, асфальтное |
|  | ул. Набережная | 1,156 | щебеночно-гравийное |
|  | ул. Базарная | 0,917 | асфальтное |
|  | ул. Горная | 0,821 | асфальтное |
|  | пер. Лесной | 0,517 | асфальтное |
|  | ул. Лесная | 0,612 | асфальтное |
|  | ул. Малогородищенская | 0,436 | грунтовое |
|  | ул. Новая | 0,922 | асфальтное |
|  | ул. Пионерская, подъезд к дому 8 | 0,202 | асфальтное |
|  | ул. Пионерская, подъезд к дому 2-а | 0,240 | асфальтное |
|  | ул. Пионерская, д.125 | 0,4631 | грунтовое |
|  | ул. Полевая | 0,332 | пгс |
|  | ул. Совхозная | 0,366 | пгс |
|  | ул. Синчука | 0,7789 | асфальтное |
|  | пер. Пионерский | 0,790 | грунтовое, асфальтное |
|  | ул. Спортивная | 0,426 | асфальтное |
|  | ул. Молодежная | 0,396 | асфальтное |
|  | ул. Лесорубов | 0,368 | асфальтное |
|  | ул. Зеленая | 0,469 | асфальтное |
|  | ул. Советская около ЛТУ | 0,212 | грунтовое |
|  | ул. Советская, подъезд к д.8-а и10-б | 0,190 | асфальтное |
|  | по д. Лонно | 0,3477 | пгс |
|  | по д. Гора | 0,131 | грунтовое |
|  | д. Турская Горка, ул. Заречная от д.№ 1 до д. № 8 | 0,319 | пгс |
|  | д. Казовицы, пер. Лесной от д. № 1 до д. № 3 | 0,164 | грунтовое |
|  | д. Подмошье от д. №1 до д. №18 | 0,490 | грунтовое |
|  | д. Людятино, ул. Генеральская | 0,365 | грунтовое |
|  | д. Людятино, ул.Смоленская | 0,200 | грунтовое |
|  | д. Людятино, ул.Александровская | 0,168 | грунтовое |
|  | д. Людятино, ул.Зарецкая | 0,243 | грунтовое |
|  | д. Людятино, ул.Мартьянова | 0,825 | грунтовое |
|  | по д. Мясково | 0,590 | грунтовое |
|  | по д. Малое Городище | 0,849 | грунтовое |
|  | д. Плосково | 0, 339 | грунтовое |
|  | д. Водосы, ул.Набережная | 0,805 | грунтовое |
|  | д. Водосы, ул.Речная | 0,392 | грунтовое |
|  | по д. Низова | 0,254 | грунтовое |
|  | по д. Прусско | 0,440 | грунтовое |
|  | д. Бологово к дому № 14 | 0,054 | грунтовое |
|  | д. Борок | 0,394 | грунтовое |
|  | д. Крёкшина Горка | 0,499 | грунтовое |
|  | д. Листовка | 0,476 | грунтовое |
|  | д. Любонё | 0,328 | грунтовое |
|  | д. Чудско | 0,250 | грунтовое |
|  | д. Большая Уторгош, ул. Шоссейная | 0,303 | грунтовое |
|  | д. Большая Уторгош – ул. Центральная | 0,793 | грунтовое |
|  | д. Большая Уторгош – ул. Большекраинская | 0,316 | грунтовое |
|  | д. Большие Березицы | 1,392 | грунтовое |
|  | д. Малые Березицы | 0,740 |  |
|  | д. Буйно | 1,128 | грунтовое |
|  | д. Малая Уторгош, ул. Лядская | 0,892 | грунтовое |
|  | д. Малая Уторгош, ул. Большекраинская | 0,329 | грунтовое |
|  | д. Городище, ул. Центральная | 1,178 | гравийное |
|  | д. Городище, ул. Шоссейная | 0,335 | гравийное |
|  | Уторгош- Передольская-Малое Городище | 0,250 | песчано-гравийное |
|  | Итого: | 28,0067 |  |

По муниципальной программе «Содержание дорожной инфраструктуры в Уторгошском сельском поселении», имеющей 2 подпрограммы: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Уторгошского сельского поселения» и подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Уторгошского сельского поселения» в 2023 году было запланировано и выполнено:

- по программе «Дорога к дому» ремонт основных дорог в асфальте:

на ж/д. ст. Уторгош по ул. Лесная, протяженностью в 0,250 км;

- по подпрограмме: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Уторгошского сельского поселения» запланировано на содержание дорог общего пользования местного значения на год запланировано 700,0 тыс. руб. Израсходовано за 2 квартала 467,250 тыс. руб.

3.2.9. Инженерное обеспечение

В основе анализа инженерного обустройства территории Уторгошского сельского поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны.

Существующее состояние инженерных сетей, а также предложения по их развитию рассмотрены в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Уторгошского сельского поселения». Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

К тому же предложения по развитию тепло-, водо-, снабжению и водоотведению проанализированы в рамках Схемы водоснабжения и водоотведения Уторгошского сельского поселения, Схемы теплоснабжения Уторгошского сельского поселения.

Полномочия по электро,-газо,-водо,-снабжению и водоотведению на территории Уторгошского сельского поселения исполняет Администрация Шимского муниципального района.

Основные показатели инженерного обеспечения населённых пунктов Уторгошского сельского поселения в период с 2017 по 2022 годы (по данным Росгосстата РФ) приведены в таблице 3.2.9.1

Таблица 3.2.9.1

| Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | н/д |
| Число источников теплоснабжения |
| Всего | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | н/д |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч |
| До 3 гигакал/ч | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | н/д |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) | метр | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | н/д |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | н/д |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) |
| Уличная водопроводная сеть | метр | 14230 | 14230 | 4109 | 4109 | 4109 | 4109 |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) |
| Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене | метр | 11160 | 11155 | 3221 | 3221 | 3221 | 3031 | н/д |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 5 |  |  | 190 |  |  | н/д |
| Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) | единица | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | н/д |
| Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей) | единица | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | н/д |
| Общая площадь жилых помещений |
| Весь жилищный фонд | тысяча квадратных метров | 86.2 | 86 | 82.6 | 82.7 | 82.7 |  | 82,8 |

Водоснабжение.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надёжной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения и рельеф местности.

Источником водоснабжения Уторгошского сельского поселения являются семь артезианских скважин, располагающиеся на территории ж/д ст. Уторгош, д. Большая Уторгош, д. Водосы и г. Городищи. Глубина залегания подземных вод на территории сельского поселения составляет от 13 до 40 метров.   Вода из скважин, при помощи насоса, поступает в водонапорную башню, затем в водопроводную сеть и к потребителям.

В настоящее время на территории поселения имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые водопроводные сети находятся в аварийном состоянии. Скважины оснащены насосами ЭЦВ. Насосы работают в автоматическом режиме.

Перед поступлением воды в разводящую сеть производится струйное внесение обеззараживающих средств (хлорной извести и гипохлорита) с последующим определением остаточного хлора на выходе в сеть.

Водопроводные сети выполнены из стали, полиэтилена, чугуна. Существующие водопроводные сети имеют диаметр труб 20, 40, 100 мм.  Общая протяженность сетей 15,1 км со степенью износа более 50%.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В Уторгошском сельском поселении отсутствует централизованное водоснабжение на территории населенных пунктов: д. Бологово, д. Большие Березицы, д. Борок, д. Буйно, д. Вирки, д. Глинско, д. Гора, д. Гороховище, д. Добрыни, д. Звад, д. Казовицы, д. Комарово, д. Крешкина Горка, рзд. Кчеры, д. Листовка, д. Лонно, д. Лучки, д. Любоне, д. Людятино, д. Малая Уторгош, д. Малые Березицы, д. Мясково, д. Низова, д. Пески, д. Плосково, д. Подмошье, д. Прусско, д. Радошка, д. Рямешка, д. Сосновый Бор, д. Стаи, д. Турская Горка, д. Хотыня и д. Чудско. Население этих населенных пунктов обеспечивается водой из шахтовых колодцев.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются 7 скважин. Отбор проб воды осуществляется из водоразводящей сети, отверстием для замера уровня воды и устройством для учета поднимаемой воды. Все скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ (таблица 3.2.9.2)

Таблица 3.2.9.2

| № п/п | Наименование водозабора, населенный пункт, адрес | Производительноть, м3/час | Характеристики насоса, станции подкачки, м3/час | Характеристик и водонапорной башни, резервуара | Глубина, м | Год постройки | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №128 ж/д ст. Уторгош | 2,7 | ЭЦВ 4-1,5-80 1,5 куб. м/час | Гидравлический бак | 41 | 1959 | 76 |
| 2 | Скважина №Н-86-85 ж/д ст. Уторгош | 3,6 | СН-50 2,4 куб. м/час | Гидравлический бак | 25 | 1985 | 76 |
| 3 | Скважина №1307-77 ж/д ст. Уторгош | 2,3 | СН-50Н 3,6 куб. м/час | Гидравлический бак | 13 | 1978 | 76 |
| 4 | Скважина б/н ж/д ст. Уторгош (у вокзала) | 7,92 | СН-90В 1,5 куб. м/час | Металлическая, объем 15 куб. м, высота 12м | 28 | 1920 | 76 |
| 5 | Скважина №1764 д. Большая Уторгош | 10,8 | ЭЦВ 4-2,5-80 2,5 куб. м/час | Металлическая, объем 15 куб. м, высота 12м | 40 | 1977 | 76 |
| 6 | Скважина №1752 д. Водосы | 3,6 | СН-50 2,4 куб. м/час | Металлическая, объем 15 куб. м, высота 12м | 20 | 1977 | 76 |
| 7 | Скважина №2150 д. Городищи | 7,2 | ЭЦВ 4-1,5-80 1,5 куб. м/час | Металлическая, объем 15 куб. м, высота 12м | 30 | 1986 | 76 |

На территории поселения отсутствуют очистные сооружения.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетевого водопровода. Данные сети на территории Уторгошского сельского поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* являются кольцевыми и тупиковыми. Общая протяженность водопроводных сетей Уторгошского сельского поселения составляет 15100,0 м (таблица 3.2.9.3)

Таблица 3.2.9.3

| Населенный пункт | Протяженность водопровода, км | Материал труб | Диаметр труб | Степень износа, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ж/д ст. Уторгош | 700,0 | пэ | 40 | 25 | 1985 |
|  | 2500,0 | сталь | 100 | 78,4 | 1959 |
| Итого ж/д ст. Уторгош | 3200,0 |  |  |  |  |
| 2. д. Большая Уторгош | 400,0 | пэ | 40 | 45 | 1977 |
|  | 5100,0 | сталь | 100 | 78,4 | 1977 |
|  | 1200,0 | чугун | 100 | 78,4 | 1977 |
| Итого д. Большая Уторгош | 6700,0 |  |  |  |  |
| 3. д. Водосы | 400,0 | пэ | 40 | 45 | 1977 |
|  | 1200,0 | сталь | 100 | 78,4 | 1977 |
|  | 200,0 | сталь | 20 | 78,4 | 1977 |
| Итого д. Водосы | 1800,0 |  |  |  |  |
| 4. д. Городищи | 1000,0 | пэ | 40 | 35 | 1986 |
|  | 200,0 | чугун | 100 | 78,4 | 1986 |
|  | 2200,0 | сталь | 100 | 78,4 | 1986 |
| Итого д. Городищи | 3400,0 |  |  |  |  |
| Всего по Уторгошскому сельскому поселению | 15100,0 |  |  |  |  |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно проводится ремонт и замена участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА).

Централизованное горячее водоснабжение в Уторгошском сельском поселении отсутствует. Население использует индивидуальные нагревательные элементы.

Согласно Схеме водоснабжения и водоотведения Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на период до 2027 года, утверждённой Постановлением Уторгошского селского поселения от 12.05.2017 № 29 (далее - Схема водоснабжения и водоотведения), предусмотрены следующие мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения:

Таблица 3.2.9.4

| № п/п | Виды работ | Год выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети д.Большая Уторгош, ул. Центральная, d=100мм, L=1,8км | 2021-2023 гг. |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети д. Большая Уторгош, ул. Большекраинская, d=100мм, L=0,42км | 2023-2024 гг. |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети д. Водосы, ул. Набережная, d=100мм, L=0,5км | 2025 г. |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети д. Городище, ул. Центральная, d=100мм, L=1,32км | 2025-2027гг. |

Водоотведение.

В Уторгошском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

В настоящее время очистные сооружения в поселении отсутствуют. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах Уторгошского сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие очистки сточных вод;

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

В поселении отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

Согласно Схеме водоснабжения и водоотведения Уторгошского сельского поселения, мероприятия в сфере водоотведения, на расчётный срок, отсутствуют.

Теплоснабжение.

Теплоснабжающей организацией Уторгошского сельского поселения является ООО «ТК Новгородская». ООО «ТК Новгородская» осуществляет производство тепловой энергии на котельной №15 на ж/д ст. Уторгош (ул. Спортивная, д. 15) и её распределение между потребителями по сетям. В настоящее время к централизованному теплоснабжению подключены 6 абонентов.

Тепловые сети от котельных предусмотрены в двухтрубном исполнении с подачей теплоносителя на отопление. На котельной в качестве основного топлива используются дрова. В качестве теплоносителя принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70 0С с погодозависимым регулированием температуры воды.

Централизованное теплоснабжение охватывает следующие зоны Уторгошского сельского поселения:

-многоквартирные жилые дома;

-бюджетные организации;

-прочие организации.

В зону действия входят многоквартирные жилые дома, муниципальные учреждения образовательной сферы, а также культурно-досуговой и административной.

В перспективе не планируется увеличение зоны действия котельных.

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда.  В Уторгошском сельском поселении все индивидуальные жилые дома имеют печное отопление.

В таблице 3.2.8.5 содержатся данные строительных фондов, по объектам, подключенным к централизованному теплоснабжению. Новых потребителей тепловой энергии, на период до 2027 г. не планируется.

Таблица 3.2.9.5

| Наименование потребителей | Этажность здания | Площадь, м2 | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 15 |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  |  |
| Ж/д. ст. Уторгош, ул. Спортивная, д. 4 | 2 этажа | 679,2 | 3300 |
| Ж/д. ст. Уторгош, ул. Спортивная, д. 5 | 2 этажа | 767,7 | 2876 |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Больница 2-ое терапевтическое отделение Шимское ЦРБ, ж/д. ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 77 | 2 этажа |  | 2634,24 |
| МАДОУ детский сад № 11, ж/д. ст. Уторгош, ул. Спортивная, д. 3 | 1 этаж | 310,6 | 1453,5 |
| Администрация Уторгошского сельского поселения | 1 этаж | 317,4 | 1168,5 |
| Прочие потребители: |  |  |  |
| Гаражи у больницы ж/д. ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 77 | 1 этаж |  | 367,2 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии:

а) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Таблица 3.2.9.6

| Источник тепловой энергии | Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Фактически максимальная часовая тепловая нагрузка, приведенная к расчетным условиям, Гкал/ч | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность Гкал/ч | Располагаемая |  | 1, С0 |
| Котельная № 15, ж/д ст. Уторгош, ул. Спортивная, д.15 | 1,05 | 1,05 | 0,226 | 95/70 |

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии. Запас тепловой мощности основного оборудования в Уторгошском сельском поселении составляет 25 %.

в) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Таблица 3.2.9.7

| Источник тепловой энергии | Выработка тепловой энергии на отопление за 2024 год, Гкал | Собственные нужды, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | % |
| Котельная № 15, ж/д ст. Уторгош, ул. Спортивная, д.15 | 658,65 | 9,27 | 1,41 |

г) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Таблица 3.2.9.8

| Источник тепловой энергии | Выработка тепловой энергии в год, Гкал | Потребление тепловой энергии на отопление и нагрев за 2024 год, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Потери в сетях, Гкал | ГВС Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 15, ж/д ст. Уторгош, ул. Спортивная, д.15 | 658,65 | 487,88 | 9,27 | 161,50 | 0 |

д) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Таблица 3.2.9.9

| Источник тепловой энергии | Выработка тепловой энергии в год Гкал | Потери в сетях |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | % |
| Котельная № 15, ж/д ст. Уторгош, ул. Спортивная, д.15 | 658,65 | 161,50 | 24,87 |

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

- Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения, с поддержанием ее в рабочем состоянии посредством капитальных и текущих ремонтов.

- На расчётный срок строительство объектов с централизованной системой теплоснабжения не планируется, в строительстве дополнительных источников теплоснабжения нет необходимости.

Газоснабжение.

Уторгошское сельское поселение не газифицировано.

На территории поселения предусматривается выполнение мероприятий в рамках реализации Программы газификации регионов Российской Федерации при участии ПАО «ПАО «Газпром», АО «Газпромгазораспределение Великий Новгород»

Предусматривается установка 16 ПРГ и строительство распределительного газопровода высокого давления протяжённостью около 50 км (уточняется проектной документацией).

Мероприятия реализуется в рамках «ПЛАНа мероприятий региональной программы газификации Новгородской области на 2021-2030 годы» к указу Губернатора Новгородской области от 18.04.2022 № 188

Электроснабжение.

Электроснабжение Уторгошского сельского поселения выполняется от сетей ПАО МРСК «Северо-Запад». Перечень электросетевых объектов Уторгошского сельского поселения представлен в таблице 3.2.9.3.

Таблица 3.2.9.10.

| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПС "Уторгош" |  | КТП РРС-3 |
|  | КТП Звад РРС - 4 |  | КТП Вирки |
|  | КТП №4 Городище-30 кВА |  | КТП Малая Уторгош-2 |
|  | КТП №2 Городище-100 кВА |  | КТП Малая Уторгош-1 |
|  | ЗТП №3 Городище-160 кВА |  | КТП Рямешка-2 |
|  | КТП Подмошье |  | КТП Рямешка-1 |
|  | КТП Людятино-4 |  | КТП Буйно-1 |
|  | КТП Людятино-2 |  | КТП Малые Березицы-40 кВА |
|  | КТП Бологово |  | КТП Б.Березицы-40 кВА |
|  | КТП Комарово |  | КТП Радожка |
|  | КТП Лучки |  | КТП Б. Уторгош-2 |
|  | КТП Хатыня |  | КТП Б. Уторгош-СХТ |
|  | КТП Казовицы |  | КТП Б.Уторгош-1 |
|  | КТП Чудско-1 |  | КТП Низово |
|  | КТП Чудско-2 |  | КТП Водосы-3 |
|  | КТП Стаи |  | КТП Гороховище |
|  | КТП Добрыни |  | КТП Водосы-1 |
|  | КТП Любане |  | КТП Малое Городище-1 |
|  | КТП Т.Горка-3 |  | КТП Плосково |
|  | КТП Т.Горка-1 |  | КТП Лонно |
|  | КТП РПБ УЭУ |  | КТП Пески-2 |
|  | КТП Звад-2 |  | КТП Пески-1 |
|  | КТП Звад-1 |  | КТП Гора |
|  | КТП Сосновый Бор |  | КТП Глинско |
|  | КТП Сосновый Бор-2 |  |  |

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления *

Таблица 3.2.9.11

| Наименование функциональных зон | Площадь функциональных зон, га | Прирост расчетной электрической нагрузки на расчетный срок, кВт | Прирост годового расхода электроэнергии на расчетный срок, тыс. кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный срок | Расчётный срок |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1047.63 | 1047.63 | - | - |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 2.97 | 2.97 | - | - |
| Общественно-деловые зоны | 18.10 | 18.10 | - | - |
| Зона исторической застройки | 0.03 | 0.03 | - | - |
| Коммунально-складская зона | 15.19 | 15.19 | - | - |
| Производственная зона | 82.63 | 82.63 | - | - |
| Зона инженерной инфраструктуры | 2.86 | 2.86 | - | - |
| Зона транспортной инфраструктуры | 364.86 | 364.86 | - | - |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 19.70 | 19.70 | - | - |
| Зона сельскохозяйственных угодий | 8082.82 | 8082.82 | - | - |
| Зона рекреационного назначения | 556.77 | 556.77 | - | - |
| Зона лесов | 52246.25 | 52246.25 | - | - |
| Зона кладбищ | 9.87 | 9.87 | - | - |

*Проектом не запланировано увеличение площади функциональных зон. Освоение новых территорий под жилищное строительство не предусматривается. Соответственно, нет необходимости в дополнительных электрических нагрузках, в связи с чем расчёт прогноза электропотребления не требуется.

Охранные зоны электросетевых объектов устанавливаются в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. (Утверждены постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160)

Правила определяют порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства (далее - охранные зоны), а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон (далее - земельные участки), обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов.

2. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий.

3. Границы охранных зон определяются в соответствии с настоящими Правилами.

4. Земельные участки у их собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранные зоны электросетевых объектов

Таблица 3.2.9.12

| Напряжение линии, кВ | Расстояние*, м |
| --- | --- |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 0,4 кВ | 2 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 10 кВ | 10 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 110 кВ | 20 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 330 кВ | 30 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 750 кВ | 40 |

* для ЛЭП указанное расстояние принимается по обе стороны от крайних проводов ЛЭП

Связь.

Не всё население территории Уторгошского сельского поселения охвачено услугами телефонной связи, таксофонами. Далеко не все население имеет возможность пользоваться таксофонами по причине их частой демонтажа. Доступность мобильной связи возможна в радиусе 10 км от ж/д ст. Уторгош. Более 20 населённых пунктов практически ею не обладают.

Основные показатели по обеспечению населённых пунктов Уторгошского сельского поселения почтовой и телефонной связью в период с 2017 по 2022 годы (по данным Росгосстата РФ) приведены в таблице 3.2.9.13

Таблица 3.2.9.13

| Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единица | 38 | 38 | 38 | 32 | 38 | 38 | 38 |
| Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица | 35 | 35 | 35 | 32 | 34 | 34 | 34 |

3.2.10. Санитарная очистка территории.

На территории поселения работу по сбору, транспортировке и складированию ТКО производит региональный оператор ООО «Экосервис» в соответствии с графиком вывоза мусора (один раз в месяц).

Основные показатели по вывозу твёрдых коммунальных отходов в период с 2021 по 2023 приведены в таблице 3.2.10.1

Таблица 3.2.10.1

| Период, год | Вывоз мусора |
| --- | --- |
|  | тыс. куб. м. | тыс. т. |
| 2021 | 4,425 | 0,26 |
| 2022 | 3,3 |  |
| 2023 | 2,1 |  |

3.3. Структура земельного фонда

- Площадь Уторгошского сельского поселения в административных границах составляет 62449,68 га

- Земельный фонд Уторгошского сельского поселения по категориям земель представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1.

| № п/п | Земли по категориям | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 8088,55 | 12,95 | 8082,82 | 12,94 |
| II | Земли населённых пунктов | 1769,33 | 2,83 | 1775,06 | 2,84 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 338,73 | 0,54 | 338,73 | 0,54 |
| IV | Земли лесного фонда | 52246,25 | 83,66 | 52246,25 | 83,66 |
| V | Земли особо охраняемых природных территорий | 6,82 | 0,01 | 6,82 | 0,01 |
|  | Итого площадь Уторгошского сельского поселения: | 62449,68 | 100,00 | 62449,68 | 100,00 |

3.3.1 Земли сельскохозяйственного назначения.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Уторгошского сельского поселения в настоящее время составляет 8088,55 га.

Настоящими изменениями в генеральный план предусматривается уменьшение площади земель данной категории на 5,73 га: в населённом пункте д. Лучки предусмотрен перевод земельного участка с кадастровым номером 53:21:0110901:16 площадью 3,23 га и земельного участка с кадастровым номером 53:21:0110901:47 площадью 2,50 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населённых пунктов в целях установления жилой зоны (рис 3.3.1.1). Земельные участки с кадастровыми номерами 53:21:0110901:16, 53:21:0110901:47 долгое время использовались для сенокошения и выпаса скота. Вышеуказанные земельные участки не входят в официальный перечень участков земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, утверждённый Распоряжением Администрации Новгородской области от 28 марта 2013 г. N 115-рз "Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых на территории Новгородской области для других целей не допускается". Согласно информации, предоставленной ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Северо-Западному федеральному округу» от 16.10.2023 г № 301 (Приложение 4), земельные участки с кадастровыми номерами 53:21:0110901:16, 53:21:0110901:47 расположены на немелиорированных землях и не пересекают мелиоративные осушительные системы. Согласно итогам агрохимического исследования, проведённого ФГБУ «Станция агрохимической службы «Новгородская» об агрохимических характеристиках почв, пригодности/непригодности для ведения сельскохозяйственной деятельности, проведённого 18.10.2023 года, вышеуказанные земельные участки характеризуется: степенью кислотности почв близкой к нейтральной, высоким содержанием подвижного фосфора, низким содержанием обменного калия (Приложение 4). По результатам химического анализа почвенных образцов ведение сельскохозяйственной деятельности на данной территории невозможно ввиду низкого уровня плодородия из-за содержания в почве обменного калия и органического вещества.

Таким образом, использование земельных участков с кадастровыми номерами 53:21:0110901:16, 53:21:0110901:47 по своему целевому назначению не представляется возможным, и их включение в границы земель населенных пунктов (д. Лучки) целесообразно.

Администрация Шимского муниципального района не возражает относительно перевода земельных участков с кадастровыми номерами 53:21:0110901:16, 53:21:0110901:47 из одной категории в другую. Администрация Уторгошского сельского поселения на основании письма от 01.11.2023 № 512 также выразила позицию – о согласии с вышеуказанным переводом земельных участков (Приложение 5).

На расчётный срок площадь земель сельскохозяйственного назначения составит 8082,82 га

Рис 3.3.1.1 д. Лучки

3.3.2. Земли населённых пунктов.

- В состав муниципального образования в соответствии с Постановлением Администрации Новгородской области от 8 апреля 2008 года № 121 "О реестре административно-территориального устройства области" входят 39 населенных пункта: деревня Бологово, деревня Большая Уторгош, деревня Большие Березицы, деревня Борок, деревня Буйно, деревня Вирки, деревня Водосы, деревня Глинско, деревня Гора, деревня Городище, деревня Гороховище, деревня Добрыни, деревня Звад, деревня Казовицы, деревня Комарово, деревня Крёкшина Горка, деревня Листовка, деревня Лонно, деревня Лучки, деревня Любонё, деревня Людятино, деревня Малая Уторгош, деревня Малое Городище, деревня Малые Березицы, деревня Мясково, деревня Низова, деревня Пески, деревня Плосково, деревня Подмошье, деревня Прусско, деревня Радошка, деревня Рямешка, деревня Сосновый Бор, деревня Стаи, деревня Турская Горка, деревня Хотыня, деревня Чудско, железнодорожная станция Уторгош, разъезд Кчеры.

- Административным центром сельского поселения является ж/д ст. Уторгош.

- В соответствии со ст.84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населённых пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

Площадь земель населённых пунктов Уторгошского сельского поселения составляет 1769,33 га. Настоящими изменениями в генеральный предусматривается увеличение площади земель данной категории на 5,73 га: в населённом пункте д. Лучки предусмотрен перевод земельного участка с кадастровым номером 53:21:0110901:16 площадью 3,23 га и земельного участка с кадастровым номером 53:21:0110901:47 площадью 2,50 га в категорию земли населённых пунктов из категории земель сельскохозяйственного назначения в целях установления жилой зоны (п. 3.3.1 «Земли сельскохозяйственного назначения» рис 3.3.1.1). Таким образом, площадь земель населённых пунктов составит 1775,06 га

Площади населённых пунктов, входящих в состав Уторгошского сельского поселения, представлены в таблице 3.3.2.1.

Таблица 3.3.2.1.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Современное использование | Расчетный срок | Разница, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |  |
| 1 | д. Бологово | 9,56 | 0,54 | 9,56 | 0,54 | 0,00 |
| 2 | д. Большая Уторгош | 112,67 | 6,37 | 112,67 | 6,35 | 0,00 |
| 3 | д. Большие Березицы | 56,21 | 3,18 | 56,21 | 3,17 | 0,00 |
| 4 | д. Борок | 24,81 | 1,40 | 24,81 | 1,40 | 0,00 |
| 5 | д. Буйно | 34,23 | 1,93 | 34,23 | 1,93 | 0,00 |
| 6 | д. Вирки | 4,48 | 0,25 | 4,48 | 0,25 | 0,00 |
| 7 | д. Водосы | 45,06 | 2,55 | 45,06 | 2,54 | 0,00 |
| 8 | д. Глинско | 27,44 | 1,55 | 27,44 | 1,55 | 0,00 |
| 9 | д. Гора | 56,67 | 3,20 | 56,67 | 3,19 | 0,00 |
| 10 | д. Городище | 72,11 | 4,08 | 72,11 | 4,06 | 0,00 |
| 11 | д. Гороховище | 12,35 | 0,70 | 12,35 | 0,70 | 0,00 |
| 12 | д. Добрыни | 27,34 | 1,55 | 27,34 | 1,54 | 0,00 |
| 13 | д. Звад | 55,51 | 3,14 | 55,51 | 3,13 | 0,00 |
| 14 | д. Казовицы | 22,14 | 1,25 | 22,14 | 1,25 | 0,00 |
| 15 | д. Комарово | 41,93 | 2,37 | 41,93 | 2,36 | 0,00 |
| 16 | д. Крёкшина Горка | 17,31 | 0,98 | 17,31 | 0,98 | 0,00 |
| 17 | рзд. Кчеры | 15,45 | 0,87 | 15,45 | 0,87 | 0,00 |
| 18 | д. Листовка | 12,22 | 0,69 | 12,22 | 0,69 | 0,00 |
| 19 | д. Лонно | 22,12 | 1,25 | 22,12 | 1,25 | 0,00 |
| 20 | д. Лучки | 9,39 | 0,53 | 15,12 | 0,85 | 5,73 |
| 21 | д. Любонё | 39,37 | 2,23 | 39,37 | 2,22 | 0,00 |
| 22 | д. Людятино | 71,62 | 4,05 | 71,62 | 4,03 | 0,00 |
| 23 | д. Малая Уторгош | 57,78 | 3,27 | 57,78 | 3,26 | 0,00 |
| 24 | д. Малое Городище | 40,09 | 2,27 | 40,09 | 2,26 | 0,00 |
| 25 | д. Малые Березицы | 15,74 | 0,89 | 15,74 | 0,89 | 0,00 |
| 26 | д. Мясково | 24,36 | 1,38 | 24,36 | 1,37 | 0,00 |
| 27 | д. Низова | 44,66 | 2,52 | 44,66 | 2,52 | 0,00 |
| 28 | д. Пески | 26,62 | 1,50 | 26,62 | 1,50 | 0,00 |
| 29 | д. Плосково | 22,91 | 1,29 | 22,91 | 1,29 | 0,00 |
| 30 | д. Подмошье | 27,90 | 1,58 | 27,90 | 1,57 | 0,00 |
| 31 | д. Прусско | 21,14 | 1,19 | 21,14 | 1,19 | 0,00 |
| 32 | д. Радошка | 8,57 | 0,48 | 8,57 | 0,48 | 0,00 |
| 33 | д. Рямешка | 36,13 | 2,04 | 36,13 | 2,04 | 0,00 |
| 34 | д. Сосновый Бор | 13,37 | 0,76 | 13,37 | 0,75 | 0,00 |
| 35 | д. Стаи | 20,34 | 1,15 | 20,34 | 1,15 | 0,00 |
| 36 | д. Турская Горка | 70,48 | 3,98 | 70,48 | 3,97 | 0,00 |
| 37 | ж/д ст. Уторгош | 521,70 | 29,49 | 521,70 | 29,39 | 0,00 |
| 38 | д. Хотыня | 7,08 | 0,40 | 7,08 | 0,40 | 0,00 |
| 39 | д. Чудско | 20,47 | 1,16 | 20,47 | 1,15 | 0,00 |
|  | Итого: | 1769,33 | 100,00 | 1775,06 | 100,00 | 5,73 |

Изменение границ населённых пунктов поселения:

В Едином Государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) имеются сведения о границах 37 населённых пунктов Уторгошского сельского поселения, отсутствуют сведения о границах 2 населённых пунктов (д. Листовка, д. Прусско), в 20 населённых пунктах границы подлежат изменению (см. Сведения о границах населённых пунктов, входящих в состав поселения. Том 3):

- Подлежат установлению границы населённых пунктов д. Листовка, д. Прусско;

- В населённых пунктах д. Большая Уторгош, д. Борок, д. Водосы, д. Гора, д. Городище, д. Гороховище, д. Звад, д. Лонно, д. Любонё, д. Людятино, д. Малая Уторгош, д. Мясково, д. Подмошье, д. Рямешка, Сосновый Бор, д. Стаи, д. Турская Горка, д. Хотыня, д. Чудско проектом устраняется техническая ошибка, допущенная ранее при установлении границ населённых пунктов. Границы данных населённых пунктов проектом приводятся в соответствие со сведениями ЕГРН;

- Управлением Росреестра по Новгородской области выявлена реестровая ошибка в сведениях ЕГРН о местоположении границы населённого пункта д. Плосково Шимского муниципального района (реестровый номер 53:21-4.216) (Приложение 3). Проектом исправляется реестровая ошибка за счёт устранения пересечения границ земельного участка с кадастровым номером 53:21:0120701:30 с границами населённого пункта д. Плосково;

- в населённом пункте д. Лучки проектом предусмотрен перевод земельного участка с кадастровым номером 53:21:0110901:16 площадью 3,23 га и земельного участка с кадастровым номером 53:21:0110901:47 площадью 2,50 га в категорию земли населённых пунктов из категории земель сельскохозяйственного назначения.

В дальнейшем необходимо проведение работ по изменению местоположения границ указанных населённых пунктов и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости в установленном законом порядке

3.3.3. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Категория земель, существующее положение | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Цель планируемого использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:21:0110901:16 | 3,23 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населённых пунктов д. Лучки | для установления жилой зоны |  |
|  | 53:21:0110901:47 | 2,50 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населённых пунктов д. Лучки | для установления жилой зоны |  |

3.3.4. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В соответствии с частью 1 статьи 87 Земельного кодекса Российской Федерации землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в поселении в настоящее время составляет (далее-земли промышленности) 338,73 га.

Настоящими изменениями в генеральный план не предусматривается изменение площади земель данной категории.

3.3.5. Земли особо охраняемых территорий.

На основании статьи 94 Земельного кодекса Российской Федерации к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) особо ценные земли.

Площадь земель особо охраняемых территорий в Уторгошском сельском поселении составляет 6,82 га. Настоящими изменениями в генеральный план не предусматривается изменение площади земель данной категории.

3.3.6. Земли водного фонда.

- Землями водного фонда являются земли, на которых находятся поверхностные водные объекты (часть 1 статьи 102 Земельного кодекса Российской Федерации).

Земли водного фонда в Уторгошском сельском поселении отсутствуют.

3.3.7. Земли лесного фонда.

В соответствии со статьей 101 Земельного кодекса Российской Федерации к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством.

На основании статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации леса располагаются на землях сельскохозяйственного назначения и иных землях, установленных в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях, не относящихся к землям лесного фонда, определяются статьями 120 - 123 Лесного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6.1 Лесного кодекса Российской Федерации к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли. К лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие). К нелесным землям относятся земли, необходимые для освоения лесов (просеки, дороги и другие), и земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и другие). Границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств.

На территории Уторгошского сельского поселения располагаются следующие участковые лесничества:

- Уторгошское участковое лесниченство;

- Городищенское участковое лесниченство;

Общая площадь земель лесного фонда в поселении в настоящее время составляет 52246,25 га. Настоящими изменениями в генеральный план не предусматривается изменение площади земель данной категории.

3.3.8. Земли запаса.

В соответствии со статьей 103 Земельного кодекса Российской Федерации к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса Российской Федерации.

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

Земли запаса на территории Уторгошского сельского поселения отсутствуют.

3.4. Объекты культурного наследия

По данным инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области (письмо в адрес Администрации Шимского муниципального района от 14.09.2023 № М19-4964-И) на территории Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района находятся следующие объекты культурного наследия:

Перечень объектов культурного наследия регионального значения

Таблица 3.4.1

| № п/п | Регистрационный номер | Наименование | Датировка | НПА | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 531721043160005 | Усадьба Симонова. Парк | XIX в. | Постановление Администрации Новгородской области от 23.01.1997 № 21 (далее - М-21) | д. Городище, слева от трассы Великий Новгород-Псков |
|  | 531721043170005 | Усадьба Якимова. Парк | XIX в. | М-21 | д. Городище, справа от трассы Великий Новгород-Псков |
|  | 531721043180005 | Усадьба Ермоловых. Парк | XIX в. | приказ инспекции гос. охраны культурного наследия Новгородской области № 265 от 22.11.2018 (далее – приказ № 265) | 1 км от д. Турская Горка |
|  | 531610636520005 | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 1941-1945 гг. | приказ № 265 | д. Большая Уторгош |
|  | 531710826820005 | Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны |  | приказ инспекции гос. охраны культурного наследия Новгородской области № 183 от 23.07.2018 (далее – приказ №183) | д. Большая Уторгош, гражданское кладбище |
|  | 531610636760005 | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской Армии, погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 1941-1945 гг. | приказ № 183 | д. Гора |
|  | 531610636990005 | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской Армии, погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 1941-1945 гг. | приказ № 265 | д. Лонно |
|  | 531610637070005 | Братская могила 11 партизан, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 1941-1945 гг. | приказ № 183 | д. Людятино |
|  | 531610637300005 | Братская могила 58 воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 1941-1945 гг. | М-21 | д. Турская Горка |
|  | 531610637220005 | Воинское кладбище, где похоронены воины Советской Армии, погибшие в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и Герой Советского Союза Синчук Василий Прокофьевич (1921-1944 гг.) | 1941-1945 гг. | Решение Новгородского облисполкома от 27.02.1978 № 79 (далее - М-79) | ж/д ст. Уторгош |
|  | 531711286220005 | Здание, в котором в период Великой Отечественной войны формировались партизанские отряды |  | М-79 | ж/д ст. Уторгош |

По информации, предоставленной Администрацией Шимского муниципального района, на территории Уторгошского сельского поселения также находятся:

- воинское захоронение в д. Хотыня на земельном участке с кадастровым номером 53:21:0110801:160;

- братская могила на гражданском кладбище в д. Подмошье на земельном участке с кадастровым номером 53:21:0111301:128;

- братская могила в д. Добрыня на земельном участке с кадастровым номером 53:21:0110601:197;

Границы территорий установлены для следующих объектов культурного наследия, расположенных на территории Уторгошского сельского поселения Шимского района: «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 1941-1945 гг. (д. Большая Уторгош), «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны», (д. Большая Уторгош, гражданское кладбище). Приказы об утверждении границ территорий указанных объектов культурного наследия размещены на официальном сайте инспекции в сети «Интернет» по адресу: https://igokn.novreg.ru/docs/igokn_prikazy_ob_utverzhdenii_granits_territorii.

Зоны охраны для объектов культурного наследия, расположенных на территории Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района, не установлены.

В соответствии со статьей 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ):

- В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно - пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

2. Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места устанавливаются:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места федерального значения;

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места регионального значения;

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места местного (муниципального) значения.

4. Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, в течение пяти дней со дня вступления в силу акта об установлении таких требований направляет копию указанного акта в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы (далее - орган регистрации прав).

5. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ:

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

В соответствии с пунктами 1- 4 статьи 36

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

Работы по сохранению объектов культурного наследия проводятся в соответствии со ст. 45, 45.1. Федерального закона № 73-ФЗ, особенности владения, пользования и распоряжения объектами культурного наследия установлены ст. 47.1. – 50.1. Федерального закона № 73-ФЗ.

В соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона № 73-Ф3 «Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе в целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на рассматриваемом земельном участке. Государственная историко-культурной экспертиза на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, и иных работ, осуществляется путем археологической разведки в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-Ф3. Заключение историко-культурной экспертизы предоставляется на рассмотрение в орган государственной охраны объектов культурного наследия и является основанием для принятия решения о возможности проведения указанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы».

На территории Уторгошского сельского поселения располагаются объекты археологического наследия. В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта), фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия, описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости, опубликованию не подлежат.

3.5. Особо охраняемые природные территории

В соответствии со статьей 95 Земельного кодекса Российской Федерации к землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов.

Земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам общенационального достояния и могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности. В случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается включение в земли особо охраняемых природных территорий земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности.

На землях государственных природных заповедников, в том числе биосферных, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась особо охраняемая природная территория, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Согласно информации, предоставленной Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 18.09.2023 № ПР-9159-И, на территории Уторгошского сельского поселения Шимского района расположено 2 памятника природы регионального значения «Природный ландшафт «Сосновый Бор» (постановление Администрации Новгородской области от 10.12.2001 №387 «О памятниках природы регионального значения в Волотовском, Солецком, Старорусском, Шимском районах») и «Холм с редкими видами растений у деревни Людятино» (постановление Правительства Новгородской области от 08.08.2014 № 421 «О памятнике природы регионального значения «Холм с редкими видами растений у деревни Людятино»).

Таблица 3.5.1

| № п/п | Полное название ООПТ (категория, название) | Профиль ООПТ | Площадь ООПТ, га | Реквизиты актов об организации ООПТ (режимы охраны смотреть в указанных нормативных актах) | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятник природы Региональный "Холм с редкими видами растений у деревни Людятино" | Комплексный (геоморфологический, ботанический, ландшафтный) | 2,5 | Постановление Правительства Новгородской области от 08.08.2014 № 421 "О памятнике природы регионального значения "Холм с редкими видами растений у деревни Людятино" | Шимский район Уторгошское сельское поселение |
|  | Памятник природы Региональный Природный ландшафт "Сосновый бор" | Ботанический | 166,9 | Постановление Администрации Новгородской области от 10.12.2001 № 387 "О памятниках природы регионального значения в Волотовском, Солецком, Старорусском, Шимском районах" | Шимский район Уторгошское сельское поселение |

Памятник природы "Холм с редкими видами растений у деревни Людятино"

Категория и значение

Памятник природы регионального значения (далее - памятник природы).

Профиль

Комплексный (геоморфологический, ботанический, ландшафтный).

Назначение

Сохранение холма ледникового происхождения.

Сохранение уникального для Шимского района лесного ландшафта - места произрастания 12 редких видов растений.

Сохранение уникального природного комплекса - ценного рекреационного объекта.

Описание и природные характеристики

Территория памятника природы "Холм с редкими видами растений у деревни Людятино" включает курганоподобный холм ледникового происхождения, сложенный мореной с большим количеством известняковой щебенки и в настоящее время покрытый еловым лесом, а также примыкающее к холму небольшое низинное болото, питающееся грунтовыми водами, обогащенными кальцием.

Лес, покрывающий холм, представляет собой зеленомошный ельник (Picea abies) с подростом сосны (Pinus sylvestris). В подлеске встречаются лещина обыкновенная (Corylus avellana), калина красная (Viburnum opulus), жимолость лесная (Lonicera xylosteum) и барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris). В травяном ярусе доминируют коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum), девясил иволистный (Inula salicina), ландыш майский (Convallaria majalis), купена пахучая (Polygonatum odoratum) и охраняемый вид - горичник горный (Peucedanum oreoselinum). Довольно многочисленны редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений: ятрышник шлемоносный (Orchis militaris), горечавка крестообразная (Gentiana cruciata), осока птиценогая (Carex ornithopoda) и скерда тупокорневищная (Crepis praemorsa).

По опушкам ельника в нижней части склонов холма произрастают молодые сосны (Pinus sylvestris), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), жестер слабительный (Rhamnus cathartica) и ива козья (Salix caprea).

Среди редколесья отмечены молодило побегоносное (Sempervivum globiferum), первоцвет высокий (Primula elatior) (единичные экземпляры), горечавка крестообразная (Gentiana cruciata).

На небольшой по площади территории сосредоточены 12 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новгородской области. Именно наличие известняка обусловливает концентрацию здесь редких видов растений, связанных с карбонатными почвами.

Холм, покрытый еловым лесом, уникален для этой местности, в которой хвойные леса практически отсутствуют. Территория представляет интерес как с научной и познавательной, так и с эстетической точки зрения. Объект активно используется местным населением для рекреации.

Памятник природы расположен на землях лесного фонда.

Памятник природы создан без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

Объекты особой охраны

Геоморфологический объект:

холм ледникового происхождения.

Гидрологические объекты:

низинное болото, ручьи.

Биологическое разнообразие:

12 охраняемых и редких видов сосудистых растений.

Уникальный ландшафт, используемый в рекреационных целях.

Площадь

Территория памятника природы составляет 2,5 га.

Местоположение

Местоположение в системе административного устройства:

Новгородская область, Шимский район, Уторгошское сельское поселение.

Местоположение в системе лесоустройства:

выдел 20 квартала 156 Уторгошского участкового лесничества Шимского лесничества (далее - Уторгошское участковое лесничество).

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 29.06.2018 N 303)

Описание границ

По границам выдела 20 квартала 156 Уторгошского участкового лесничества вдоль основания подножия холма.

Охранная зона

Исключен. - Постановление Правительства Новгородской области от 29.06.2018 N 303.

История создания

Уникальные ландшафты, интересные в ботаническом отношении, на территории Шимского района неоднократно были обследованы учеными Ботанического института имени В. Л. Комарова Российской академии наук. Исследования проводились начиная с 1994 года. Особое внимание уделялось изучению распространения кальцефильных растений, в частности представителей семейства орхидных. Объектом исследования стал холм ледникового происхождения, расположенный севернее деревни Людятино. В результате проводимых исследований было выявлено несколько видов, новых для флоры Новгородской области и также для северо-западной России в целом. Это послужило толчком для планирования создания севернее деревни Людятино памятника природы с целью сохранения указанных видов растений и места их обитания.

Ученые обобщили данные о флоре и составе редких охраняемых видов, произрастающих на рассматриваемой территории. При этом были использованы материалы из гербарных коллекций Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской академии наук и кафедры ботаники биолого-почвенного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, а также публикаций, содержащих сведения о результатах исследовательских работ, проведенных в период 2001 - 2012 годов.

В мае 2013 года было проведено дополнительное полевое обследование территории, предлагаемой к установлению статуса особой охраны, для уточнения границ, а также описания современного состояния растительного покрова.

Нормативная и правовая основа функционирования особо охраняемой природной территории

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 29.06.2018 N 303)

Лесной кодекс Российской Федерации.

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".

Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Постановление Правительства Новгородской области от 21.09.2015 N 372 "Об утверждении Перечня объектов животного и растительного мира, заносимых в Красную книгу Новгородской области".

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 29.06.2018 N 303)

Режим особой охраны

В целях защиты памятника природы от неблагоприятного антропогенного воздействия на его территории вводится специальный режим ограниченного хозяйственного пользования.

На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, выполняемых с нарушением целостности недр;

производство взрывных работ;

формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров;

строительство промышленных, рекреационных и иных объектов;

проведение всех видов рубок, кроме санитарных в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок ухода и очистки леса от внелесосечной захламленности, проводимых в зимнее время года по снегу;

пуск палов;

прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений без получения соответствующего разрешения на строительство;

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 29.06.2018 N 303)

проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием;

устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение костров;

устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и потребления;

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 29.06.2018 N 303)

пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме сбора для научных исследований.

Управление и надзор

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 29.06.2018 N 303)

Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории памятника природы "Холм с редкими видами растений у деревни Людятино" осуществляют министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области, государственное областное казенное учреждение "Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области".

Управление памятником природы "Холм с редкими видами растений у деревни Людятино" осуществляет государственное областное казенное учреждение "Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области".

Памятник природы регионального значения «Природный ландшафт «Сосновый Бор»

Текущий статус ООПТ: Действующий

Категория ООПТ: памятник природы

Значение ООПТ: Региональное

Дата создания: 10.12.2001

Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: 107

Общая площадь ООПТ: 166,9 га

Площадь морской особо охраняемой акватории: 0,0 га

Площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования: 166,9 га

Площадь охранной зоны: 0,0 га

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Сохранение высоковозрастного соснового бора.

Перечень основных объектов охраны: Природные комплексы, камовый рельеф, сосновый бор.

Географическое положение: Приильменская низменность, западная часть Шимского района.

Описание границ: Реестровый номер границы ООПТ 53:21-9.1; наименование: Особо охраняемая природная территория – памятник природы регионального значения "Природный ландшафт "Сосновый Бор".
Границы памятника совпадают с границами кв. 117 лесов Шимского лесхоза, выделов 1, 2, 3, 4, 5 Городищенского лесничества (строка «природный ландшафт "Сосновый бор"...» в границах и режиме особой охраны территорий памятников природы, утвержденных постановлением Администрации Новгородской области от 10.12.2001 № 387 «О памятниках природы регионального значения в Волотовском, Солецком, Старорусском, Шимском районах»).

Кластерность: Количество участков: 1

Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирование территории: Постановление администрации Новгородской области от 10.12.2001 №387

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Запрещается:
- распашка дополнительных территорий,
- изменение видового состава растительности,
- заготовка соков,
- проведение мелиоративных работ,
- выемка рыхлых грунтов,
- строительство ферм, промышленных предприятий,
- изменение уровня подземных вод.

3.6. Зоны с особыми условиями использования территорий

Генеральный план Уторгошского сельского поселения осуществляется с соблюдением требований ограничения градостроительной деятельности на участках с особым режимом использования, регламентированным нормативно-планировочными актами, в ареалах высокого уровня деградации природно-территориального комплекса, а также на территориях, неблагоприятных по инженерно-геологическим, экологическим условиям, с потенциальным риском возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации могут быть установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

1) зоны охраны объектов культурного наследия;

2) защитная зона объекта культурного наследия;

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

4) охранная зона железных дорог;

5) придорожные полосы автомобильных дорог;

6)охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

7) охранная зона линий и сооружений связи;

8) приаэродромная территория;

9) зона охраняемого объекта;

10) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;

11) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

12) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

13) водоохранная (рыбоохранная) зона;

14) прибрежная защитная полоса;

15) округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов;

16) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

17) зоны затопления и подтопления;

18) санитарно-защитная зона;

19) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

20) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

21) зона наблюдения;

22) зона безопасности с особым правовым режимом;

23) рыбоохранная зона озера Байкал;

24) рыбохозяйственная заповедная зона;

25) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

26) охранная зона гидроэнергетического объекта;

27) охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена;

28) охранная зона тепловых сетей.

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным Земельным кодексом и другими федеральными законами.

В генеральном плане отображены следующие зоны с особыми условиями использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации (далее – ВК РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зона:

- санитарно- защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для автомагистралей устанавливаются придорожные полосы (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Охранная зона инженерных коммуникаций:

- охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередач, вокруг подстанций)

Охранные зоны устанавливаются на основании Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении в зависимости от класса напряжения линии на расстоянии, определенном в таблице 3.6.1

Таблица 3.6.1

| Охранные зоны электросетевых объектов |
| --- |
| Напряжение линии, кВ | Расстояние*, м |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 0,4 кВ | 2 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 10 кВ | 10 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 110 кВ | 20 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 330 кВ | 30 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 750 кВ | 40 |

* для ЛЭП указанное расстояние принимается по обе стороны от крайних проводов ЛЭП

В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,  расположенных в границах таких зон,  в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия,  которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства,  в том числе привести к их повреждению или уничтожению,  и (или) повлечь причинение вреда жизни,  здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

- охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

Охранные зоны межпоселковых газопроводов устанавливаются согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей").

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

- охранная зона линий и сооружений связи

Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года № 578

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения:

- первый пояс санитарной охраны источника водоснабжения

- второй пояс санитарной охраны источника водоснабжения

- третий пояс санитарной охраны источника водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Иные зоны с особыми условиями

- придорожная полоса

Придорожные полосы автомобильных дорог установлены в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

3.7. Прогнозируемые направления развития Уторгошского сельского поселения

Основные направления развития экономической базы Уторгошского сельского поселения не претерпели существенного изменения по сравнению с определенными в рамках ранее утвержденного генплана.

Цели и задачи Уторгошского сельского поселения в области экономического развития определены «Схемой территориального планирования Новгородской области» и «Схемой территориального планирования Шимского муниципального района Новгородской области» и строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Новгородской области» в основу развития всех муниципальных образований Шимского района заложен принцип устойчивого развития территории.

Принцип устойчивого развития рассматривается как «процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Соответственно, первоочередным направлением планирования территориального развития, согласно данной гипотезе, должна стать социальная ориентация всех существующих и перспективных процессов. С точки зрения гипотезы устойчивого развития, планирование в экономической, социальной и экологической сферах должно осуществляться в соответствии со следующими принципами:

- в экономической сфере предполагается оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологичных — природо-, энерго-, и материало-сберегающих технологий.

- в социальной сфере составляющая устойчивости развития должна быть ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Необходимо разрабатывать социальную политику на базе принципа справедливого разделения благ.

Важнейшей составляющей устойчивого развития является также сохранение культурного капитала и многообразия в глобальных масштабах.

- в сфере экологии, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» систем и ареалов обитания необходимо понимать широко, включая в них созданную человеком среду, в том числе, городскую. Основное внимание необходимо уделять сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации экологических систем к изменениям, а не сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических систем к самовосстановлению».

Главная цель социально-экономической политики: повышение уровня и качества жизни населения.

Основные задачи:

- реализация приоритетных национальных проектов и целевых программ;

- реализация антикризисных мер;

- улучшение демографической ситуации;

- обеспечение занятости и социальной защиты населения;

- привлечение инвестиций во все сферы материального производства;

- поддержка местных товаропроизводителей

Необходимо обеспечить полноценную реализацию национальных проектов, сконцентрировав усилия на распространении наилучшего опыта, полученного в предшествующие годы.

4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объекты местного значения – объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, муниципальных округов, городских округов.

4.1. Функциональное зонирование.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование ставит рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории. Разработанное в составе генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории;

- историко-культурную и планировочную специфику населённых пунктов поселения;

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Настоящим генеральным планом предусматриваются следующие функциональные зоны в границах Уторгошского сельского поселения:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (1062,82 га);

Зона предназначена для размещения индивидуальных жилых домов с возможностью размещения объектов обслуживания жилой застройки, объектов жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети, проездов, плоскостных спортивных сооружений.

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (2,97 га);

Зона предназначена для размещения многоквартирных жилых домов с возможностью размещения объектов обслуживания жилой застройки, объектов жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети, проездов, плоскостных спортивных сооружений.

- общественно-деловые зоны (17,80 га);

Зона предназначена для размещения объектов здравоохранения и социальной защиты, образовательных учреждений, торговли, общественного питания и бытового обслуживания, делового назначения, предпринимательства, культуры и досуга, религиозного назначения, библиотечного обслуживания, административных зданий, гаражей и иных объектов.

- зона исторической застройки (0,05 га);

Зона предназначена для размещения памятников культурного и исторического наследия.

- коммунально-складская зона (14,89 га);

Зона предназначена для размещения коммунальных объектов, складов, гаражей и иных объектов.

- производственная зона (82,63 га);

Зона предназначена для размещения производственных объектов.

- зона инженерной инфраструктуры (3,24 га);

Зона предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

- зона транспортной инфраструктуры (367,97 га);

Зона предназначена для размещения объектов автомобильного и железнодорожного транспорта.

- зона сельскохозяйственного использования (19,70 га);

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства.

- зона сельскохозяйственных угодий (8082,95 га);

Зона предназначена для размещения пашен, сенокосов, пастбищ, земель, занятых многолетними насаждениями.

- зона рекреационного назначения (538,58 га);

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта без объектов застройки в прибрежных защитных полосах водных объектов.

- зон лесов (52246,25 га);

Зона, установленная для территории лесничеств.

- Зона кладбищ (9,83 га);

Зона предназначена для размещения гражданских и военных захоронений.

Функциональное зонирование территории отображено на «Карте функциональных зон поселения».

Функциональное зонирование территории населённых пунктов Уторгошского сельского поселения представлено в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

| 1 | д. Бологово | 9.56 | 100.00 | 9.56 | 100.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8.13 | 85.04 | 8.13 | 85.04 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 0.97 | 10.15 | 0.97 | 10.15 |
| 1.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 0.46 | 4.81 | 0.46 | 4.81 |
| 2 | д. Большая Уторгош | 112.67 | 100.00 | 112.67 | 100.00 |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 81.50 | 72.34 | 81.50 | 72.34 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
| 2.3 | Зоны рекреационного назначения | 24.05 | 21.35 | 21.41 | 19.00 |
| 2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.24 |
| 2.5 | Зона транспортной инфраструктуры | 6.25 | 5.55 | 6.25 | 5.55 |
| 2.6 | Зона исторической застройки | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2.7 | Зона кладбищ | 0.37 | 0.33 | 3.01 | 2.67 |
| 3 | д. Большие Березицы | 56.21 | 100.00 | 56.21 | 100.00 |
| 3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36.40 | 64.76 | 36.40 | 64.76 |
| 3.2 | Зоны рекреационного назначения | 18.85 | 33.53 | 18.85 | 33.53 |
| 3.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 0.96 | 1.71 | 0.96 | 1.71 |
| 4 | д. Борок | 24.81 | 100.00 | 24.81 | 100.00 |
| 4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5.45 | 21.97 | 5.45 | 21.97 |
| 4.2 | Зоны рекреационного назначения | 19.16 | 77.23 | 19.16 | 77.23 |
| 4.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 0.20 | 0.81 | 0.20 | 0.81 |
| 5 | д. Буйно | 34.23 | 100.00 | 34.23 | 100.00 |
| 5.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 27.10 | 79.17 | 27.10 | 79.17 |
| 5.2 | Зоны рекреационного назначения | 4.68 | 13.67 | 4.68 | 13.67 |
| 5.3 | Зона сельскохозяйственного использования | 1.70 | 4.97 | 1.70 | 4.97 |
| 5.4 | Зона транспортной инфраструктуры | 0.75 | 2.19 | 0.75 | 2.19 |
| 6 | д. Вирки | 4.48 | 100.00 | 4.48 | 100.00 |
| 6.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1.69 | 37.72 | 1.69 | 37.72 |
| 6.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 2.79 | 62.28 | 2.79 | 62.28 |
| 7 | д. Водосы | 45.06 | 100.00 | 45.06 | 100.00 |
| 7.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 30.96 | 68.71 | 30.96 | 68.71 |
| 7.2 | Зоны рекреационного назначения | 12.43 | 27.59 | 12.43 | 27.59 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 0.12 | 0.27 | 0.12 | 0.27 |
| 7.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 1.55 | 3.44 | 1.55 | 3.44 |
| 8 | д. Глинско | 27.44 | 100.00 | 27.44 | 100.00 |
| 8.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19.04 | 69.39 | 19.04 | 69.39 |
| 8.2 | Зоны рекреационного назначения | 7.21 | 26.28 | 7.21 | 26.28 |
| 8.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 1.19 | 4.34 | 1.19 | 4.34 |
| 9 | д. Гора | 56.67 | 100.00 | 56.67 | 100.00 |
| 9.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 27.03 | 47.70 | 27.03 | 47.70 |
| 9.2 | Зоны рекреационного назначения | 15.56 | 27.46 | 15.56 | 27.46 |
| 9.3 | Зона сельскохозяйственного использования | 11.19 | 19.75 | 11.19 | 19.75 |
| 9.4 | Коммунально-складская зона | 1.80 | 3.18 | 1.80 | 3.18 |
| 9.5 | Зона транспортной инфраструктуры | 1.09 | 1.92 | 1.09 | 1.92 |
| 10 | д. Городище | 72.11 | 100.00 | 72.11 | 100.00 |
| 10.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 52.09 | 72.24 | 52.09 | 72.24 |
| 10.2 | Общественно-деловые зоны | 5.02 | 6.96 | 5.02 | 6.96 |
| 10.3 | Коммунально-складская зона | 3.89 | 5.39 | 3.89 | 5.39 |
| 10.4 | Зоны рекреационного назначения | 4.80 | 6.66 | 4.80 | 6.66 |
| 10.5 | Зона транспортной инфраструктуры | 6.31 | 8.75 | 6.31 | 8.75 |
| 11 | д. Гороховище | 12.35 | 100.00 | 12.35 | 100.00 |
| 11.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11.22 | 90.85 | 11.22 | 90.85 |
| 11.2 | Зоны рекреационного назначения | 0.53 | 4.29 | 0.53 | 4.29 |
| 11.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 0.60 | 4.86 | 0.60 | 4.86 |
| 12 | д. Добрыни | 27.34 | 100.00 | 27.34 | 100.00 |
| 12.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 23.04 | 84.27 | 23.04 | 84.27 |
| 12.2 | Зоны рекреационного назначения | 3.25 | 11.89 | 3.25 | 11.89 |
| 12.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 1.05 | 3.84 | 1.05 | 3.84 |
| 13 | д. Звад | 55.51 | 100.00 | 55.51 | 100.00 |
| 13.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 50.71 | 91.35 | 50.71 | 91.35 |
| 13.2 | Зоны рекреационного назначения | 3.40 | 6.13 | 3.40 | 6.13 |
| 13.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 1.40 | 2.52 | 1.40 | 2.52 |
| 14 | д. Казовицы | 22.14 | 100.00 | 22.14 | 100.00 |
| 14.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15.61 | 70.51 | 15.61 | 70.51 |
| 14.2 | Зона сельскохозяйственного использования | 0.58 | 2.62 | 0.58 | 2.62 |
| 14.3 | Коммунально-складская зона | 0.15 | 0.68 | 0.15 | 0.68 |
| 14.4 | Зоны рекреационного назначения | 4.64 | 20.96 | 4.64 | 20.96 |
| 14.5 | Зона транспортной инфраструктуры | 1.16 | 5.24 | 1.16 | 5.24 |
| 15 | д. Комарово | 41.93 | 100.00 | 41.93 | 100.00 |
| 15.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 39.31 | 93.75 | 39.31 | 93.75 |
| 15.2 | Коммунально-складская зона | 0.51 | 1.22 | 0.51 | 1.22 |
| 15.3 | Зоны рекреационного назначения | 1.05 | 2.50 | 1.05 | 2.50 |
| 15.4 | Зона транспортной инфраструктуры | 1.06 | 2.53 | 1.06 | 2.53 |
| 16 | д. Крёкшина Горка | 17.31 | 100.00 | 17.31 | 100.00 |
| 16.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2.83 | 16.35 | 2.83 | 16.35 |
| 16.2 | Зоны рекреационного назначения | 14.19 | 81.98 | 14.19 | 81.98 |
| 16.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 0.29 | 1.68 | 0.29 | 1.68 |
| 17 | рзд. Кчеры | 15.45 | 100.00 | 15.45 | 100.00 |
| 17.1 | Зоны рекреационного назначения | 15.45 | 100.00 | 15.45 | 100.00 |
| 18 | д. Листовка | 12.22 | 100.00 | 12.22 | 100.00 |
| 18.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8.39 | 68.66 | 8.39 | 68.66 |
| 18.2 | Зоны рекреационного назначения | 3.55 | 29.05 | 3.55 | 29.05 |
| 18.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 0.28 | 2.29 | 0.28 | 2.29 |
| 19 | д. Лонно | 22.12 | 100.00 | 22.12 | 100.00 |
| 19.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12.35 | 55.83 | 12.35 | 55.83 |
| 19.2 | Зоны рекреационного назначения | 9.05 | 40.91 | 9.05 | 40.91 |
| 19.3 | Зона исторической застройки | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.09 |
| 19.4 | Зона транспортной инфраструктуры | 0.70 | 3.16 | 0.70 | 3.16 |
| 20 | д. Лучки | 9.39 | 100.00 | 15.12 | 100.00 |
| 20.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8.98 | 95.63 | 14.71 | 97.29 |
| 20.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0.41 | 4.37 | 0.41 | 2.71 |
| 21 | д. Любонё | 39.37 | 100.00 | 39.37 | 100.00 |
| 21.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12.68 | 32.21 | 12.68 | 32.21 |
| 21.2 | Коммунально-складская зона | 0.89 | 2.26 | 0.89 | 2.26 |
| 21.3 | Зоны рекреационного назначения | 24.55 | 62.36 | 24.55 | 62.36 |
| 21.4 | Зона транспортной инфраструктуры | 1.25 | 3.18 | 1.25 | 3.18 |
| 22 | д. Людятино | 71.62 | 100.00 | 71.62 | 100.00 |
| 22.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 59.98 | 83.75 | 59.98 | 83.75 |
| 22.2 | Общественно-деловые зоны | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 22.3 | Коммунально-складская зона | 3.21 | 4.48 | 3.21 | 4.48 |
| 22.4 | Зоны рекреационного назначения | 5.29 | 7.39 | 5.29 | 7.39 |
| 22.5 | Зона транспортной инфраструктуры | 3.11 | 4.34 | 3.11 | 4.34 |
| 23 | д. Малая Уторгош | 57.78 | 100.00 | 57.78 | 100.00 |
| 23.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 55.14 | 95.43 | 55.14 | 95.43 |
| 23.2 | Зоны рекреационного назначения | 1.04 | 1.80 | 1.04 | 1.80 |
| 23.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 1.60 | 2.77 | 1.60 | 2.77 |
| 24 | д. Малое Городище | 40.09 | 100.00 | 40.09 | 100.00 |
| 24.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36.08 | 90.00 | 36.08 | 90.00 |
| 24.2 | Зоны рекреационного назначения | 2.05 | 5.11 | 2.05 | 5.11 |
| 24.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 1.96 | 4.89 | 1.96 | 4.89 |
| 25 | д. Малые Березицы | 15.74 | 100.00 | 15.74 | 100.00 |
| 25.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8.40 | 53.37 | 8.40 | 53.37 |
| 25.2 | Зоны рекреационного назначения | 6.90 | 43.84 | 6.90 | 43.84 |
| 25.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 0.44 | 2.80 | 0.44 | 2.80 |
| 26 | д. Мясково | 24.36 | 100.00 | 24.36 | 100.00 |
| 26.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9.55 | 39.20 | 9.55 | 39.20 |
| 26.2 | Зоны рекреационного назначения | 14.45 | 59.32 | 14.45 | 59.32 |
| 26.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 0.36 | 1.48 | 0.36 | 1.48 |
| 27 | д. Низова | 44.66 | 100.00 | 44.66 | 100.00 |
| 27.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 25.52 | 57.14 | 25.52 | 57.14 |
| 27.2 | Зоны рекреационного назначения | 18.21 | 40.77 | 18.21 | 40.77 |
| 27.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 0.93 | 2.08 | 0.93 | 2.08 |
| 28 | д. Пески | 26.62 | 100.00 | 26.62 | 100.00 |
| 28.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16.97 | 63.75 | 16.97 | 63.75 |
| 28.2 | Общественно-деловые зоны | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.11 |
| 28.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 1.57 | 5.90 | 1.57 | 5.90 |
| 28.4 | Зоны рекреационного назначения | 6.78 | 25.47 | 6.78 | 25.47 |
| 28.5 | Зона транспортной инфраструктуры | 1.27 | 4.77 | 1.27 | 4.77 |
| 29 | д. Плосково | 22.91 | 100.00 | 22.91 | 100.00 |
| 29.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14.58 | 63.64 | 14.58 | 63.64 |
| 29.2 | Коммунально-складская зона | 0.45 | 1.96 | 0.45 | 1.96 |
| 29.3 | Зоны рекреационного назначения | 6.28 | 27.41 | 6.28 | 27.41 |
| 29.4 | Зона транспортной инфраструктуры | 1.60 | 6.98 | 1.60 | 6.98 |
| 30 | д. Подмошье | 27.90 | 100.00 | 27.90 | 100.00 |
| 30.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20.46 | 73.33 | 20.46 | 73.33 |
| 30.2 | Зоны рекреационного назначения | 6.24 | 22.37 | 6.24 | 22.37 |
| 30.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 1.20 | 4.30 | 1.20 | 4.30 |
| 31 | д. Прусско | 21.14 | 100.00 | 21.14 | 100.00 |
| 31.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13.72 | 64.90 | 13.72 | 64.90 |
| 31.2 | Зоны рекреационного назначения | 6.73 | 31.84 | 6.73 | 31.84 |
| 31.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 0.69 | 3.26 | 0.69 | 3.26 |
| 32 | д. Радошка | 8.57 | 100.00 | 8.57 | 100.00 |
| 32.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4.07 | 47.49 | 4.07 | 47.49 |
| 32.2 | Зоны рекреационного назначения | 4.50 | 52.51 | 4.50 | 52.51 |
| 33 | д. Рямешка | 36.13 | 100.00 | 36.13 | 100.00 |
| 33.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 33.83 | 93.63 | 33.83 | 93.63 |
| 33.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 2.30 | 6.37 | 2.30 | 6.37 |
| 34 | д. Сосновый Бор | 13.37 | 100.00 | 13.37 | 100.00 |
| 34.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11.05 | 82.65 | 11.05 | 82.65 |
| 34.2 | Зоны рекреационного назначения | 0.82 | 6.13 | 0.82 | 6.13 |
| 34.3 | Зона сельскохозяйственного использования | 1.50 | 11.22 | 1.50 | 11.22 |
| 35 | д. Стаи | 20.34 | 100.00 | 20.34 | 100.00 |
| 35.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13.21 | 64.95 | 13.21 | 64.95 |
| 35.2 | Зоны рекреационного назначения | 6.48 | 31.86 | 6.48 | 31.86 |
| 35.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 0.65 | 3.20 | 0.65 | 3.20 |
| 36 | д. Турская Горка | 70.48 | 100.00 | 70.48 | 100.00 |
| 36.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 39.38 | 55.87 | 39.38 | 55.87 |
| 36.2 | Общественно-деловые зоны | 1.64 | 2.33 | 1.64 | 2.33 |
| 36.4 | Зоны рекреационного назначения | 22.67 | 32.17 | 22.67 | 32.17 |
| 36.5 | Производственная зона | 2.99 | 4.24 | 2.99 | 4.24 |
| 36.6 | Зона транспортной инфраструктуры | 3.80 | 5.39 | 3.80 | 5.39 |
| 37 | ж/д ст. Уторгош | 521.70 | 100.00 | 521.70 | 100.00 |
| 37.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 194.80 | 37.34 | 194.80 | 37.34 |
| 37.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 2.97 | 0.57 | 2.97 | 0.57 |
| 37.3 | Зона исторической застройки | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 37.4 | Общественно-деловые зоны | 10.86 | 2.08 | 10.86 | 2.08 |
| 37.5 | Зона сельскохозяйственного использования | 4.73 | 0.91 | 4.73 | 0.91 |
| 37.6 | Зона инженерной инфраструктуры | 0.73 | 0.14 | 0.73 | 0.14 |
| 37.7 | Коммунально-складская зона | 3.01 | 0.58 | 3.01 | 0.58 |
| 37.8 | Производственная зона | 31.74 | 6.08 | 31.74 | 6.08 |
| 37.9 | Зоны рекреационного назначения | 245.76 | 47.11 | 245.76 | 47.11 |
| 37.10 | Зона транспортной инфраструктуры | 27.09 | 5.19 | 27.09 | 5.19 |
| 38 | д. Хотыня | 7.08 | 100.00 | 7.08 | 15.72 |
| 38.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5.24 | 74.01 | 5.24 | 5.24 |
| 38.2 | Зоны рекреационного назначения | 1.55 | 21.89 | 1.55 | 5.24 |
| 35.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 0.29 | 4.10 | 0.29 | 5.24 |
| 39 | д. Чудско | 20.47 | 100.00 | 20.47 | 100.00 |
| 39.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5.15 | 25.16 | 5.15 | 25.16 |
| 39.2 | Зоны рекреационного назначения | 13.55 | 66.19 | 13.55 | 66.19 |
| 39.3 | Коммунально-складская зона | 1.43 | 6.99 | 1.43 | 6.99 |
| 39.4 | Зона транспортной инфраструктуры | 0.34 | 1.66 | 0.34 | 1.66 |

4.2. Обоснование предложенного варианта планируемого размещения объектов местного значения Уторгошского сельского поселения

Обоснование предложенного варианта планируемого размещения объектов местного значения поселения выполнялось с соблюдением проведения следующих обязательных этапов:

- анализ состояния и использования территории;

- определение возможных направлений развития территории;

- прогнозируемые ограничения использования территории.

Обоснование проводилось как для группы однотипных объектов, так и для каждого рассматриваемого объекта местного значения. Все предложенные и обоснованные в настоящем разделе объекты местного значения занесены в сводную таблицу № 4.2.1 настоящего тома и отображены на соответствующих картах, входящих в материалы по обоснованию изменений в генеральный план.

Обоснование размещения объектов водоснабжения

Планами и программами комплексного социально-экономического развития Уторгошского сельского поселения не предусматривается создание объектов образования в поселении.

Обоснование размещения объектов водоотведения

Планами и программами комплексного социально-экономического развития Уторгошского сельского поселения не предусматривается создание объектов образования в поселении.

Обоснование размещения автомобильных дорог местного значения

Планами и программами комплексного социально-экономического развития Уторгошского сельского поселения не предусматривается создание объектов образования в поселении.

Обоснование размещения объектов образования

Планами и программами комплексного социально-экономического развития Уторгошского сельского поселения не предусматривается создание объектов образования в поселении.

Обоснование размещения объектов здравоохранения

Планами и программами комплексного социально-экономического развития Уторгошского сельского поселения не предусматривается создание объектов здравоохранения в поселении.

Обоснование размещения объектов физической культуры и массового спорта

В соответствии с программой «Газпром-детям» на территории поселения проектом предусматривается:

| Виды работ, планируемое месторасположение размещаемого объекта (объектов) | - строительство спортивного сооружения в ж/д ст. Уторгош на территории у МАОУ «СОШ», ул. Пионерская, д. 49 а, на земельном участке с кадастровым номером 53:21:0121606:120, площадью 1,71 га |
| --- | --- |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Не требуются |

Обоснование размещения объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения бытовых и промышленных отходов

Планами и программами комплексного социально-экономического развития Уторгошского сельского поселения не предусматривается создание объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в поселении.

Обоснование размещения объектов культуры и искусства

- Планами и программами комплексного социально-экономического Уторошского сельского поселения не предусматривается создание объектов культуры и искусства в поселении.

Обоснование размещения иных областей в связи с решением вопросов местного значения поселения

Планами и программами комплексного социально-экономического развития Уторгошского сельского поселения не предусматривается создание объектов образования в поселении.

Обоснование размещения кладбища

В соответствии с ранее утверждённым генеральным планом на территории поселения проектом предусматривается:

| Виды работ, планируемое месторасположение размещаемого объекта (объектов) | - строительство кладбища в д. Большая Уторгош. Площадь земельного участка 2,64 га |
| --- | --- |
| Возможность осуществления реконструкции занятых территорий. | Не требуется |
| Необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории в случае размещения конкретного вида объекта местного значения. | Не требуются |

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Таблица 4.2.1.

| № п/п | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виды объектов: Объекты физической культуры и массового спорта |
|  | Назначение объектов: Повышение комфортного уровня проживания населения; повышение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 1.1 | Спортивное сооружение | Площадь 1,71 га | ж/д ст. Уторгош | - | Планируемый к размещению |
| 2 | Вид объектов: кладбище |
|  | Назначение объектов: организация мест погребения |
| 2.1 | Кладбище | Площадь земельного участка 2,64 га | д. Большая Уторгош | санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Планируемый к размещению |

5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ.

Технико-экономические показатели планируемого развития территории

Таблица 5.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 62449,68 | 62449,68 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | 1. Земли сельскохозяйственного назначения | га | 8088,55 | 8082,82 |
|  | 2. Земли населенных пунктов | га | 1769,33 | 1775,06 |
|  | д. Бологово | га | 9,56 | 9,56 |
|  | д. Большая Уторгош | га | 112,67 | 112,67 |
|  | д. Большие Березицы | га | 56,21 | 56,21 |
|  | д. Борок | га | 24,81 | 24,81 |
|  | д. Буйно | га | 34,23 | 34,23 |
|  | д. Вирки | га | 4,48 | 4,48 |
|  | д. Водосы | га | 45,06 | 45,06 |
|  | д. Глинско | га | 27,44 | 27,44 |
|  | д. Гора | га | 56,67 | 56,67 |
|  | д. Городище | га | 72,11 | 72,11 |
|  | д. Гороховище | га | 12,35 | 12,35 |
|  | д. Добрыни | га | 27,34 | 27,34 |
|  | д. Звад | га | 55,51 | 55,51 |
|  | д. Казовицы | га | 22,14 | 22,14 |
|  | д. Комарово | га | 41,93 | 41,93 |
|  | д. Крёкшина Горка | га | 17,31 | 17,31 |
|  | рзд. Кчеры | га | 15,45 | 15,45 |
|  | д. Листовка | га | 12,22 | 12,22 |
|  | д. Лонно | га | 22,12 | 22,12 |
|  | д. Лучки | га | 9,39 | 15,12 |
|  | д. Любонё | га | 39,37 | 39,37 |
|  | д. Людятино | га | 71,62 | 71,62 |
|  | д. Малая Уторгош | га | 57,78 | 57,78 |
|  | д. Малое Городище | га | 40,09 | 40,09 |
|  | д. Малые Березицы | га | 15,74 | 15,74 |
|  | д. Мясково | га | 24,36 | 24,36 |
|  | д. Низова | га | 44,66 | 44,66 |
|  | д. Пески | га | 26,62 | 26,62 |
|  | д. Плосково | га | 22,91 | 22,91 |
|  | д. Подмошье | га | 27,90 | 27,90 |
|  | д. Прусско | га | 21,14 | 21,14 |
|  | д. Радошка | га | 8,57 | 8,57 |
|  | д. Рямешка | га | 36,13 | 36,13 |
|  | д. Сосновый Бор | га | 13,37 | 13,37 |
|  | д. Стаи | га | 20,34 | 20,34 |
|  | д. Турская Горка | га | 70,48 | 70,48 |
|  | ж/д ст. Уторгош | га | 521,70 | 521,70 |
|  | д. Хотыня | га | 7,08 | 7,08 |
|  | д. Чудско | га | 20,47 | 20,47 |
|  | 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | га | 338,73 | 338,73 |
|  | 4. Земли лесного фонда | га | 52246,25 | 52246,25 |
|  | 5. Земли особо охраняемых территорий | га | 6,82 | 6,82 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 1392 | 1335 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 82,8 | 60,0 |
| 3.2 | Общая площадь ветхого жилья | тыс. м2 | 16,56 | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 | - | - |
| 3.4 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 | - | - |
| 3.5 |  |
|  | - на свободных территориях | тыс. м2 | - | - |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 | - | - |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 50,36 | 45 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 24 | 24 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 80 | 80 |
| 4.3 | Аптеки | ед. | 1 | 1 |
| 4.4 | Больницы | коек | - | - |
| 4.5 | ФАПы | ед. | 3 | 3 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, | м2 торговой площади | 800 | 800 |
| 4.7 | Клубы | мест | 240 | 240 |
| 4.8 | Библиотеки | ед. | 2 | 2 |
| 4.9 | Организации и учреждения управления | ед. | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | км | 122,270 | 122,270 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | км | 28,0067 | 28,0067 |
| 5.3 | Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | км | 47,7 | 47,7 |
| 5.4 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | км | 30,5 | 30,5 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1 | Водоснабжение |
| 6.1.1 | Уличная водопроводная сеть | м | 4109 | 4109 |
| 6.1.2 | Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене | м | 3031 | - |
| 6.1.3 | Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) | ед. | 35 | 35 |
| 6.1.4 | Артезианские скважины | ед. | 7 | 7 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей) | ед. | 39 | 39 |
| 7 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Количество негазифицированных населенных пунктов | ед. | 39 | 39 |
| 8 | Теплоснабжение |
| 8.1 | Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | ед. | 1 | 1 |
| 8.2 | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | м | 430 | 430 |
| 83 | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | м | 60 | 60 |
| 9 | Связь |
| 9.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 9.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | н/д | 892 |
| 10 | Санитарная очистка территории |
| 10.1 | Объем бытовых отходов | м3/год | н/д | 3577 |
| 10.2 | Несанкционированные свалки | ед. /га | - | - |
| 10.3 | Полигоны ТБО | м3 /га | н/д | - |
| 11. | Общее количество кладбищ | ед. | 7 | 8 |
| 12. | Территории рекреационного назначения | га | 538,58 | 538,58 |

6. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Планируемые для размещения на территории поселения объекты федерального значения

Документами территориального планирования Российской Федерации, в которых имеются сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории Уторгошского сельского поселения объектов федерального значения, являются:

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)» 06.05.2015 № 816-р (в редакции от 24.08.2022 № 2418-р)

Указанной Схемой не предусматривается строительство (реконструкция) объектов (участков) магистрального трубопроводного транспорта (магистральных нефтепроводов).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» от 19.03.2013 № 384-р (в редакции от 24.08.2022 № 2418-р)

Данным документом не предусмотрено строительство (реконструкция) объектов в области федерального транспорта на территории поселения.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (в редакции решения от 26.08.2022 № 2441-р).

Указанной Схемой строительство объектов энергетики федерального значения на территории Уторгошского сельского поселения не предусмотрено.

Планируемые для размещения на территории поселения объекты регионального значения

Документом территориального планирования субъекта Российской Федерации, который учитывался при подготовке изменений в генеральный план Уторгошского сельского поселения, является Схема территориального планирования Новгородской области, утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 29.06.2012 № 370 «Об утверждении схемы территориального планирования Новгородской области» (в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 20.01.2023 № 32).

Указанной Схемой территориального планирования Новгородской области не предусмотрено размещение объектов регионального значения на территории Уторгошского сельского поселения.

7. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения муниципального района

Схемой территориального планирования Шимского муниципального района Новгородской области, утверждённой Решением Думы Шимского муниципального района от 03.08.2023 № 212, на территории Уторгошского сельского поселения не предусмотрено создание объектов местного значения муниципального района.

Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения поселения

Программа «Газпром - детям» - крупнейший социальный проект. Программа с 2007 года реализуется в 73 российских регионах. По всей стране построено более 1600 современных спортивных объектов. В том числе 120 физкультурно-оздоровительных комплексов. Во многих населённых пунктах дети и подростки впервые получили возможность заниматься спортом в комфортных условиях.

В соответствии с программой «Газпром-детям» проектом предлагается к размещению спортивное сооружение в ж/д ст. Уторгош на территории МАОУ «СОШ», ул. Пионерская, д. 49 а, на земельном участке с кадастровым номером 53:21:0121606:120, площадью 1,71 га;

В соответствии с ранее утверждённым генеральным планом предусмотрено кладбище в центре д. Большая Уторгош. Территория проектируемого кладбища составляет 2,64 га.

Учет инвестиционных программ субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса

Необходимость учёта планируемого создания объектов и планируемых мест их размещения, предусмотренных инвестиционными программами субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, обусловлена соблюдением требований части 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части реализации её положений в том, что, подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса.

На территории Уторгошского сельского поселения предусматривается выполнение мероприятий в рамках реализации Программы газификации регионов Российской Федерации при участии ПАО «ПАО «Газпром», АО «Газпромгазораспределение Великий Новгород»

Предусматривается установка 16 ПРГ и строительство распределительного газопровода высокого давления протяжённостью около 50 км (уточняется проектной документацией).

Мероприятия реализуется в рамках «ПЛАНа мероприятий региональной программы газификации Новгородской области на 2021-2030 годы» к указу Губернатора Новгородской области от 18.04.2022 № 188

8. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИТСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

- В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах), отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

Основные понятия и положения

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

Риск возникновения природных ЧС – это вероятность возникновения неблагоприятных (негативных) последствий воздействия поражающих факторов источников природных ЧС на население, территорию и окружающую природную среду.

Риск возникновения источников природных ЧС – это вероятность (частота) возникновения в течение определенного промежутка времени источника природных чрезвычайных ситуаций.

На территории Уторгошского сельского поселения возможны следующие ЧС природного и техногенного характера:

- лесные и торфяные пожары;

- аварии на автомобильных дорогах при перевозке опасных грузов;

- аварии на железной дороге при перевозке опасных грузов;

- аварии на электроэнергетических системах;

- аварии на объектах коммунального хозяйства;

- аварии на котельной №15 (ж/д ст. Уторгош);

- аварии систем водоснабжения и водоотведения;

- - пожары на производственных предприятиях и в жилом секторе;

Настоящий раздел разработан в том числе на основании данных, подлежащих учёту при разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в генеральном плане Уторгошского сельского поселения Шимского района Новгородской области, выданных Администрацией Губернатора Новгородской области от 14.09.2023 № М19-4979-И (Приложение №2).

Перечень основных руководящих и нормативных документов, рекомендуемых для использования:

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны»;

- СП 94.13330.2016 «СНиП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

- СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от т 16 сентября 2020 года №1479;

- «Положение о системах оповещения населения» (утв. Совместным приказом МЧС России, Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (зарегистрирован в Минюсте России 26.10.2020 регистрационный № 60567).

# 8.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

К природным факторам, ведущим к риску возникновения ЧС, относятся:

- опасные геофизические и геологические явления;

- опасные метеорологические явления;

- опасные гидрологические явления;

- природные пожары.

Опасные процессы и явления природного характера
              Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные метеорологические явления

Опасные метеорологические явления - это природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории поселения возможные следующие метеорологические явления:

- шквалистый ветер, скорость ветра (включая порывы) 25 м/сек и более;

- сильные снегопады и морозы,

- гололед,

- ледяной дождь,

- ливневые дожди,

Опасные геологические явления и процессы:

Опасное геологические явление- это событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.)

Опасные геологические явления на территории поселения отсутствуют.

Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории поселении малая вероятность подтопления территории в результате высокого уровня воды.

Природные пожары: лесные, торфяные, ландшафтные

Природный пожар - это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

На территории Уторгошского сельского поселения располагаются следующие участковые лесничества:

- Уторгошское участковое лесниченство;

- Городищенское участковое лесниченство;

Общая площадь земель лесного фонда в поселении в настоящее время составляет 52246,25 га. На территории поселения возникновение лесных пожаров возможно в течение всего пожароопасного сезона, средняя продолжительность которого составляет 6 месяцев. Возникновение пожаров в лесах происходит, в основном, по вине человека из-за неосторожного обращения с огнем. Таким образом, наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Риск возникновения природных пожаров: исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по август прогнозируется 3-5 класс пожарной опасности.

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности среди населения поселения и обучение населения основным приемам тушения пожаров.

# 8.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

На территории Уторгошского сельского поселения возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- аварии на участках улично-дорожной сети, на автомобильных дорогах при перевозке опасных грузов;

- аварии железной дороге при перевозке опасных грузов;

- аварии на электроэнергетических системах;

- аварии на объектах коммунального хозяйства;

- пожары на производственных предприятиях и в жилом секторе.

По территории Уторгошского сельского поселения проходят участки улично-дорожной сети, автомобильные дороги, Октябрьская железная дорога, по которым могут перевозиться аварийно-химически опасные вещества (АХОВ), горюче-смазочные материалы (ГСМ), сжиженные углеводородные газы (СУГ), при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров;

Укрытие населения в особый период необходимо предусматривать в защитных сооружениях гражданской обороны.

Аварии на электроэнергетических системах возможны при шквалистом усилении ветра, обледенении проводов, выходе из строя трансформаторных подстанций, повреждении линий электропередач. При этом возможна остановка объектов экономики, временное прекращение подачи электроэнергии для нужд населения поселения.

Определенную угрозу населению и устойчивому функционированию предприятий и организаций несут аварии на объектах коммунального хозяйства.

Техническое состояние инженерных сетей оказывает немаловажное влияние на гарантированное и качественное обеспечение населения водой, электроэнергией, теплом. Анализ причин аварийности на объектах ЖКХ показывает, что большая их часть происходит из-за ветхости данных объектов.

Последствия аварий на этих коммуникациях могут привести к прекращению подачи в жилые дома и другие объекты тепла, воды и электроэнергии, а также к затоплению фундаментов (цокольных этажей), вызвать деформацию элементов конструкций здания.

Аварии на котельных

Потенциально пожароопасным объектом является и котельная: Котельная № 15, ж/д ст. Уторгош, ул. Спортивная, д. 15 (информация в разделе 3.2.8 «Инженерное обеспечение. Теплоснабжение»). Теплоснабжающей организацией Уторгошского сельского поселения является ООО «ТК Новгородская». ООО «ТК Новгородская» осуществляет производство тепловой энергии на котельной ж/д ст. Уторгош и ее распределение между потребителями по сетям.

Отопление и горячее водоснабжение в населенных пунктах сельского поселения осуществляется: на предприятиях, имеющих значительную тепловую нагрузку - от собственных котельных;

в частной застройке - от печей и котлов на твёрдом топливе.

Аварии систем водоснабжения и водоотведения

В качестве источника водоснабжения ж/д ст. Уторгош используются подземные воды. Станция обслуживается тремя действующими артезианскими скважинами. Каждая из скважин оснащена водопроводной сетью небольшой протяженности диаметром 100 мм и водонапорными башнями (V=15 м3 Н=8 м).

Часть жилой и общественной застройки деревень Большая Уторгош и Городище снабжается водой от артезианских скважин (одна - в д. Городище и одна – в д. Большая Уторгош) по тупиковым сетям водопровода. Длина сетей водопровода в деревне Большая Уторгош 1,6 км, в деревне Городище – 1,8 км.

Водоснабжение других населённых пунктов организовано от водонапорных сетей, одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

Централизованная система водоотведения в населенных пунктах Уторгошского сельского поселения отсутствует.

Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных водоемов.

- Пожары на производственных предприятиях и в жилом секторе

Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами.

На первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электросетей.

Наиболее вероятным источником пожарной опасности в жилой застройке является ветхий и аварийный жилой фонд.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания).

Возникновение пожаров на производстве может быть связано с несоблюдением правил эксплуатации оборудования, самовозгоранием веществ и материалов и т.д. На территории Уторгошского сельского поселения располагаются несколько основных предприятий:

- ООО «Петроэкспортлес» (бывшее ООО «Алена»), работающая на лесозаготовке и использующая в своём производстве местные сырьевые ресурсы;

- ООО «Общество производителей питьевой воды»;

- ООО «Балтийская лоза» д. Большая Уторгош занимается производством товаров из лозы, произрастающей в Шимском районе.

Существует несколько опасностей при пожаре на производстве:

- повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

- перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

- токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а от удушья и отравления токсичными газами).

Основными причинами пожаров в жилом секторе являются:

- - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электросетей;

- - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования;

- - неосторожное обращение с огнём;

- - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов;

- - детская шалость с огнём.

На территории Уторгошского сельского поселения отсутствуют радиационно-, химически и биологически опасные объекты.

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов по территории

В настоящем подразделе рассмотрены источники ЧС техногенного характера, связанные с авариями на транспорте при перевозки опасных грузов (на автомобильном, железнодорожном транспорте).

Транспортная авария: авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.

Опасный груз: опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

Основными опасными грузами при перевозке на транспорте являются: аммиак, хлор, СУГ, ГСМ (бензин).

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов по территории

По территории Уторгошского сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального и межмунициального значения, общего пользования местного значения Шимского района и Уторгошского сельского поселения. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов могут происходить на участках улично-дорожной сети, автомобильных дорогах, по которым могут перевозиться аварийно-химически опасные вещества (АХОВ), горюче-смазочные материалы (ГСМ), сжиженные углеводородные газы (СУГ), при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,19 до 39,24 км2), зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 250 м) и пожаров в населенных пунктах поселения.

Аварии на железнодорожном при перевозке опасных грузов по территории

Через поселение проходит железная дорога Санкт-Петербург – Дно – Витебск. Железнодорожная станция Уторгош принадлежит Санкт-Петербург – Витебскому отделению Октябрьской железной дороги.

Как и в случае аварий на автомобильных дорогах на железнодорожном транспорте возможны следующие варианты аварий:

- разгерметизация железнодорожной цистерны с ГСМ;

- разгерметизация железнодорожной цистерны со сжиженными углеводородами (СУГ);

- разгерметизация железнодорожной цистерны с АХОВ.

Учитывая, что емкость железнодорожных цистерн значительно больше нежели автоцистерн последствия от таких ЧС на железнодорожном транспорте могут иметь значительно более серьезные последствия чем на автотранспорте. Наиболее серьезные последствия могут иметь ЧС на железнодорожных станциях, в частности, на станции Уторгош, где железнодорожные цистерны с ГСМ, СУГ и АХОВ могут находиться длительное время, в том числе под разгрузкой, а сами станции находятся на небольшом удалении от жилых районов.

Риск возникновения аварий с выливом (утечкой) АХОВ наиболее высок на железнодорожных станциях, где осуществляется отстой составов и производятся маневровые работы. При разрушении цистерны для перевозки хлора грузоподъемностью 57,8 тонн при неблагоприятных погодных условиях глубина зоны возможного заражения составит до 20 км и значительные территории могут оказаться в зоне возможного заражения. В случае ЧС с цистерной аммиака (масса 36 тонн) глубина возможного заражения может составить 5,7 км, а площадь зоны заражения до 51,3 км2. Статистика свидетельствует, что в период 2010-2014 года аварий на железнодорожном транспорте на территории Уторгошского сельского поселения не было. Вероятность возникновения ЧС на железнодорожном транспорте находится в пределах допустимых значений (Паспорт безопасности Шимского муниципального района).

# 8.3. Факторы возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

На территории Уторгошского сельского поселения скотомогильники, биотермические ямы, а также природные очаги инфекционных болезней отсутствуют.

Вопросы организации транспортного обеспечения, подготовки маршрутов эвакуации и подготовки безопасных районов к приему и первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения спланированы и неоднократно рассматривались на заседаниях эвакуационных и эвакоприёмных комиссий разных уровней.

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - ГОСТ Р 22.0.04-95 - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Эпидемия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычное (ГОСТ Р 22.0.04-95).

Эпизоотия - одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов (ГОСТ Р 22.0.04-95).

Эпифитотия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений (ГОСТ Р 22.0.04-95).

На территории Новгородской области за последние пять лет эпидемиологическая обстановка оставалась стабильной. Эпифитотическая и эпизоотическая обстановка на территории Новгородской области благополучная.

Существует угроза распространения вируса под общим названием «вирус свиного гриппа».

Передача вируса от животного к человеку мало распространена, и правильно приготовленная (термически обработанная) свинина не может быть источником заражения. Передаваясь от животного к человеку, вирус не всегда вызывает заболевание и часто выявляется только по наличию антител в крови человека. Случаи, когда передача вируса от животного к человеку приводит к заболеванию, называют зоонозным свиным гриппом. Люди, работающие со свиньями, подвергаются риску заражения этим заболеванием, тем не менее с середины двадцатых годов XX века (когда впервые стала возможной идентификация подтипов вируса гриппа) было зарегистрировано всего лишь около 50 таких случаев. Некоторые из штаммов, вызвавших заболевание у людей, приобрели способность передаваться от человека к человеку. Свиной грипп вызывает у человека симптомы, типичные для гриппа и ОРВИ. Вирус свиного гриппа передается как через непосредственный контакт с заражёнными организмами, так и воздушно-капельным путем.

Африканская чума свиней - высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано, лечение запрещено. Вакцины против АЧС проходят испытания в России. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья бескровным методом, а также ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него. Больные и контактировавшие с больными животные подлежат убою с последующим сжиганием трупов.

В случае возникновения африканской чумы на неблагополучное хозяйство накладывается карантин. Всех свиней в данном очаге инфекции уничтожают бескровным способом. Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода сжигают. Золу закапывают в ямы, смешивая её с известью. Помещения и территории ферм дезинфицируют горячим 3 % раствором едкого натра, 2 % раствором формальдегида.

На расстоянии 25 км вокруг неблагополучного пункта все свинопоголовье убивают, а мясо перерабатывают на консервы.

Карантин снимают через 40 дней с момента последнего случая падежа, а разведение свиней в неблагополучном пункте разрешается не ранее, чем через 40 дней после снятия карантина.

Профилактика данной болезни заключается в следующем:

покупать свиней только в специализированных свиноводческих хозяйствах при наличии ветеринарных документов. Не скармливать свиньям не проваренные пищевые отходы и продукты убоя животных. Не вывозить животных за пределы региона без документов госветслужбы. Исключить выгульное содержание свиней. Обрабатывать домашних животных против клещей, блох, а помещения регулярно дезинфицировать. Убой свиней проводить на аттестованных убойных пунктах.

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС биолого-социального характера и иных угроз рассматриваемой территории является:

определить территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

создать условия для последующей разработки проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности;

выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых, ограничены действием указанных факторов;

обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Таким образом, опасность для жизни населения в результате аварийной ситуации на территории Уторгошского сельского поселения характеризуется как «Низкая».

Анализ значимости, положительного и отрицательного вкладов различных факторов в риск поражения населения и нанесения прямого экономического ущерба от последствий аварий, позволил сделать следующие выводы:

факторами, повышающими риск поражения нанесения и увеличение размеров ущерба, являются факторы, способствующие образованию «огненного шара», ударной волны, пожара пролива и химического заражения;

авариями, имеющими наибольший риск поражения населения, являются аварии, связанные с образованием облака АХОВ и последующего химического заражения.

Полученные показатели степени риска можно значительно снизить с помощью замены оборудования на более современное и усовершенствованное.

Снижение риска поражения персонала и нанесения ущерба достигается за счет:

а)	своевременного обнаружения опасного события, идентификации причины и потенциальной опасности, выполнения необходимой последовательности в минимально возможные сроки действий по переводу технологической системы в устойчивое и безопасное состояние;

б)	создания условий для эффективного рассеивания парогазовых выбросов;

в)	соблюдения безопасных минимально допустимых расстояний между сооружениями в соответствии с требованиями действующих СНиП;

г)	совершенствования технологий производства и ввода в строй перспективных образцов оборудования и материалов;

д)	установки на оборудовании, в котором хранятся и обращаются опасные вещества, запорной арматуры, выполненной по первому классу герметичности;

е)	применения неискрообразующих материалов в конструкциях и элементах оборудования;

Реестр аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований Новгородской области

Таблица 3.1.

| № п/п | Наименование отряда (части) | Адрес места расположения | Координаты (с.ш; в.д.) | Телефон дежурного (диспетчера) | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новгородский поисково-спасательный отряд филиал ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» | г. Великий Новгород, ул. Державина, 5 | 58.548820; 31.294592 | (8-816-2) 66-27-55 | Круглосуточно |
| 2 | Профессиональная аварийно- спасательная служба ГОКУ «Управление ЗНЧС и ПБ Новгородской области» | Специальная группа разминирования, Великий Новгород, ул. Керамическая, д. 19 |  | 8-921-023-48-49 | Круглосуточно |
| 3 |  | Отделение г. Чудово, ул. Садовая, 39 | 59.129304; 31.703523 | (8-816-65)46-581 | Круглосуточно |
| 4 |  | Отделение г. Валдай, ул. Победы, 126 А | 57.985457; 33.252119 | (8-816-66) 22-476 | Круглосуточно |
| 6 | Профессиональное аварийно- спасательное формирование МКУ «Управление по делам ГОЧС Великого Новгорода» | Великий Новгород, ул. Славная, 32/23 | 58.516569; 31.291403 | (8162)94-52-22 | Круглосуточно |

# 8.4. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Перечень мероприятий по предупреждению (снижению) последствий, в зонах химически опасных объектов:

- подготовка формирований;

- подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях дежурно-диспетчерских служб, персонала объектов и населения;

- создание запасов дегазирующих веществ;

- создание локальных систем оповещения.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных и растений в зонах взрыво- и пожароопасных объектов:

- проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

- подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ, оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуации пострадавших;

- проведение тренировок персонала по предупреждению аварий и травматизма;

- обеспечение пожарной безопасности объекта;

- проведение обследований (дефектоскопия) трубопроводов.

Комплекс инженерно-технических мероприятий по защите территории от наводнений может включать:

- интенсивные мероприятия;

- регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

- увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

- экстенсивные мероприятия:

- изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

- вынос объектов с затапливаемых территорий;

- эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

- ликвидация последствий наводнения.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними:

- организуется ежегодная разработка и выполнение плана предотвращения и эффективной борьбы с лесными пожарами на территории сельского поселения;

- обеспечивается готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

- ежегодно утверждается до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

- устанавливается порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

-  создается резерв горюче- смазочных материалов на пожароопасный сезон.

# 8.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в проекте генерального плана Уторгошского сельского поселения необходимо предусмотреть требования, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Данные о расположении пожарных частей в Шимском районе и наличии личного состава и технических средств борьбы с пожарами приведены ниже:

Таблица 8.5.1

| Наименование пожарного депо | ППД пожарных подразделений | Силы и средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | На дежурстве |
|  |  | Личный состав, чел. | Тех. средства, единиц | Личный состав, чел. | Тех. средства, единиц |
| ПЧ-43 | р. п. Шимск, ул.Ленина,53 | 43 | 8 | 9 | 3 |
| ПЧ-44 | ст. Уторгош, ул.Советская,22 | 28 | 5 | 8 | 2 |

44-я пожарная часть находится на ж/д ст. Уторгош по адресу: ул. Советская, д.22. Размещается в одноэтажном деревянном здании 1960 года постройки. Здание пожарного депо (площадь 297 кв. м) включает в себя кабинеты, караульное помещение, комнату отдыха, кухню, мастерскую, складское помещение, гараж. В гараже (площадью 100 кв. м) размещаются 2 пожарных автомобиля. На территории пожарной части имеются деревянные постройки, использующиеся в качестве складских помещений и деревянные постройки для содержания резервных пожарных автомобилей. Дымокамеры, учебной башни, спортивных снарядов для пожарно-спасательного спорта нет.

Район выезда ПЧ-44 находится в пределах административно территориальных границ ж/д ст. Уторгош, Уторгошского сельского поселения и Медведского сельского поселения.

Подразделение в межаттестационный период участвовало в учениях, тренировках, проводило согласно плану ПТЗ, ПТУ. Состав дежурной смены 5 человек.

Реестр пожарных водоёмов, находящихся на территории Уторгошского сельского поселения:

- ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская (площадь);

- ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская (около колонки);

- ж/д ст. Уторгош, ул. Синчука;

- ж/д ст. Уторгош, ул. Совхозная;

- ж/д ст. Уторгош, ул. Железнодорожная (за почтой);

- ж/д ст. Уторгош, ул. Спортивная;

- д. Малая Уторогош (возле дома № 5);

- д. Городище, ул. Центральная;

- д. Водосы, ул. Солецкая (у дороги);

10. д. Турская Горка, ул. Молодежная, д. 9;

11. д. Большая Уторгош (река у моста).

На снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров на территории поселения оказывают влияние следующие основные факторы:

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям, и с учётом соблюдений нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения по населенным пунктам показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.

На территории сельского поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Населенные пункты должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

В исторической застройке населенных пунктов допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Противопожарные расстояния от границ застройки населенных пунктов до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары.

Противопожарные расстояния от коллективных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях населенных пунктов и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях населенных пунктов должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к Федеральному закону.

Размещение и оборудование пожарной охраны и пожарных депо

Анализ, имевших место на территории поселения, пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В Шимском районе в настоящее время не обеспечены нормативным временем прибытия пожарной охраны многие населённые практически во всех муниципальных образованиях района.

Схемой территориального планирования Новгородской области предусмотрено на расчетный срок:

- проведение капитального ремонта пожарных депо: ПЧ-42 р. п. Шимск, ПЧ-44 ж/д ст. Уторгош;

- строительство пожарного депо на 2 автомобиля в населенном пункте с. Медведь.

# 9. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Стратегическая цель — минимизация рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Уторгошского сельского поселения, создание в поселении безопасных условий для проживания граждан и функционирования инфраструктуры.

Основные задачи поселения:

- усиление пожарной безопасности;

- реконструкция и поддержание в постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения;

- создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- организация обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения плаванию и приемам спасания на воде.

Основные направления развития:

- обеспечение в автоматическом режиме передачи сообщений о пожарах, возникших на объектах защиты, непосредственно в подразделения пожарной охраны;

- повышение уровня защищенности детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения;

- завершение создания автоматизированной системы оповещения;

- повышение безопасности населения Уторгоского сельского поселения и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»;

- повышение качества образовательной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности.

# 10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЁ ОХРАНЕ)

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию.

Экологическая обстановка на территории Уторгошского сельского поселения принципиально не изменилась по сравнению с ситуацией, подробно описанной в ранее утвержденном генеральном плане поселения. С учётом этого в настоящих изменениях вопросы охран окружающей среды подробно не рассматриваются.

Уровень экологической безопасности и возможность осуществления трудовой деятельности для обеспечения необходимого ему уровня жизни являются определяющими факторами в принятии человеком решения о месте его постоянного проживания,

Стратегическая цель приоритетного направления:

- обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды за счет обеспечения населения региона чистой питьевой водой;

-  улучшения экологической ситуации в районе путем создания на территории комплекса по сортировке твердых коммунальных отходов и решение вопросов сбора, переработки и утилизации коммунальных отходов; ликвидации всех несанкционированных свалок;

- решение вопросов очистки сточных вод и жидких коммунальных отходов до нормативных требований.

Ключевыми проблемами в данной сфере в поселении являются:

- низкое качество питьевой воды и сопутствующее ему недостаточное развитие системы водоснабжения;

- необходимость обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов с увеличением объемов лесовосстановительных мероприятий;

- необходимость развития и совершенствования деятельности особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), расположенных на территории поселения;

- наличие на территории поселения объектов накопленного экологического вреда, в том числе несанкционированных свалок;

- неудовлетворительное состояние объектов сбора и очистки сточных вод.

Для решения задач в области улучшения экологического состояния в Шимском районе, в том числе и в Уторгошском сельском поселении планируется участие в реализации общеобластных проектных инициатив:

- «Реконструкция инфраструктуры населенных пунктов» включает в себя региональную составляющую федерального проекта «Чистая вода» и направлена на повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий;

- «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- «Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства, на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений»;

- «Сохранение биологического разнообразия»;

- «Развитие действующих деревообрабатывающих производств и поддержка развития малых и средних предприятий»;

- «Формирование современной экологически безопасной среды» включает в себя региональную составляющую федерального проекта «Чистая страна».

Стратегической целью в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Достижение стратегической цели в области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач:

- формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов власти муниципального района;

- совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду;

- восстановление нарушенных естественных экологических систем;

- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами;

- сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира.

Важным направлением деятельности органов местного самоуправления в сфере социально-экономического развития является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности экологической среды.

Общее состояние и качество экологической среды напрямую зависит от состояния экологической обстановки в муниципальном районе.

Размещение (захоронение) отходов производства и потребления на территории муниципального района, возросшее количество несанкционированных свалок ведет к загрязнению окружающей среды и в первую очередь деградации почв.

Существенным механизмом повышения качества окружающей среды является экологическое просвещение и повышение уровня ответственности граждан за состояние окружающей среды, формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания, в том числе информационное просвещение населения о состоянии окружающей среды и об организации деятельности в области обращения с отходами.

Эколого-градостроительные мероприятия.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения,

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения,

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами,

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

Мероприятия по охране водных ресурсов:

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов.

Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

организация зеленых полос, разделяющих поселковые котельные и жилую застройку.

- Мероприятия по санитарной очистке территории:

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТКО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр,)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Уторгошском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки, Особое внимание следует уделять состоянию территории производственной зоны.

Администрации Уторгошского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

Заключение

Изменения, вносимые в генеральный план Уторгошского сельского поселения, развивают и конкретизируют в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом изменений генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Уторгошского сельского поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Уторгошского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5