Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2024 № 469

р.п. Шимск

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры в сфере

водоснабжения Шимского городского поселения»

для МУП «Шимский ВОДОКАНАЛ» на 2025-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416 
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры в сфере                     водоснабжения Шимского городского поселения для МУП «Шимский ВОДОКАНАЛ» на 2025-2027 годы.

2.МУП «Шимский Водоканал» разработать инвестиционную программу «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Шимского городского поселения»

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Первый заместитель

Главы администрации                                                          С.А.Миронович

Утверждено

постановлением Администрации

Шимского муниципального района

от 16.04.2024 №469

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Шимского городского поселения

«МУП Шимский водоканал» на 2025-2027 годы»

- Общие положения

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», предусматривает задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Шимского городского поселения МУП «Шимский водоканал» на 2025-2027 годы».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Основные цели инвестиционной программы:

- повышение надежности работы системы холодного водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче (транспортировке) воды;

- обеспечение экологической безопасности природных ресурсов;

- в результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых показателей и индикаторов:

| № п/п | Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы (индикаторы) | Единица измерения | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | Базовый год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,99 | 0,65 | 0,49 | 0,37 |
| 1.2. | Уровень потерь | % | 15 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 1.3. | Коэффициент потерь | Тыс.куб. м/км | 0,82 | 0,8 | 0,78 | 0,74 |
| 1.4. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 88,4 | 76,8 | 67,4 | 59,3 |

Основанием для разработки Инвестиционной программы являются:

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416 "О водоснабжении и водоотведении";

- Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (далее - Основы);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

Фактический износ сетей централизованных систем холодного водоснабжения по состоянию на начало реализации инвестиционной программы составляет 90 %.

Фактический износ сетей централизованных систем водоотведения по состоянию на начало реализации инвестиционной программы составляет 85 %.

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения по состоянию на 31.12.2023 - 85 %.

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

Начало действия Инвестиционной программы - 01.01.2025.

Окончание действия Инвестиционной программы - 31.12.2027.

График реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения, представлен ниже в Таблице 3

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели, всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Финансовые потребности (без НДС), всего (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | 2026 год (тыс. руб.) | 2027 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реконструкция сетей р.п. Шимск в кол-ве 3,3 км | км | 3,3 | - | - | 3,3 |  | - | - | 4,500 |
| 1.2 | Всего | км | 3,3 | - | - | 3,3 | 4,500 | - | - | - |

3. Требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. В случае если создание централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных их объектов, модернизация и (или) реконструкция централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения или таких объектов предусмотрены концессионным соглашением или соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и сроки их достижения, предусмотренные утвержденной инвестиционной программой, должны быть идентичны плановым значениям этих показателей и срокам их достижения, установленным соответственно концессионным соглашением или соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

в) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем);

займы и кредиты;

бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов;

прочие источники;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

и) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации.

4. Ожидаемые результаты инвестиционной программы

5.1. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

5.2. Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений.

5.3. Снижение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, уменьшение потерь воды.

5.4. Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения за счет снижений аварий.

5.5. Снижение энергозатрат.

5. Сроки разработки, рассмотрения, согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения технического задания на его разработку.

Рассмотрение, согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы производится в соответствии с разделом IV Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

6. Рассмотрение разногласий при согласовании и утверждении инвестиционной программы

производится в соответствии с разделом VI Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

7. Контроль за выполнением инвестиционной программы

Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляется Комитетом по ценовой и тарифной политике области.

Контроль за выполнением инвестиционной программы включает:

а) контроль сроков исполнения графика реализации мероприятий инвестиционной программы;

б) контроль финансирования проектов, предусмотренных инвестиционной программой;

в) контроль достижения целевых показателей деятельности регулируемых организаций в течение срока реализации инвестиционной программы;

г) контроль использования платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения;

д) проведение проверок хода реализации инвестиционной программы, в том числе проведение мониторинга их реализации в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) анализ и обобщение отчетов об исполнении инвестиционной программы регулируемой организации.

МУП «Шимский водоканал» ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляет в Комитет по ценовой и тарифной политике области отчеты о выполнении инвестиционной программы за предыдущий квартал.

Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, МУП «Шимский водоканал» представляет в Комитет по ценовой и тарифной политике области отчет о выполнении инвестиционной программы за предыдущий год.

## 8. Форма представления проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы представляется в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.