Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2024 № 941

р.п. Шимск

Об утверждении схемы газоснабжения

Шимского муниципального района Новгородской области

на период до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 марта 1999 года 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую схему газоснабжения Шимского муниципального района Новгородской области на период до 2030 года.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф.).

Первый заместитель

Главы администрации         С.А. Миронович

Утверждена

постановлением Администрации

Шимского муниципального района

от «31» 07.2024 г. № 941

Схема газоснабжения

Шимского муниципального района Новгородской области

2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- |
| Глава 1. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения | 10 |
| 1.1. Описание системы и структуры газоснабжения поселения и деление территории поселения на зоны высокого и низкого давления | 10 |
| 1.2. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования | 12 |
| 1.3. Описание территорий технического обследования систем газоснабжения | 34 |
| 1.4. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами системы газоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) | 36 |
| Глава 2. Перспективы развития Шимского муниципального района Новгородской области и прогноз спроса в газе | 37 |
| 2.1. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 38 |
| 2.2. Сведения о фактическом потреблении населением газа исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 39 |
| 2.3. Описание существующей системы коммерческого учета газа и планов по установке приборов учета | 43 |
| Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении газа (годовое, среднесуточное, максимальное) | 44 |
| 2.5. Повышение энергоэффективности транспортировки природного газа | 45 |
| 2.6. Повышение качества обслуживания абонентов | 46 |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем газоснабжения | 47 |
| 3.1. Обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения | 47 |
| 3.2. Организация централизованного газоснабжения на застраиваемых территориях | 48 |
| 3.3. Повышение энергоэффективности транспортировки природного газа | 49 |
| 3.4. Повышение качества обслуживания абонентов | 49 |
| Глава 4. Целевые показатели развития системы газоснабжения | 50 |
| 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы газоснабжения | 51 |
| 4.2. Показатели качества и надежности услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 52 |
| Глава 5. Перечень выявленных бесхозяйных объектов систем газоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 55 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема газоснабжения разрабатывается в целях повышения эффективности функционирования инфраструктуры обеспечения природным газом на территории Шимского муниципального района на основе обоснованного определения комплекса мероприятий и механизмов, содействующих повышению надежности и безопасности газоснабжения потребителей, увеличению числа потребителей, привлечению инвестиций для обеспечения устойчивого функционирования и оптимального развития системы газораспределения.

Целью и Задачами работы являются:

- Обеспечение развития системы централизованного газоснабжения для существующего и нового строительства жилищных объектов;

- увеличение   объемов   производства   коммунальной   продукции (оказание услуг) по газоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы газоснабжения;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании;

- перспективное планирование развития системы газоснабжения;

- повышение инвестиционной привлекательности системы газоснабжения;

- повышение надежности системы газоснабжения;

- обеспечение более комфортных условий проживания населения муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности системы газоснабжения муниципального образования;

- снижение потерь при поставке газа потребителям.

Схема газоснабжения разработана в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями на 3 августа 2018 года) (редакция, действующая с 16 января 2019 года);

- Федеральным Законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении   и   признании   утратившими   силу некоторых актов правительства РФ»;

- Федеральным законом РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральным законом РФ от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральным законом РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральным законом РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ»;

- НЦС 81-02-15-2023. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник №15. Наружные сети газоснабжения;

с учетом перспективной схемы теплоснабжения Шимского муниципального района и иных программ развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Расчетный период реализации Схемы газоснабжения Шимского муниципального района на период до 2030 года.

При формировании схемы газоснабжения использованы следующие термины и определения:

природный газ: газообразная смесь, состоящая из метана и более тяжелых углеводородов, азота, диоксида углерода, водяных паров, серосодержащих соединений, инертных газов;

газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

система газоснабжения -  имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных, и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, входящий в систему газоснабжения и состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для организации снабжения газом непосредственно потребителей газа;

газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

поставщик (газоснабжающая организация) – собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по договорам;

управляющая организация - организация любой формы собственности, один или группа собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома, уполномоченная собственниками жилых помещений или органом местного самоуправления на заключение договора на организацию обслуживания системы газоснабжения;

обслуживающая организация - организация, осуществляющая техническое обслуживание систем газоснабжения;

газораспределительная организация; ГРО: Специализированная организация, владеющая газораспределительной системой на законном основании, осуществляющая эксплуатацию сети газораспределения и оказывающая услуги по транспортировке газа потребителям по этой сети;

техническое обслуживание сети газораспределения: Комплекс операций или операция по поддержанию сети газораспределения (газопотребления) в исправном или работоспособном состоянии;

локальная система газоснабжения - система, обеспечивающая газоснабжение одного или нескольких объектов (жилых домов);

потребитель газа - физическое или юридическое лицо, приобретающее газ у поставщика и использующее его в качестве топлива. Потребителями газа могут быть собственники (арендаторы, наниматели) газифицированных зданий всех назначений;

охранные зоны объектов газораспределительной системы – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения;

газовое оборудование здания - вводной газопровод, внутренний газопровод, газоиспользующее оборудование, установленное внутри или снаружи здания, газорегуляторная установка (для производственных зданий и котельных), баллонная установка (при использовании в качестве топлива СУГ);

газоиспользующее оборудование (установка) - оборудование, использующее газ в качестве топлива (котлы, турбины, печи, газопоршневые двигатели, технологические линии и др.);

источник газа: элемент системы газоснабжения (например, газораспределительная станция (ГРС)), предназначенный для подачи газа (природного газа и СУГ) в газораспределительную сеть;

газораспределительная сеть - технологический комплекс газораспределительной системы, состоящий из наружных газопроводов поселений (городских, сельских и других поселений), включая межпоселковые, от выходного отключающего устройства ГРС (или иного источника газа) до вводного газопровода к объекту газопотребления. В газораспределительную сеть входят сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты от коррозии, газорегуляторные пункты, автоматизированная система управления технологическим процессом;

сеть газопотребления: технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный от места присоединения к газораспределительной сети до газоиспользующего оборудования и состоящий из наружных и внутренних газопроводов и технических устройств на них;

наружный газопровод: подземный и (или) надземный газопровод сети газораспределения или газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания;

внутренний газопровод: газопровод, проложенный внутри здания от вводного газопровода до места установки газоиспользующего оборудования;

подземный газопровод: наружный газопровод, проложенный ниже уровня поверхности земли или по поверхности земли в обваловании;

надземный газопровод: наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли или по поверхности земли без обвалования;

технологическая схема сети газораспределения: Графическое представление технологических объектов сети газораспределения;

узел учета газа: Комплект средств измерений и устройств, обеспечивающий учет объема газа, а также контроль и регистрацию его параметров;

прибор учета газа: Средство измерения, используемое для определения объема газа, перемещенного через контролируемую точку сети газораспределения (газопотребления);

газорегуляторный пункт (ГРП), установка (ГРУ) - технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях;

газорегуляторный пункт блочный (ГРПБ) - технологическое устройство полной заводской готовности в транспортабельном блочном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях;

шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) - технологическое устройство в шкафном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.

Общие сведения о Шимском муниципальном районе

Новгородской области

Официальное наименование муниципального образования – Шимский муниципальный район Новгородской области. Площадь 1836,76 км².

На юге муниципальный район граничит — с Солецким и Волотовским районами, его западная часть граничит с Псковской областью, на северо-западе с Ленинградской областью, а на севере — с Батецким и Новгородским районами.

Район располагается на берегу озера Ильмень, по его территории протекают реки — Шелонь, Мшага, Киба.

Оценка численности постоянного населения Шимского муниципального района год составляет 9113 человек (сведения Новгородстат на 01.01.2024).

В рамках муниципального устройства, одноимённый Шимский муниципальный район включает 4 муниципальных образования, в том числе 1 городское поселение и 3 сельских поселения:

Таблица № 1

| № | Муниципальное образование | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население (чел.) | Площадь (км²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шимское городское поселение | рабочий посёлок Шимск | 24 | 4638 | 318,90 |
| 2 | Медведское сельское поселение | село Медведь | 25 | 1620 | 579,66 |
| 3 | Подгощское сельское поселение | село Подгощи | 39 | 1475 | 340,00 |
| 4 | Уторгошское сельское поселение | железнодорожная станция Уторгош | 39 | 1392 | 598,20 |

Рис.1: Карта Шимского муниципального района

Климат

Климат

Климат в сельском поселении умеренно континентальный. Среднегодовое количество осадков - 550 мм. Максимум осадков приходится на лето (38%), немного меньше - на осень (27%). Средняя температура января – 10 градусов ниже нуля. Зима умеренно мягкая, снежная, преобладает облачная умеренно морозная погода. Снежный покров устанавливается в середине декабря и удерживается в среднем 90-100 дней. Весна продолжительная, прохладная. Лето умеренно теплое (средняя температура июля +16, +17 градусов) непродолжительное; иногда отмечается жаркая и сухая погода. Максимальная температура воздуха летом доходит до +34 градусов. В течение всего года преобладают ветры юго-западной четверти (З, ЮЗ, Ю). Наименьшую повторяемость имеют восточные ветры (7%). Среднегодовая скорость ветра равна 4,4 м/сек. Усиление ветра происходит зимой до 5,1 м/сек в декабре и январе. Летом скорость ветра уменьшается до 3,5 м/сек. Сильные ветры со скоростью равной 15 м/сек и больше на территории поселения наблюдаются очень редко (в среднем 5 дней в году).

Глава 1. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

  - Описание системы и структуры газоснабжения поселения и деление территории поселения на зоны высокого и низкого давления

Системы газоснабжения состоят из системы распределительных газопроводов, газораспределительных станций (ГРС), газорегуляторных пунктов (ГРП) и газорегуляторных установок (ГРУ). Требования к газораспределительным системам определяются СНиП 42-01 -2002.

В системах газоснабжения городов и населенных пунктов в зависимости от давления транспортируемого газа различают:

- газопроводы высокого давления I категории (рабочее давление газа свыше 0,6 до 1,2 МПа);

- газопроводы высокого давления II категории (рабочее давление газа свыше 0,3 до 0,6 МПа);

- газопроводы среднего давления (рабочее давление газа свыше 0,005 до 0,3 МПа);

- газопроводы низкого давления (рабочее давление газа в пределах 0,005 МПа).

Газопровод является важным элементом системы газоснабжения, так как на его сооружение расходуется 70...80 % всех капитальных вложений. При этом 80 % от общей протяженности приходится на газопроводы низкого давления и 20 % - на газопроводы среднего и высокого давлений.

Газопроводы низкого давления служат для подачи газа к жилым домам, общественным зданиям и коммунально-бытовым предприятиям. Газопроводы среднего давления через газорегуляторные пункты снабжают газом газопроводы низкого давления, а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия.

По газопроводам высокого давления газ поступает в ГРП промышленных предприятий и газопроводы среднего давления. Связь между газопроводами различных давлений осуществляется через ГРП и газорегуляторные установки.

В зависимости от расположения газопроводы подразделяются на наружные (уличные, внутриквартальные, дворовые, межцеховые) и внутренние (расположенные внутри зданий и помещений), а также на подземные (подводные) и надземные (надводные).

В зависимости от назначения в системе газоснабжения газопроводы подразделяются на распределительные, газопроводы-вводы, вводные, продувочные, сбросные и межпоселковые.

Распределительными являются наружные газопроводы, обеспечивающие подачу газа от источников газоснабжения до газопроводов-вводов, а также газопроводы высокого и среднего давлений, предназначенные для подачи газа к одному объекту.

Газопроводом-вводом считают участок от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе.

Вводным газопроводом считают участок от отключающего устройства на вводе в здание до внутреннего газопровода. Межпоселковыми являются распределительные газопроводы, прокладываемые вне территории населенных пунктов.

Внутренним газопроводом считают участок от газопровода-ввода или вводного газопровода до места подключения газового прибора или теплового агрегата.

В зависимости от материала труб газопроводы подразделяются на металлические (стальные, медные) и неметаллические (полиэтиленовые).

Различают также трубопроводы с природным и сжиженным углеводородным газами.

По принципу построения системы газопроводов подразделяются на кольцевые, тупиковые и смешанные. В тупиковых сетях газ поступает потребителю в одном направлении, т. е. потребители имеют одностороннее питание.

Кольцевые сети, в отличие от тупиковых, состоят из замкнутых контуров, в результате чего газ может поступать к потребителям по двум или нескольким линиям.

Надежность кольцевых сетей выше тупиковых. При проведении ремонтных работ на кольцевых сетях отключается только часть потребителей, присоединенных к данному участку.

В систему газоснабжения входят распределительные газопроводы всех давлений, газораспределительные станции и газорегуляторные пункты. Все элементы систем газоснабжения должны обеспечивать надежность и безопасность подачи газа потребителям.

В зависимости от числа ступеней давления газа в газопроводах системы газоснабжения городов и населенных пунктов подразделяются на одно-, двух-, трех- и многоступенчатые.

- Одноступенчатые системы газоснабжения обеспечивают подачу газа потребителям по газопроводам только одного давления, как правило, низкого.

- Двухступенчатые системы газоснабжения обеспечивают распределение и подачу газа потребителям по газопроводам среднего и низкого или высокого и низкого давлений.

- Трехступенчатая система газоснабжения позволяет осуществлять распределение и подачу газа потребителям по газопроводам низкого, среднего и высокого давлений.

- Многоступенчатая система газоснабжения предусматривает распределение газа по газопроводам высокого I категории (до 1,2 МПа), высокого II категории (до 0,6 МПа), среднего (до 0,3 МПа) и низкого (до 500 даПа) давлений.

Выбор системы газоснабжения зависит от характера планировщики и плотности застройки населенного пункта.

Связь между газопроводами различных давлений, входящих в систему газоснабжения осуществляется только через ГРП, ГРПБ, ШРП, КДРД.

Давление газа в газопроводах, прокладываемых внутри зданий, принимаем не более значений, приведенных в таблице СНиП 42-01-2002.

Давление газа перед бытовыми газовыми приборами принимаем в соответствии с паспортными данными приборов.

Для тепловых установок промышленных предприятий и отдельно стоящих котельных допускается использование газа с давлением до 1,2 МПа, если такое давление требуется по условиям технологии производства.

Прокладка газопроводов с давлением газа более 0,6 до 1,2 МПа в пределах многоэтажной жилой застройки населенных пунктов, в местах расположения общественных зданий и мест массового скопления людей (базары, стадионы, торговые центры, культовые сооружения и т.д.) не допускается.

Газ, подаваемый потребителю, должен одорироваться. Интенсивность запаха газа определяется по ГОСТ 22387.5.

Допускается подача неодорированного газа для производственных установок промышленных предприятий при условии прохождения подводящего газопровода к предприятию вне территории населенных пунктов, установки сигнализаторов загазованности в помещениях, где расположены газовое оборудование и газопроводы.

Температура газа, выходящего из газораспределительных станций магистральных газопроводов (далее ГРС) при подаче в подземные газопроводы, должна быть не ниже минус 10°С, а при подаче в наземные и надземные газопроводы не ниже расчетной температуры наружного воздуха для района строительства.

За расчетную температуру наружного воздуха принимаем температуру наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

  - Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

В настоящее время газоснабжение Шимского муниципального района осуществляется природным и сжиженным газом.

Существующие газопроводы и газорегуляторные пункты (ГРП) имеются только на территории р.п. Шимск, остальные населенные пункты городского поселения используют для хозяйственно-бытовых нужд сжиженный газ.

Газификация р.п. Шимск началась с 2008 года после строительства межпоселкового газопровода высокого давления 1 категории (1,2 МПа) «Лесная-Шимск» от ГРС «Ермолино».

К сетям природного газа подключены многоквартирные дома и частные домовладения.

Прокладка газопроводов в основном подземная, глубина заложения – 0,8-2,13 м от поверхности земли.

Протяженность газопроводов составляет 25,71 км.

Природный газ используется на коммунально-бытовые нужды населения в качестве топлива для котельных, для теплоснабжения усадебной и коттеджной застройки. Из существующих основная часть работают на газовом топливе.

Перевод потребителей существующей усадебной застройки на газовое топливо производится поэтапно.

Отдельные данные по сооружениям на газораспределительных сетях (ГРПШ, ПРБ), построенных в 2008 г., на территории р.п. Шимск представлены в таблице № 2.

Сооружения на газораспределительных сетях

Таблица № 2

| № п/п | Адрес | Наименование | Пропускная способность | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Новгородская 45 | ГРПШ-05-2У1 | 240 | 2008 |
| 2 | ул. Новгородская 35 | ГРПШ-04-2У1 | 136 | 2008 |
| 3 | ул. Шелонская 11 | ГРПШ-04-2У1 | 136 | 2008 |
| 5 | Хлебозавод | ПГБ-13-2В-У1 | 3040 | 2008 |
| 6 | ул. 1 Мая | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 7 | ул. Ручьевая 13 | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 8 | ул. Ленина 29 | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 9 | «Лукойл» | ПГБ-13В-04-2ПУ1 | 3040 | 2008 |
| 10 | ул. Механизаторов 13 | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 11 | ул. Ташкентская | ПГБ-13-2Н-У1 | 1720 | 2008 |
| 12 | ул. Школьная 8 | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 13 | ул. Комсомольская 11 | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 14 | ул. Ленина 66 | ГРПШ-05-2У1 | 240 | 2008 |
| 15 | ул. Северная | ГРПШ-13-2НВУ1 | 3040 | 2008 |
| 16 | ул. Заречная | ГРПШ-05-2У1 | 240 | 2008 |

В р.п. Шимск от межпоселкового газопровода высокого давления 1 категории газ подается потребителям по газопроводам высокого и среднего давления через газорегуляторные пункты (ГРПБ, ГРПШ, ГРУ). В населенном пункте имеется уже сложившаяся схема распределения газа и система газовых сетей. Газоснабжение котельных, работающих на газовом топливе, осуществляется от газопровода высокого и среднего давления. Газоснабжение жилой застройки выполнено от сетей среднего давления через индивидуальные понижающие давление устройства (ПРГ) и от газовых сетей низкого давления после ГРП.

Сжиженный газ используется населением, не охваченным газоснабжением природным газом, и используется, в основном, на нужды приготовления пищи. Для газоснабжения жилого сектора применяются индивидуальные газобаллонные установки. Кроме того, потребителями сжиженного газа в населенном пункте являются АГЗС. Сжиженный газ доставляется автотранспортом с газонаполнительной станции г. Великий Новгород.

На сегодняшний день в Шимском муниципальном районе газифицировано 56 многоквартирных домов, 291 индивидуальных жилищных строений. А также на газе работают 8 котельных Шимского муниципального района.

Удельный расход газа

Таблица № 3

| Номер участка | Длина участка, м | Удельный путевой расход газа, м3/(чм) | Расходы газа, м3/ч | d , мм | ∆Р/l | ∆Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qп | 0,55Qп | Qт | Qр |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ГРП-2 | 20 | 0,028353 |  |  |  |  | 159 |  |  |
| 2-3 | 389,75 |  | 11,05 | 6,0778 | 34,07 | 40,15 | 89 | 0,22 | 87,39 |
| 3-4 | 257,7 |  | 7,31 | 4,0186 | 6,72 | 10,74 | 76 | 0,60 | 154,57 |
| 4-5 | 237 |  | 6,72 | 3,6958 |  | 3,70 | 57 | 0,78 | 183,95 |
| 3-6 | 386,9 |  | 10,97 | 6,0334 | 9,08 | 15,11 | 76 | 0,12 | 45,25 |
| 6-7 | 320,2 |  | 9,08 | 4,9932 |  | 4,99 | 57 | 0,45 | 145,25 |
| 2-8 | 78,2 |  | 2,22 | 1,2195 | 53,76 | 54,98 | 159 | 1,12 | 87,72 |
| 8-9 | 138,3 |  | 3,92 | 2,1567 | 10,01 | 12,17 | 168 | 0,75 | 103,29 |
| 9-10 | 154 |  | 4,37 | 2,4015 | 5,65 | 8,05 | 114 | 1,04 | 159,66 |
| 10-11 | 199,1 |  | 5,65 | 3,1048 |  | 3,10 | 89 | 0,54 | 107,02 |
| 8-12 | 348,4 |  | 9,88 | 5,433 | 29,95 | 35,39 | 219 | 0,18 | 62,69 |
| 12-13 | 78,7 |  | 2,23 | 1,2273 |  | 1,23 | 114 | 3,01 | 237,01 |
| 12-14 | 257,8 |  | 7,31 | 4,0202 | 1,98 | 6,00 | 114 | 0,62 | 161,05 |
| 14-15 | 70 |  | 1,98 | 1,0916 |  | 1,09 | 89 | 2,12 | 148,11 |
| 12-17 | 525,7 |  | 14,91 | 8,1978 | 3,52 | 11,72 | 102 | 0,08 | 39,46 |
| 17-18 | 124,2 |  | 3,52 | 1,9368 |  | 1,94 | 57 | 0,81 | 100,44 |
| ИТОГО | 3585,95 |  | 40,15 | .+. | 54,98 | 95,13 |  |  |  |

Протяженность газопровода, обслуживаемых газораспределительными организациями, на 1 января 2024 года составляет 56 064,70 м.

Для обеспечения населения сжиженным газом на территории Шимского муниципального района функционирую 3 пункта реализации.

На территории Новгородской области действует одна газораспределительная организация АО "Газпром газораспределение Великий Новгород", одна сбытовая организация - ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород". СУГ в баллонах жители Шимского района обеспечиваются ООО "ГНС-Новгород", ООО "Новгороднефтепродукт", ООО "МПГ".

Рис.2: Схемы распределительных сетей р.п. Шимск Шимского муниципального района Новгородской области (лист 1- 13)

Рис.3: Схема распределительных сетей р.п. Шимск (лист 1)

Рис.4: Схема распределительных сетей р.п. Шимск (лист 2)

Рис.5: Схема распределительных сетей р.п. Шимск (лист 3)

Рис.6: Схема распределительных сетей р.п. Шимск (лист 4)

Рис.7: Схема распределительных сетей р.п. Шимск (лист 5)

Рис.8: Схема распределительных сетей р.п. Шимск (лист 6)

Рис.9: Схема распределительных сетей р.п. Шимск (лист 7)

Рис.10: Схема распределительных сетей р.п. Шимск (лист 8)

Рис.11: Схема распределительных сетей р.п. Шимск (лист 9)

Рис.12: Схема распределительных сетей р.п. Шимск (лист 10)

Рис.13: Схема распределительных сетей р.п. Шимск (лист 11)

Рис.14: Схема распределительных сетей р.п. Шимск (лист 12)

Рис.15: Схема распределительных сетей р.п. Шимск (лист 13)

Рис.16: Схемы распределительных сетей Шимского муниципального района Новгородской области по населенным пунктам (д. Ильмень)

Рис.17: Схемы распределительных сетей Шимского муниципального района Новгородской области по населенным пунктам (д. Малиновка)

Рис.18: Схемы распределительных сетей Шимского муниципального района Новгородской области по населенным пунктам (д. Старый Шимск)

Рис.19: Схемы распределительных сетей Шимского муниципального района Новгородской области по населенным пунктам (д. Бор)

Рис.20: Распределительный газопровод ср.д. и н.д. с установкой ГРПШ

от ул. Заречной к ул. Новгородская  р.п. Шимск

Рис.21: Распределительный газопровод ср.д. и н.д. с установкой ГРПШ № 9 ул. Южная;

по ул. Славная; ул. Звездная; ул.Береговая; ул.Барская д. Бор Шимского района

Рис.22: Распределительный газопровод н.д. от ул. Ручьевая по ул. Коммунальная;

ул. Советская р.п. Шимск Шимского района

Рис.23: Распределительный газопровод р.п. Шимск Шимского района

  - Описание территорий технического обследования систем газоснабжения

Основную часть распределительной сети Шимского муниципального района   составляют газопроводы низкого давления, которые главным образом служат для газоснабжения населения в целях удовлетворения коммунально-бытовых нужд.

Сети низкого давления проектируются как локальные системы, имеющие по несколько точек питания (ГРП), в которые газ поступает из сетей среднего или высокого давления.

Газорегуляторные пункты и установки

Основное назначение газорегуляторных пунктов (ГРП) и установок (ГРУ) - снижение давления газа и поддержание его постоянным независимо от изменения входного давления и расхода газа потребителями. ГРП и ГРУ оснащаются схожим технологическим оборудованием и отличаются в основном только расположением. ГРУ располагают непосредственно в помещениях, где находятся агрегаты, использующие газовое топливо (цехах, котельных). ГРП в зависимости от назначения и технической целесообразности размещают:

- в пристройках к зданиям;

- встраивая в одноэтажные производственные здания или котельные;

- в отдельно стоящих зданиях.

В зависимости от места расположения технологического оборудования различают газорегуляторные пункты, газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) и шкафные регуляторные пункты (ШРП).

Газорегуляторный пункт, который смонтирован в контейнере блочного типа, собирают и испытывают в заводских условиях.

Для шкафных газорегуляторных пунктов характерно размещение технологического оборудования в контейнерах шкафного типа.

ГРП и ГРПБ различают с входным давлением газа до 0,6 МПа и входным давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа.

ШРП различают с входным давлением газа до 0,3 МПа; свыше 0,3 до 0,6 МПа и свыше 0,6 до 1,2 МПа.

ГРП по своему назначению подразделяются на сетевые, которые обеспечивают подачу газа в распределительные сети низкого, среднего или высокого давлений, и объектовые, служащие источниками газоснабжения для отдельных потребителей.

В состав технологического оборудования регуляторных пунктов входят следующие элементы:

- регулятор давления, понижающий или поддерживающий постоянным давление газа независимо от его расхода;

- предохранительный	запорный	клапан	(ПЗК), прекращающий подача газа при повышении или понижении его давления после регулятора сверх заданных значений;

- предохранительное сбросное устройство, предназначенное для сброса излишков газа, чтобы давление не превысило заданное в схеме регуляторного пункта;

- фильтр газа, служащий для его очистки от механических примесей;

- контрольно-измерительные приборы (КИП), которые фиксируют: давление газа до и после регулятора, а также на обводном газопроводе (манометр); перепад давлений на фильтре, позволяющий судить о степени его загрязненности (дифманометр); расход газа (расходомер); температуру газа перед расходомером (термометр);

- импульсные трубопроводы, служащие для присоединения регулятора давления, предохранительно-запорного клапана, предохранительного сбросного устройства и контрольно-измерительных приборов.

Технологические схемы оборудования ГРП и ГРУ. Оборудование на технологической линии ГРП или ГРУ располагают по ходу движения газа в следующей последовательности: запорное устройство, фильтр, предохранительный запорный клапан, регулятор давления, запорное устройство. Кроме того, ГРП и ГРУ должны иметь предохранительные сбросные устройства.

Число технологических линий в зависимости от расхода газа и режима потребления может быть от одной до пяти. Если в ГРП и ГРУ имеется только одна технологическая линия, то предусматривают обводной газопровод с двумя последовательно расположенными запорными устройствами, который во время ремонта оборудования будет обеспечивать подачу газа потребителям. Временное снижение давления обеспечивается ручным редуцированием с помощью запорных устройств.

ГРП могут быть одно- и двухступенчатыми. В одноступенчатом пункте входное давление газа снижается до выходного в одном регуляторе, в двухступенчатом - в двух. Установленные последовательно на технологической линии регуляторы будут снижать давление газа в два этапа: первый - до промежуточного (например, с 1,2 до 0,3 МПа), второй

- до выходного (0,003 МПа). Фильтр и ПЗК устанавливают перед регулятором первой ступени. Одноступенчатые схемы применяют при разности между входным и выходным давлениями до 0,6 МПа. При больших перепадах используют двухступенчатые схемы.

При подаче газа двум потребителям, требующим подачи газа под различным давлением, ГРП проектируют в двухступенчатом исполнении с промежуточным отбором, т.е. первый регулятор давления настраивают на выходные параметры, требуемые для потребителя газа с повышенным давлением. ГРП имеет при этом один вход и два выхода.

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами системы газоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В целях обеспечения безопасной эксплуатации системы газоснабжения, газопроводы передаются в безвозмездное пользование специализированной организации ПАО «Газпром».

При эксплуатации наружных газопроводов эксплуатирующая организация должна обеспечить мониторинг грунтовых условий (выявление пучения, просадки, оползней, обрушения, эрозии грунта и иных явлений, которые могут повлиять на безопасность эксплуатации наружных газопроводов) и производства строительных работ, осуществляемых в зоне прокладки сетей газораспределения для недопущения их повреждения.

При эксплуатации надземных газопроводов   эксплуатирующая   организация должна обеспечить мониторинг и устранение:

- утечек природного газа;

- перемещения газопроводов за пределы опор;

- вибрации, сплющивания и прогиба газопроводов;

- повреждения и изгиба опор, нарушающих безопасность газопровода;

- неисправностей в работе трубопроводной арматуры;

- повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы;

- повреждений электроизолирующих фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений газопроводов и габаритных знаков в местах проезда автотранспорта.

При эксплуатации технологических устройств эксплуатирующая организация должна обеспечить мониторинг и устранение утечек природного газа, проверку срабатывания предохранительных и сбросных клапанов, техническое обслуживание, текущие ремонты и наладку.

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:

- соблюдать законодательство в области промышленной безопасности; обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств на опасном производственном объекте;

- иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган о начале осуществления конкретного вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

- обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями;

- допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;

- обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности.

В процессе эксплуатации газопроводов необходимо обеспечить контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования.

Газораспределительная система должна обеспечивать подачу потребителям требуемых параметров газа и в необходимом объеме.

Испытание газопроводов и газового оборудования выполняется в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и ПБ-12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и потребления».

Глава 2. Перспективы развития Шимского муниципального района Новгородской области и прогноз спроса в газе

Развитие системы газоснабжения в первую очередь зависит   от   прогноза развития муниципального района в целом, в данном случае значительную роль играют такие факторы, как рост численности населения, развитие промышленности и производства, строительство новых жилых зданий, выделение земельных участков под жилищное строительство, расширение границ населенных пунктов поселения. Все вышеуказанные факторы взаимосвязаны между собой и изменение одного показателя сказывается на изменении остальных, в связи, с чем развитие существующей системы газоснабжения рассматривается с учетом численности населения, изменения границ поселения, жилищного строительства, а также строительства объектов социального назначения.

Развитие газификации на территории Шимского муниципального района   оказывает существенное влияние на повышение качества жизни населения, уровень благоустройства, перспективное развитие различных отраслей.

Газоснабжение и газификация населенных пунктов - одно из приоритетных направлений, способствующее социально-экономическому развитию. Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия от развития газификации на территории Шимского муниципального района   потенциально являются существенными факторами повышения уровня жизни населения и эффективности региональной экономики.

На территории Шимского муниципального района расположены многоквартирные жилые дома и дома частной усадебной застройки. Кроме того, имеются здания соцкультбыта, административные и производственные здания.

Развитие газоснабжения в Шимского муниципального района   планируется на базе использования природного газа от существующего газопровода. Предусматривается газоснабжение существующих жилых домов.

На 2023-2026 годы планируется газификация 12 населенных пунктов Шимского муниципального район:

- с. Подгощи;

- д. Горцы;

- д. Веряжа

- д.Верещино;

- д.Коломо;

- д. Коростынь;

- д. Мстонь;

- д.Солоницко;

- д.Сосницы;

- д.Углы;

- д.Малая Витонь;

- д. Большая Витонь.

  - Программа ивестиционных проектов в газоснабжении

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Шимского муниципального района, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку газа;

инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Ожидаемый эффект: при развитии системы газоснабжения на территории Шимского муниципального района организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

установка 2 ПГБ (газорегуляторный пункт блочный) в районе д. Бор и в р.п. Шимск;

установка 13 ГРПШ высокого давления на территории Шимского городского поселения.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации: до 2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 6 800 тыс. руб.

Инвестиционный проект «Реконструкция и строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

строительство сетей газоснабжения, протяженностью 84 км (среднего давления – 54 км, высокого давления – 30 км).

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации: до 2030 гг.

Необходимый объем финансирования: 350 000 тыс. руб.

Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения.

Срок реализации: до 2030 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организации коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Природный газ в жилых домах частного сектора будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

  - Сведения о фактическом потреблении населением газа исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Годовое потребление газа населенным пунктом, поселением или муниципальным районом в целом, является основой при составлении проекта газоснабжения. Расчет годового потребления производится по нормам на конец расчетного периода с учетом перспективы роста потребителей газа. Продолжительность расчетного периода устанавливается на период действия   Схемы. Существует несколько видов потребления газа в зависимости от назначения и категории потребителей:

- бытовое потребление (потребление газа в квартирах);

- потребление в коммунальных и общественных предприятиях;

- потребление на отопление и вентиляцию зданий;

- промышленное потребление.

Годовые расходы газа для жилых зданий, предприятий бытового обслуживания населения определяем по нормам расхода теплоты, приведенным в СНиП 42-01-2002 таблице № 4.

Нормы расхода газа

Таблица № 4

| Потребители газа | Показатели потребления газа | Нормы расхода теплоты |
| --- | --- | --- |
|  |  | МДж | тыс.ккал |
| Жилые дома |
| При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении: |  |  |  |
| Природным газом | на 1 чел. в год | 2800 | 660 |
| СУГ | То же | 2540 | 610 |
| При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении: |  |  |  |
| Природным газом | « | 8000 | 1900 |
| СУГ | « | 7300 | 1750 |
| При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении: |  |  |  |
| Природным газом | « | 4600 | 1100 |
| СУГ | « | 4240 | 1050 |
| Предприятия бытового обслуживания населения |
| Фабрики - прачечные: |  |  |  |
| на стирку белья в механизированных прачечных | На 1 т сухого белья | 8800 | 2100 |
| на стирку белья в немеханизированных прачечных с сушильными шкафами | то же | 12 600 | 3000 |
| на стирку белья в механизированных прачечных, включая сушку и глаженье | « | 18 800 | 4500 |
| Дезкамеры: |  |  |  |
| на дезинфекцию белья в паровых камерах | « | 2240 | 535 |
| на дезинфекцию белья и одежды в горячевоздушных камерах | « | 1260 | 300 |
| бани: |  |  |  |
| Мытье без ванн | На 1 помывку | 40 | 9,5 |
| Мытье в ваннах | То же | 50 | 12 |
| Предприятия общественного питания |
| Столовые, рестораны, кафе: |  |  |  |
| на приготовление обедов (вне зависимости от пропускной способности предприятия | На 1 обед | 4,2 | 1 |
| на приготовление завтраков или ужинов | на 1 завтрак или ужин | 2,1 | 0,5 |
| Учреждения здравоохранения |
| Больницы, родильные дома: |  |  |  |
| на приготовлении пищи | на 1 койку в год | 3200 | 760 |
| на приготовление горячей воды для хозяйственно- бытовых нужд и лечебных процедур (без стирки белья) | то же | 9200 | 2200 |
| Предприятия по производству хлеба и кондитерских изделий |
| Хлебзаводы, комбинаты, пекарни: |  |  |  |
| На выпечку хлеба формового | на 1 т изделий | 2500 | 600 |
| на выпечку хлеба подового, батонов, булок, сдобы | то же | 5450 | 1300 |
| на выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, печенья, пряников и т.п.) | « | 7750 | 1850 |
| Примечания. 1. Нормы расхода теплоты на жилые дома, приведенные в таблице, учитывают расход теплоты на стирку белья в домашних условиях. 2. При применении газа для лабораторных нужд школ, вузов, техникумов и других специальных учебных заведений норму расхода теплоты следует принимать в размере 50 МДж (12 тыс. ккал) в год на одного учащегося. |

Годовой расход газа для каждой категории потребителей определяется на конец расчетного периода. Расход газа на бытовые и коммунально-бытовые нужды населения зависит от множества факторов: применяемого газового оборудования, благоустройства и заселенности квартир, степени коммунально-бытового обслуживания населения, наличия централизованного теплоснабжения, климатических условий.

При расчете потребления газа в жилых домах важно учитывать степень благоустройства квартир, так как именно уровень благоустройства (наличие центрального отопления, централизованного горячего водоснабжения, использование газового водонагревателя и др.) значительно влияет на расход газа.

Вместе с тем, большинство вышеприведенных факторов не поддается точному учету, поэтому потребление газа рассчитывают по средним нормам, разработанным в результате анализа фактического потребления газа и перспектив изменения потребления.

Нормы расхода газа для потребителей, не перечисленных в таблице принимаем по нормам расхода или по данным фактического расхода используемого газа с учетом коэффициента полезного действия (далее - КПД) газового оборудования.

При составлении   Схемы принимаем укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 100;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 250;

- при отсутствии горячего водоснабжения - 165 (в сельской местности).

Если теплота сгорания применяемого газа отличается от приведенной, укрупненные показатели следует умножить на коэффициент

K = 34 ,

QH

где QН - теплота сгорания применяемого газа, МДж/м3.

При проектировании внутреннего газоснабжения расход газа определяем по номинальным расходам газовыми приборами, т.к. известно количество устанавливаемых приборов и их типы.

Годовые расходы теплоты на приготовление кормов и подогрев воды для животных принимаем по таблице 3 СНиП 42-01-2002.

Годовые расходы теплоты на приготовление кормов и подогрев воды для животных

Таблица № 5

| Назначение расходуемого газа | Расход газа на одно животное | Нормы расхода теплоты на нужды животных, |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мдж | тыс.ккал |
| Приготовление кормов для животных с учетом запаривания грубых кормов и корне-, клубнеплодов | 1 лошадь | 1700 | 400 |
|  | 1 корову | 8400 | 2000 |
|  | 1 свинью | 4200 | 1000 |
| Подогрев воды для питья и санитарных целей | На одно животное | 420 | 100 |

Коэффициент охвата газоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд населения принят в значении 100%.

Отопление и горячее водоснабжение жилого фонда осуществляется от собственных источников. Коэффициент охвата газоснабжением для горячего водоснабжения принят 100%.

  - Описание существующей системы коммерческого учета газа и планов по установке приборов учета

Стратегической целью политики развития внутренних энергетических рынков является устойчивое удовлетворение внутреннего спроса на энергетические ресурсы высокого качества по стабильным и приемлемым для российских потребителей ценам на основе создания и развития энергетических рынков с высоким уровнем конкуренции и справедливыми принципами организации торговли.

Данная составляющая государственной энергетической политики является ключевой для развития энергетического сектора и экономики страны в целом.

Качество и надежность услуг газоснабжения являются основными характеристиками предоставления услуг, однако экономически эффективная организация функционирования системы также заключается в доступности данной коммунальной услуги для всех категорий потребителей, главным образом, для населения поселения.

  - 2.4. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении газа

  - (годовое, среднесуточное, максимальное)

Потребление газа населенным пунктом происходит неравномерно, причем каждому потребителю свойственны характерные для него сезонные, недельные и суточные неравномерности расхода.

Сезонная неравномерность потребления газа на отопление вызывается повышением газопотребления в зимнее время. Эта сезонная неравномерность имеет значительные колебания в отдельные дни недели и месяцы, а также зависит от климатических условий.

Неравномерность потребления газа по часам суток возникает от понижения расходов газа в ночное время на хозяйственно-бытовые нужды населения. Поэтому одной из основных задач, которую приходится решать при проектировании систем газоснабжения, является задача выравнивания неравномерности потребления.

Q  = м3 / год.

год

Qмес =   Qгод  м3 / мес,

ср	                        12

Q сут

Максимально-часовые расходы газа также необходимы для определения диаметров газопроводов. На период до 2030 года определены перспективные объемы роста потребления газа в соответствии с разработанными предложениями по вовлечению природного газа в топливно-энергетический баланс. Проведены расчеты объемов максимального часового и годового потребления газа, учитывающие основные особенности сезонного газопотребления и прогноз спроса на другие виды энергоресурсов.

Расчетная потребность поселения в природном газе определена:

- на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

- на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненного расчета объемов газа на нужды отопления и вентиляции;

- на использование природного газа при модернизации котельной в связи высокой величиной удельного расхода топлива на выработку электрической и тепловой энергии или дефицитом электроэнергии на прилегающей территории;

- на использование газа в качестве технологического сырья на отдельных промышленных предприятиях.

Расчетные максимально-часовые расходы газа населением определены по количеству устанавливаемых приборов в каждой квартире с учетом коэффициента одновременности.

В газифицированных домовладениях население использует газ на нужды отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения, в связи с чем каждая квартира оборудована отопительным аппаратом (при мощности 17,4 кВт расход газа 1,8 м3/ч) и бытовой газовой плитой (расход газа 1,2 м3/ч).

Горячее водоснабжение общественных зданий целесообразно осуществлять с помощью установки двухконтурных котлов.

Расчетные часовые расходы газа на отопление зданий определены   согласно СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» в соответствии с тепловыми потерями зданий по укрупненным показателям.

В результате проведенного анализа численности населения, структуры жилого фонда, мощности существующих коммунально-бытовых потребителей, социальной значимости, определены максимальные часовые расходы газа.

2.5. Повышение энергоэффективности транспортировки природного газа

Эффективность газоснабжения определяется:

- снижением расходов топлива в связи со значительно более высоким КПД газовых приборов и газопотребляющего оборудования, чем КПД тех же приборов и оборудования, использующих жидкое и твердое топливо;

- резким сокращением затрат на транспортировку топлива и вытеснением природным газом из топливного баланса дорогостоящего жидкого топлива;

- экономическим и социальным эффектом (повышение уровня благоустройства населения и снижение затрат на бытовое топливо, в том числе на приобретение СУГ).

Для повышения энергоэффективности транспортировки природного газа Схемой газоснабжения предусматривается повышение уровня АСУ ТП РГ и создание единой системы учета газа, что в свою очередь позволит оптимизировать потребление газа и минимизировать недоучет его потерь. Для минимизации величины дисбаланса газа между поставщиком и потребителями требуется принятие мер для устранения разницы объемов газа, зарегистрированных у потребителей и у поставщика.

Использование полиэтиленовых труб также повышает энергоэффективность транспортировки газа ввиду минимального гидравлического сопротивления трассы газопроводов, изготовленных из полимерных материалов (полиэтилен имеет очень низкий коэффициент шероховатости внутренней поверхности газопровода).

2.6. Повышение качества обслуживания абонентов

Для повышения качества обслуживания абонентов и максимизации доли удовлетворенных заявок на подключение абонентов к централизованной системе газоснабжения требуется предусмотреть следующие факторы:

- Безопасность системы газоснабжения – отсутствие и предотвращение ситуаций, при которых может быть нанесен вред здоровью людей.

- Модернизация оборудования в системе газоснабжения – своевременное совершенствование оборудования в газораспределительной сети.

Развитие системы газоснабжения предполагает также планомерное улучшение целевых показателей функционирования системы, для достижения не только соответствия требованиям нормативной документации, но и сравнимости с лучшими отечественными аналогами функционирования аналогичных систем. Следует отметить, что для осуществления описанного выше развития централизованной системы газоснабжения требуются значительные финансовые затраты, обеспечить которые не может ежегодное повышение тарифов на услуги газоснабжения. Необходимо участие в различных федеральных целевых программах, инвестиционных программах.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем газоснабжения

Проектирование систем газоснабжения выполняется согласно утвержденным схемам газоснабжения РФ, областей, районов, городов, поселков и сел, которые разрабатываются на основе схем и проектов, генеральных планов населенных пунктов с учетом развития их на перспективу.

Строительство сетей газораспределения для снабжения природным газом существующий жилищный фонд обеспечит доступность услуг газоснабжения для жителей населенных пунктов муниципального района, а также повысит уровень благоустройства в целом.

Развитие системы газоснабжения направлено на достижение следующих целей:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

- организация централизованного газоснабжения на застраиваемых территориях;

- повышение энергоэффективности транспортировки природного газа;

повышение качества обслуживания абонентов

На 2023-2026 годы планируется газификация 12 населенных пунктов Шимского муниципального района:

- с. Подгощи;

- д. Горцы;

- д. Веряжа

- д.Верещино;

- д.Коломо;

- д. Коростынь;

- д. Мстонь;

- д.Солоницко;

- д.Сосницы;

- д.Углы;

- д.Малая Витонь;

- д. Большая Витонь.

3.1 Обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения

Для обеспечения надежности и бесперебойности газоснабжения на территории Шимского муниципального района Схемой газоснабжения предусматривается планомерная прокладка новых участков газовых сетей и строительство объектов системы газоснабжения (ПГБ, ГРП, ГРПШ). Чтобы исключить почвенную коррозию газопроводов, строительство газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб. В первую очередь предлагается строительство сетей низкого давления.

Перемычки и кольца являются основными элементами системы газопроводов, обеспечивающими бесперебойность газоснабжения при возникновении аварийных ситуаций на том или ином участке газопровода и используются при проектировании Схемы газоснабжения. Использование ГРП с применением резервной линии редуцирования и возможностью автоматического перехода на нее также является способом повышения надежности и бесперебойности газоснабжения.

Так же в схеме газоснабжения поселения необходимо предусмотреть сборные газопроводы, благодаря которым осуществляется аварийный сброс давления газа и установку отключающих устройств на отдельных ответвлениях к   группам   жилых домов, до и после распределительных пунктов. В целях обеспечения безопасности в системе газоснабжения предусмотрены сбросные газопроводы, благодаря которым осуществляется аварийный сброс давления газа.

Данные мероприятия обеспечат стабильную и безопасную подачу газа потребителям. Выбор типа проектируемых ПГБ производится по расчетным параметрам, а именно:

- максимальному расчетному часовому расходу газа;

- входному давлению газа;

- выходному давлению газа.

Пропускная способность подбираемого блочного газорегуляторного   пункта должна быть на 15-20% больше максимального расчетного часового расхода газа.

При технической эксплуатации газораспределительных систем следует выполнять требования ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» и других нормативных актов, утвержденных в установленном порядке. При эксплуатации газоиспользующего оборудования следует соблюдать требования эксплуатационной документации изготовителей.

3.2. Организация централизованного газоснабжения на застраиваемых территориях

Организация централизованного газоснабжения на территории Шимского муниципального района, где оно отсутствует, связано со строительством сетей газораспределения в соответствии с проектной и рабочей документацией и с проектами планировок территории планировочных микрорайонов. На застраиваемых территориях организация централизованного газоснабжения, помимо строительства новых сетей, предполагает установку газорегуляторных пунктов.

Также предусмотрен переход потребителей тепловой энергии   промышленной зоны на автономные источники тепловой энергии (природный газ). Однако, стоит отметить, что для обеспечения надлежащей надежности и безопасности при использовании автономных источников теплоснабжения должны быть учтены все требования противопожарного водоснабжения на соответствующих территориях.

3.3. Повышение энергоэффективности транспортировки природного газа

Эффективность газоснабжения определяется:

- снижением расходов топлива в связи со значительно более высоким КПД газовых приборов и газопотребляющего оборудования, чем КПД тех же приборов и оборудования, использующих жидкое и твердое топливо;

- резким сокращением затрат на транспортировку топлива и вытеснением природным газом из топливного баланса дорогостоящего жидкого топлива;

- экономическим и социальным эффектом (повышение уровня благоустройства населения и снижение затрат на бытовое топливо, в том числе на приобретение СУГ).

Для повышения энергоэффективности транспортировки природного газа Схемой газоснабжения предусматривается повышение уровня АСУ ТП РГ и создание единой системы учета газа, что в свою очередь позволит оптимизировать потребление газа и минимизировать недоучет его потерь. Для минимизации величины дисбаланса газа между поставщиком и потребителями требуется принятие мер для устранения разницы объемов газа, зарегистрированных у потребителей и у поставщика.

Использование полиэтиленовых труб также повышает энергоэффективность транспортировки газа ввиду минимального гидравлического сопротивления трассы газопроводов, изготовленных из полимерных материалов (полиэтилен имеет очень низкий коэффициент шероховатости внутренней поверхности газопровода).

3.4. Повышение качества обслуживания абонентов

Для повышения качества обслуживания абонентов и максимизации доли удовлетворенных заявок на подключение абонентов к централизованной системе газоснабжения требуется предусмотреть следующие факторы:

- Безопасность системы газоснабжения – отсутствие и предотвращение ситуаций, при которых может быть нанесен вред здоровью людей.

- Модернизация оборудования в системе газоснабжения – своевременное совершенствование оборудования в газораспределительной сети.

Развитие системы газоснабжения предполагает также планомерное улучшение целевых показателей функционирования системы, для достижения не только соответствия требованиям нормативной документации, но и сравнимости с лучшими отечественными аналогами функционирования аналогичных систем. Следует отметить, что для осуществления, описанного выше развития централизованной системы газоснабжения, требуются значительные финансовые затраты, обеспечить которые не может ежегодное повышение тарифов на услуги газоснабжения. Необходимо участие в различных федеральных целевых программах, инвестиционных программах.

Глава 4. Целевые показатели развития системы газоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы газоснабжения устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере газоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного газоснабжения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления газа; обеспечение доступности газоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности газоснабжающей организации, действующей в городе; обеспечение развития централизованной системы газоснабжения путем развития эффективных форм управления этой системой.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной Схеме газоснабжения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение города природным газом, отвечающим требованиям существующих нормативов качества;

- повышение надежности работы систем газоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем газоснабжения с учетом современных требований;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих газоснабжение, относятся:

- показатели качества;

- показатели надежности и бесперебойности газоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- иные показатели, установленные федеральным органом   исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

развития централизованной системы газоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы газоснабжения устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере газоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного газоснабжения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления газа; обеспечение доступности газоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности газоснабжающей организации, действующей в городе; обеспечение развития централизованной системы газоснабжения путем развития эффективных форм управления этой системой.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной Схеме газоснабжения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение города природным газом, отвечающим требованиям существующих нормативов качества;

- повышение надежности работы систем газоснабжения и удовлетворение  потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем газоснабжения с учетом современных требований;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих газоснабжение, относятся:

- показатели качества;

- показатели надежности и бесперебойности газоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- иные показатели, установленные федеральным органом   исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4.2.  Показатели качества и надежности услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Надежность услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуется:

- Количеством прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям потребителям;

- Продолжительностью прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям потребителям;

- количеством недопоставленного газа потребителям в результате прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям.

Качество услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуется:

- обеспечением давления в газораспределительной сети в пределах, необходимых для функционирования газопотребляющего оборудования;

- соответствием физико-химических характеристик газа требованиям, установленным в нормативно-технических документах.

Надежность и качество услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуются обобщенным показателем уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Обобщенный показатель уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям (Коб) определяется по формуле:

где α - коэффициент значимости показателя надежности услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям;

Кнад - показатель надежности услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям;

β - коэффициент значимости показателя качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям;

Ккач - показатель качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Показатели надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также коэффициенты их значимости устанавливаются в соответствии с методикой расчета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации (далее - методика).

Обобщенный показатель уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям не может быть больше единицы.

При определении величины обобщенного показателя уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям исключаются случаи прекращения или ограничения транспортировки газа по газораспределительным сетям, произошедшие:

- в результате обстоятельств, предусмотренных Правилами поставки газа в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации», и Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»;

- в результате угрозы возникновения аварии в газораспределительной сети;

- в результате несанкционированного вмешательства в функционирование объектов   газораспределительной сети;

- в результате обстоятельств непреодолимой силы;

- по инициативе потребителя.

Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а в случае, если газораспределительная организация оказывает услуги по транспортировке газа по технологически связанным газораспределительным сетям на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям устанавливаются Федеральной службой по тарифам (далее - регулирующие органы) на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода регулирования тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (далее – период регулирования) в соответствии с методикой.

Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ежегодно, до 1 декабря, начиная с 2015 года, определяются регулирующими органами и до 20 декабря публикуются на официальных сайтах регулирующих органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям определяются регулирующими органами в соответствии с методикой и с учетом:

- данных о фактических значениях показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям не менее чем за 3 года до периода регулирования;

- расходов, включенных в инвестиционную программу газораспределительных организаций и направленных на поддержание (повышение) надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям;

- природно-климатических и территориальных условий, технологических и технических характеристик газораспределительных сетей.

Газораспределительные организации ежегодно, начиная с 2017 года, до 1 июня года, следующего за отчетным, в соответствии с методикой представляют в регулирующие органы отчетные данные, используемые при расчете фактических значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям определяются в соответствии с методикой и ежегодно, до 1 октября, начиная с 2017 года, публикуются на официальных сайтах регулирующих органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Регулирующие органы в пределах закрепленной за ними компетенции в целях определения плановых значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям вправе запрашивать:

- у Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службы и их территориальных органов - необходимую информацию, которой такие органы обладают в связи с возложенными на них функциями по осуществлению государственного контроля в установленных сферах деятельности, с указанием сроков для удовлетворения такого запроса;

- у газораспределительных организаций - необходимую информацию, которой газораспределительные организации обладают в связи с осуществлением соответствующей деятельности.

    - Показатели качества обслуживания абонентов

Таблица № 6

| 1.Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в течение одного месяца | За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва газоснабжения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 % |
| --- | --- | --- |
| 2.Постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87) | Отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается | При несоответствии свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества ( не зависимо от показаний приборов учета) |
| 3.Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа | Отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа не допускается | За каждый час периода снабжения газом суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло превышение допустимого отклонения давления: при давлении, отличающемся от установленного не более чем на 25 %, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,1 % размера платы, определенного за такой расчетный период; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 %, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |

Глава 5. Перечень выявленных бесхозяйных объектов систем газоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На момент разработки Схемы газоснабжения бесхозяйные сети и объекты централизованного газоснабжения на территории Шимского муниципального района не обнаружены (не определены в явном виде).

# Text boxes

Q сут =   год  м3 / сут,                       Q час   =    ср   м3 / час

365                            ср               24