ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Исполнительный директор ООО «ГрафИнфо» Л.В.Морякова Руководитель проекта Н.А.Румянцева Великий Новгород, 2018 год

- Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – начальник градостроительного отдела ведущий специалист | Румянцева Н.А. Солтанова Е.Н. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение | главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения ведущий инженер по В и В инженер по Т и В ведущий инженер по теплогазоснабжению ведущий инженер по электроснабжению | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Иванов М.О. Иванов М.О. Лежанкин В.М. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1. | Положение о территориальном планировании Шимского муниципального района Новгородской области. Том 1 |
| 2. | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования Шимского муниципального района Новгородской области. Том 2 |
| 2. Графические материалы |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА |
| Лист 1 | Карта границ поселений, границ населенных пунктов, входящих в состав Шимского муниципального района Новгородской области | М 1:50000 |
| Лист 2 | Карта объектов капитального строительства Шимского муниципального района Новгородской области | М 1:50000 |
| Лист 3 | Карта границ особо охраняемых природных территорий Шимского муниципального района Новгородской области | М 1:50000 |
| Лист 4 | Карта границ территорий объектов культурного наследия Шимского муниципального района Новгородской области | М 1:50000 |
| Лист 5 | Карта зон с особыми условиями использования территории Шимского муниципального района Новгородской области | М 1:50000 |
| Лист 6 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Шимского муниципального района Новгородской области | М 1:50000 |
|  | ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| Лист 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Шимского муниципального района Новгородской области | М 1:50000 |
| 3. | Электронная версия проекта на CD |

Примечание:

В составе проектных материалов в связи с отсутствием межселенных территорий, а также иных объектов не разрабатывались следующие карты:

- Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях

- Карта функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение.	5

2.	Краткая характеристика Шимского муниципального района Новгородской области	6

3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального района объектах федерального, регионального и местного значения, их основные характеристики и местоположение.	8

4.	Параметры  функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения	23

5.Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий	24

# Введение.

Настоящая работа выполнена на основании Постановления Администрации Шимского муниципального района от 17.01.2018г. №22 «О подготовке проекта изменений в «Проект схемы территориального планирования Шимского муниципального района Новгородской области»».

Цель работы – отображение в схеме территориального планирования Шимского муниципального района объектов регионального и местного значения Шимского муниципального района, приведение  схемы территориального планирования Шимского муниципального района в соответствии с законодательством в области градостроительной деятельности, а также создание ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Схема территориального планирования Шимского района была разработана в 2009  году  ООО «ГрафИнфо», Великий Новгород на расчетный срок до 2030 года. Этапы реализации схемы территориального планирования, их сроки определяются органами местного самоуправления района исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и области, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающих территорию района, приоритетных национальных проектов.

С момента разработки Схемы территориального планирования Шимского района были внесены  изменения в целый ряд нормативно-правовых документов, определяющих порядок и объемы работ по выполнению градостроительных документов, приняты многие документы, определяющие или уточняющие перспективы развития Российской Федерции, а также ее регионов, в частности Новгородской области и ее районов. Кроме того упорядочена структура отдельных районов и муниципальных образований, входящих  в состав Новгородской области, в том числе и Шимского муниципального района.  По Новгородской области была утверждены Схема территориального планирования (постановление Администрации области от 29.06.2012  №370  и изменения от 20.02.2015 №56) и целая серия комплексных региональных программ социально-экономического развития, которые по ряду позиций весьма кардинально изменили основные направления и параметры развития региона.  Существенные изменения претерпели и генеральные планы ряда муниципальных образований Шимского района или отдельных его населенных пунктов.  В Шимский район за последние годы пришли новые инвесторы, которые начали реализацию целого ряда инвестиционных программ, коренным образом изменяющих развитие районного центра р.п.Шимск  и района в целом.

Необходимо отметить, что вносимые в Схему территориального планирования корректировки  не изменяют принципиально основной принцип  концепции -  принцип устойчивого развития  территории. Принцип устойчивого развития рассматривается как  процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Соответственно, первоочередным направлением планирования территориального развития, согласно данной гипотезе, должна стать социальная ориентация всех существующих и перспективных процессов во всех сферах деятельности: в экономической, социальной и в сфере экологии.

При сохранении общего направления на устойчивое развитие Шимского муниципального района откорректированный вариант Схемы территориального планирования не только уточняет и корректирует отдельные положения ранее разработанной документации с учетом изменившейся законодательной базы, в том числе, с учетом изменений, внесенных в Градостроительный кодекс Российской Федерации, а также федеральных, региональных и местных программ социально-экономического развития, в части  относящейся к развитию  Шимского района, но и весьма существенно изменяет многие положения Схемы терпланирования.

Изменения Схемы территориального планирования выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244).

- Положение о территориальном планировании, содержащееся в схеме территориального планирования муниципального района, включает в себя:

- 1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования поселения, межселенной территории, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- 2) параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), а также сведения о планируемых для размещения в указанных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

Внесение изменений в схемы территориального планирования осуществляется в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов Схем территориального планирования.

Реализация схемы территориального планирования района осуществляется в границах муниципального образования на основании плана реализации схемы территориального планирования района, разработанного в соответствии с градостроительным законодательством и утверждаемого Главой муниципального  района в течение трех месяцев со дня утверждения схемы территориального планирования.

Корректировка Схемы территориального планирования  выполнена   на период до 2038 года (20 лет).

В качестве картографической основы для подготовки схемы терпланирования  использованы картографические материалы топографической съемки, предоставленные Администрацией Шимского муниципального района.

В основу корректировки схемы терпланирования положены данные, предоставленные администрацией Шимского муниципального района в 2018 году.

План реализации схемы территориального планирования района является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития района.

Настоящая корректировка Схемы территориального планирования выполнена с учетом принятых в период с 2009 по 2018 год федеральных, региональных и муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития.

- Документы территориального планирования выполнены при организационном и творческом участии администрации Шимского муниципального района.

# Краткая характеристика Шимского муниципального района Новгородской области

- Общие сведения о Шимском муниципальном районе  приведены в таблице 2.1.

- Общие сведения о Шимском муниципальном районе

- Шимский район входит в состав Северо-Западного экономического округа Российской Федерации. Район расположен в западной части Новгородской области, в 48 км к юго-западу от областного центра – Великого Новгорода. Расстояние до Санкт-Петербурга – 250 км, до г. Москва – 577 км.

- Общие сведения о муниципальном образовании Шимский район Новгородской области приведены в таблице 2.1.

- Таблица 2.1.

- Общие сведения о Шимском муниципальном районе

| Наименование | Шимский муниципальный район | Шимский район был образован 15 февраля 1935 года в числе 10 новых районов Ленинградской области. В апреле 1963 года территория Шимского района отошла к Солецкому району. С 1 февраля 1973 года Шимский район вновь образован. Структура Шимского муниципального района и входящих в него муниципальных образований определена следующими документами: Образовано Областным законом от 17 января 2005 г. № 398-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений» (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 501-ОЗ, от 05.12.2005 № 569-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 728-ОЗ). |
| --- | --- | --- |
| Статус | Муниципальный район Новгородской области с административным центром в р.п.Шимск |
| Географические координаты по р.п.Шимск | 58°12′36″ с. ш. 30°42′54″ в. д. | Картографический портал Росрегистрации |
| Численность населения на 01.01.2013 г., чел. | 11901, в том числе: - Шимское ГП - 5549, в том числе: р.п.Шимск 3834 - Медведское СП - 2413 - Подгощское СП – 1954 - Уторгошское СП – 1985 | данные Росстата по населению Новгородской области |
| Поселения, населенные пункты | В состав территории муниципального образования Шимский район входят 1 городское и 3 сельских поселения: - Шимское городское поселение: 24 населенных пункта - Медведское сельское поселение: 25 населенных пунктов - Подгощское сельское поселение: 39 населенных пунктов - Уторгошское сельское поселение: 39 населенных пунктов. Всего в районе 127 населенных пунктов | Областной закон Новгородской области от 02 декабря 2004 г. №351-ОЗ (в ред.от 06.06.2005 N 494-ОЗ, от 31.03.2009 N 489-ОЗ, от 30.03.2010 N 719-ОЗ, от 03.10.2012 N 120-ОЗ) «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений» |
| Площадь территории района*, га | 183676* в том числе: - Шимское ГП – 31890** - Медведское СП - 57966** Подгощское СП – 34000** Уторгошское СП – 59820** | Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области * Паспорта поселений Шимского района** |

*-  по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области на 01.01.2013 года

**-  по данным Паспорта Шимского  муниципального  района,  Росстат, http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

# 3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального района объектах федерального, регионального и местного значения, их основные характеристики и местоположение.

- В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области (утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 года №370, в ред. от 20.02.2015 №56) на территории Шимского района, в том числе в Шимском городском поселении планируется размещение новых объектов федерального и регионального значения.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях муниципального образования Шимское городское поселение, объектов федерального и регионального  значения, их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 3.1.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях муниципального образования, объектов федерального и регионального  значения, их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 3.1.  Нумерация мероприятий в таблице 3.1.  соответствует нумерации   мероприятий в Приложениях № 1 и №2 Постановления Правительства Новгородской области от 20.02.2015 № 56 «О внесении изменений в схему территориального планирования Новгородской области»

3.1. Объекты капитального строительства регионального значения, планируемые для размещения на территории области

Таблица 3.1.

Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального  или межмуниципального значения

| № п/п | Назначение объекта регионального или межмуниципального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта, в том числе протяженность (км) | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, I этап до 2022 года |
| 1.2. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |
| 1.1.24. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | строительство обхода р.п.Шимск с северо-восточ-ной стороны (со строительством моста) | определяется проектной документацией | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.62. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | строительство мостового перехода через реку Хотынка на км 1+170 автомобильной дороги общего пользования Турская Горка – Комарово – «Уторгош – Передольская» | 0,12 | Шимский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.63. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значе-ния «Новгород – Псков» – Теребутицы – Шарок км 3+860 – км 10+220 | 6,79 | Шимский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, I этап до 2022 года |
| 1.1. | Объекты капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природ-ного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий | капитальный ремонт пожарных депо | определяется проектной документацией | ПЧ-42 р.п.Шимск ПЧ-43 ж/д.ст.Уторгош | СЗЗ в соответст-вии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий II этап до 2032 года |
| 2.2. | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий | строительство пожарных депо на 2 автомобиля | определяется проектной документацией | Шимский район, с.Медведь | СЗЗ в соответст-вии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Объекты в области образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использо-вания территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта, I этап до 2022 года |
| 1.1. | Объекты здравоохранения |
| 1.1.4. | Объект капитального строительства в области здравоохранения | строительство зданий фельдшерско-акушерских пунктов | определяется проектной документацией | Шимский район, д.Голино, д.Горцы, д.Городище | - |
| 1.4. | Объекты культуры |
| 1.4.6. | Объект капитального строительства в области культуры | строительство зданий домов культуры | определяется проектной документацией | Шимский район, д.Закибье, д.Менюша | - |
| 1.4.7. | Объект капитального строительства в области культуры | реконструкция зданий домов культуры | определяется проектной документацией | Шимский район, с.Медведь | - |

Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, I этап до 2022 года |
| 1.1. | Объекты топливно-энергетического комплекса |
| 1.1.79. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ВЛ 110 кВ Шимская-3 | замена провода марки АС 120 на АС 150 про-тяженностью 26,3 км | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.99. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ВЛ 110 кВ Шимская-1 | замена сечения провода марки АС 120 на АС 240 | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.2. | Объекты газоснабжения |
| 1.2.10. | Объект капитального строительства газоснабжения | строительство межпоселкового газопровода | определяется проектной документацией | Шимский район, р.п. Шимск с отводом на с.Подгощи – д.Коломо – д.Коростынь – д.Веряжа | санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
| 2. | Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, II этап до 2032 года |
| 2.1. | Объекты топливно-энергетического комплекса |
| 2.1.6. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ПС «Коростынь» с установкой на ПС 110 кВ второго трансформатора 110/10 кВ | определяется проектной документацией | Шимский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

2.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов государственной власти Новгородской области

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов государственной власти Новгородской области, I этап до 2022 года |
| 1.4. | Объекты капитального строительства региональ-ного значения | строительство административных зданий мировых судей | определяется проектной документацией | Шимский район | - |

2.10. Объекты в области агропромышленного комплекса

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты в области агропромышленного комплекса, I этап до 2022 года |
| 1..33. | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса | строительство картофелехранилища ООО «Элита» | 48 тыс.т | Шимский район, р.п.Шимск | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | Объекты в области агропромышленного комплекса II этап до 2032 года |
| 2..2. | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса | реконструкция и модернизация льнозавода | определяется проектной документацией | Шимский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Участки недр местного значения

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использо-вания территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участки недр местного значения |
| 1.110. | Участки недр местного значения | «Боровское» участок «Боровское-3» | торф | Новгородский район, 3,0 км на северо-восток от р.п.Шимск | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.182. | Участки недр местного значения | «Подгощи» | песчано-гравийная смесь, площадь 0,3337 кв.км, прогнозные ресурсы по категории Р3 – 150 тыс.куб.м | Шимский район, 0,5 км к югу от д.Подгощи | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.183. | Участки недр местного значения | «Русло реки Шелонь (устье)» | песок, площадь 29,8 кв.км, прогнозные ресурсы по категории Р3 – 1 млн.куб.м | Шимский район | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.184. | Участки недр местного значения | «Русло реки Шелонь» участок «12-29 км» | песок, песчано-гравийная смесь | Шимский район, в русле р.Шелонь на 12-29 км по лоцманской карте | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.185. | Участки недр местного значения | «Заплюсские мхи» | торф, площадь 3,3 кв.км, прогнозные ресурсы по категории Р3 – 800 тыс.т | Шимский район, 10 км на запад от д.Людятино | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.186. | Участки недр местного значения | «Кчерское» участок «Хотыня» | песчано-гравийная смесь, площадь 0,3855 кв.км, балансовые запасы по категориям: А+В+С1 – 2,2 млн.куб.м | Шимский район, 0,46 км на юг от д.Хотыня, 22 км на северо-запад от с.Медведь | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.187. | Участки недр местного значения | «Кчерское» участок «Комарово-2» | песчано-гравийная смесь | Шимский район, 0,5 км на юг от д.Комарово, 22 км на северо-запад от с.Медведь | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.188. | Участки недр местного значения | «Боровское» участок «Юго-Западный» | торф | Шимский район, 1,5 км на северо-запад от д.Северная Поляна | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.189. | Участки недр местного значения | «Луки» | карбонатные породы | Шимский район, 0,4 км на северо-восток от д.Луки | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.190. | Участки недр местного значения | «Добролюбово» | песок, песчано-гравийная смесь | Шимский район, 2,5 км на северо-восток от д.Менюша | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.191. | Участки недр местного значения | «Добролюбово-2» | песок | Шимский район, 2,5 км на северо-восток от д.Менюша | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.192. | Участки недр местного значения | «Жары» | карбонатные породы | Шимский район, 0,7 км на северо-восток от д.Жары | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.193. | Участки недр местного значения | «Солоницко-1» | карбонатные породы | Шимский район, 1,1 км на юго-восток от д.Солоницко | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.194. | Участки недр местного значения | «Солоницко» | песок | Шимский район, 0,7 км на юго-восток от д.Солоницко, в 8 км на юг от р.п.Шимск | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.195. | Участки недр местного значения | «Бараново-3» | известняк | Шимский район, 7,5 км на юг от р.п.Шимск, 0,6 км на север от д.Бараново | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.196. | Участки недр местного значения | «Скородумское-1» | песок | Шимский район, 9 км на юг от р.п.Шимск, 0,6 км на юг от д.Солоницко, 3 км на юго-запад от д.Луки | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |

Территории

Особо охраняемые природные территории

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использо- вания терри-тории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Особо охраняемые природные территории, I этап до 2022 года |
| 2. | Особо охраняемые природные территории, II этап до 2032 года |
| 2.22. | Особо охраняемые природные территории | памятник природы «Пойменные комп-лексы в долине реки Шелонь у д.Мшага Ямская» | планируемая площадь 255 га | Шимский район | - |

Инвестиционные площадки

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные площадки для размещения сельскохозяйственного производства |
| 1.148. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 12 | площадь 26 га | Шимский район, 700 м на северо-запад от р.п.Шимск | СЗЗ – 0,5 км |
| 1.149 | Инвестиционная площадка | земельный участок № 20 | площадь 6 га | Шимский район, 900 м на восток от д.Малиновка | СЗЗ – 1 км |
| 1.150. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 21 | площадь 14 га | Шимский район, 700 м от д.Северная Поляна вдоль дороги Северная Поляна – Белец (справа) | СЗЗ – 1 км |
| 1.151. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 22 | площадь 9 га | Шимский район, 500 м на северо-запад от северной границы р.п.Шимск | СЗЗ – 1 км |
| 1.152. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 23 | площадь 4 га | Шимский район, 300 м на север от северной границы р.п.Шимск | СЗЗ – 1 км |
| 1.153. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 24 | площадь 14 га | Шимский район, 1000 м на северо-восток от д.Ильмень | СЗЗ – 1 км |
| 1.154. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 25 | площадь 1 га | Шимский район, 300 м на северо-запад от северной границы р.п.Шимск | СЗЗ – 1 км |
| 1.155. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 26 | площадь 1 га | Шимский район, 500 м на северо-запад от пересечения железнодорожной насыпи с границей р.п.Шимск в северной части р.п.Шимск | СЗЗ – 1 км |
| 2. | Инвестиционные площадки для размещения промышленного производства |
| 2.120. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 35 (возле станции Уторгош) | площадь 40 га с возможным расширением до 50 га | Шимский район, возле ж/д.ст.Уторгош | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.121. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 7, кадастровый номер 53:21:021301:61 | площадь 1,4074 га с возможным расширением до 10 га | Шимский район, 900 м на юго-запад от д.Мстонь | СЗЗ – 1 км |
| 2.122. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 9 | площадь 4,2 га | Шимский район, 200 м на север от д.Мшага Воскресенская, вдоль автомагистрали Великий Новгород – Псков | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.123. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 10 | площадь 12,4 га | Шимский район, 400 м на запад от ж/д.ст.Уторгош | СЗЗ – 0,5 км |
| 3. | Инвестиционные площадки для строительства АЗС и объектов автосервиса |
| 3.26. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 19, кадастровый номер 53:21:080201:61 | площадь 0,5 га | Шимский район, д.Верхний Прихон | СЗЗ – 1 км |
| 4. | Инвестиционные площадки для организации туризма |
| 4.40. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 6 | площадь 4 га с возможным расширением до 5 га | Шимский район, 800 м на северо-запад от д.Коростынь | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.41. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 8 | площадь 4,7 га | Шимский район, 700 м на юго-восток от д.Мшага Воскресенская, на берегу р.Шелонь | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.42. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 33, кадастровый номер 53:21:0010101:87 | площадь 0,6 га | Шимский район, д.Бор | СЗЗ – 0,3 км |
| 5. | Инвестиционные площадки для объектов торговли или общественного питания |
| 5.21. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 36 | площадь 0,035 га с возможным расширением до 0,045 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Ташкент-ская | СЗЗ – 0,05 км |
| 6. | Инвестиционные площадки для объектов жилищного строительства |
| 6.63. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 39 (Бор) | площадь 8 га | Шимский район, д.Бор | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.64. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 38 (Наум) | площадь 34 га | Шимский район, северо-восточная часть р.п.Шимск | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.65. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 14 | площадь 15,6 га | Шимский район, юго-западная часть р.п.Шимск | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.66. | Инвестиционная площадка | земельный участок «Коростынь» | площадь 5 га | Шимский район, юго-восточная часть д.Коростынь | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.67. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 27 | площадь 0,08 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Ташкент-ская, д.6 | СЗЗ – 0,05 км |
| 6.68. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 28 | площадь 0,15 га | Шимский район, д.Бор | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.69. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 40, кадастровый номер 53:21:0130203:159 | площадь 0,19 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Меха-низаторов | СЗЗ – 0,05 км |
| 6.70. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 41, кадастровый номер 53:21:0010901:115 | площадь 11,86 га | Шимский район, Шимское городское поселение, д.Ильмень | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.71. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 42, кадастровый номер 53:21:0010101:117 | площадь 18,7 га | Шимский район, Шимское городское поселение, д.Бор | СЗЗ – 0,5 км |
| 6.72. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 43, кадастровый номер 53:21:0010101:116 | площадь 18,7 га | Шимский район, Шимское городское поселение, д.Бор | СЗЗ – 0,3 км |
| 6.73. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 49, кадастровый номер 53:21:0120407:20 | площадь 0,389 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Шелонская | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.74. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 50, кадастровый номер 53:21:0130407:21 | площадь 0,208 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Шелонская | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7. | Инвестиционные площадки для размещения иных инвестиционных объектов |
| 7.49. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 2 (сельскохозяйственное производство, промышленное производство) | площадь 2,9 га с возможным расширением до 12 га | Шимский район, д.Северная Поляна | СЗЗ – 0,1 км |
| 7.50. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 5 (промышленное производство, объекты торговли) | площадь 0,07 га с возможным расширением до 1,19 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Новгородская | СЗЗ – 0,3 км |
| 7.51. | Инвестиционная площадка | «Искра», земельный участок с кадастровым номером 53:21:000000:186 (сельскохозяйственное производство, промышленное производство) | площадь 488 га | Шимский район, д.Городище | СЗЗ – 0,5 км |
| 7.52. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 34 (сельскохозяйственное производство, промышленное производство) | площадь 0,5 га с возможным расширением до 40 га | Шимский район, граничит с р.п.Шимск | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

*-  в соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области   (утв. постановлением Администрации Новгородской области  от 29 июня 2012 г. № 370 (в ред. от 20.02.2015 №56)

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального района объектов местного (районного) значения их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

Перечень объектов местного (поселкового) значения, планируемых для размещения на территориях муниципального района.

| № п/п | Мероприятия | Месторасположение | Сроки исполнения | Документ определяющий мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шимское городское поселение Шимского района Новгородской области |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры |
| Строительство и реконструкция автодорог и мостовых переходов в целях повышения уровня пространственного единства региона |
| 1 | реконструкция автостанции со строительством нового многофункционального здания | р.п.Шимск | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 2 | строительство автозаправочных станций (АЗС). | д. Мшага Воскресенская, д. Северная Поляна | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 3 | Строительство стоянки грузовых автомобилей на 7 машин, кемпинга и стоянки легковых автомобилей | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 4 | На новых проектируемых территориях по населенным пунктам поселения строительство дорог | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| Предложения по строительству и реконструкции объектов промышленного и агропромышленного комплексов |
| Промышленный комплекс |
| 5 | Строительство предприятия по производству мороженного (220 работающих); | р.п.Шимск | 2015 год | Инвестиционный проект компании «УВИК» с планируемыми инвестициями до 20 млрд.рублей |
| 6 | Строительство предприятия по переработке картофеля (200 работающих); | р.п.Шимск | 2016 год | Инвестиционный проект компании «УВИК» с планируемыми инвестициями до 20 млрд.рублей |
| 7 | Строительство предприятия по переработке молока (200 работающих); | р.п.Шимск | 2018 | Инвестиционный проект компании «УВИК» с планируемыми инвестициями до 20 млрд.рублей |
| 8 | Строительство мясоперерабатывающего производства (200 работающих); | р.п.Шимск | 2018 | Инвестиционный проект компании «УВИК» с планируемыми инвестициями до 20 млрд.рублей |
| 9 | Строительство предприятия по выпуску зерновых хлопьев (100 работающих); | р.п.Шимск | 2017 | Инвестиционный проект компании «УВИК» с планируемыми инвестициями до 20 млрд.рублей |
| 10 | Организация аграрного комплекса полного цикла (480 работающих); | Шимский район | 2015-2019 | Инвестиционный проект компании «УВИК» с планируемыми инвестициями до 20 млрд.рублей |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| Водоснабжение и водоотведение |
| 11 | Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения в рамках Федеральной программы «Промышленная площадка». Первый этап: строительства станций ВОС и КОС на 10000 м³/сутки и внутриплощадочной сети к ним. Второй этап: подключение основных объектов нового жилого массива и промышленной площадки. Реконструкции системы водоснабжения р.п.Шимска: - Устройство новых водопроводных водоочистных сооружений на 10000 м³/сутки на восточной окраине правобережной части с непосредственным примыканием к реке Шелонь для устройства водозабора; - устройство «прямой и обратной веток» магистрального водопровода к новому жилому кварталу с переходом р. Шелонь, к которому с течением времени подключены все абоненты левого берега; - устройство «прямой и обратной веток» магистрального водовода от жилой застройки до Промышленной площадки. | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 12 | - устройство новых канализационных очистных сооружений производительностью 10000 м³/сут, площадка под которые отведена к северо-востоку от Нового жилого квартала; - канализационный коллектор от Промышленной площадки до проектируемых КОС; - линия сброса очищенных сточных вод в природный водоприёмник (в качестве возможных вариантов в настоящее время рассматриваются ручей Наум и р. Шелонь); | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 13 | В левобережной части р.п.Шимска: - развитие действующей самотечно-напорной канализационной сети поселка, по которой сточные воды будут подаваться на существующие и проектируемые КНС и далее на очистные сооружения города; - поэтапная замена насосного оборудования в действующих насосных станциях и оборудование их системами дистанционного и автоматического управления; - реконструкция и модернизация действующих поселковых канализационных очистных сооружений в сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищаемых сточных вод до соответствия требованиям выпуска в рыбохозяйственный водоём I категории производительностью 1000 м3/сут; - устройство сооружений по обезвоживанию осадка на площадке городских КОС; - демонтаж иловых площадок на площадке городских КОС. | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 14 | Устройство, модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения по населенным пунктам поселения | Населенные пункты Шимского ГП (Коростынь, Мстонь, Бор, Старый Шимск и др.) | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 15 | Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения в рамках Федеральной программы «Промышленная площадка». Первый этап: строительства станций ВОС и КОС на 10000 м³/сутки и внутриплощадочной сети к ним. Второй этап: подключение основных объектов нового жилого массива и промышленной площадки. Реконструкции системы водоснабжения р.п.Шимска: - Устройство новых водопроводных водоочистных сооружений на 10000 м³/сутки на восточной окраине правобережной части с непосредственным примыканием к реке Шелонь для устройства водозабора; - устройство «прямой и обратной веток» магистрального водопровода к новому жилому кварталу с переходом р. Шелонь, к которому с течением времени подключены все абоненты левого берега; - устройство «прямой и обратной веток» магистрального водовода от жилой застройки до Промышленной площадки. | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| Газоснабжение объектов поселения |
| 16 | Газификация природным газом населенных пунктов поселения со строительством газопроводов среднего давления до проектируемых ГРП, ГРПШ, строительство новых ГРП, ГРПШ и газопроводов низкого давления к объектам жилищного строительства. | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Генплан 2011 г., настоящие изменения |
| Электроснабжение |
| 17 | Реконструкция и развитие систем электроснабжения Шимского городского поселения, включая: - реконструкцию действующей ПС-110/35/10кВ «Шимск», - Строительство питающих воздушных линий ВЛЗ 10 кВ до новых ТП на проектируемых участках; - Строительство новых трансформаторных подстанций; - Замену действующих трансформаторов (в случае необходимости); - строительство распределительных линий ВЛИ-0,4 кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС). - реконструкцию существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП в случае необходимости | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| Инженерная подготовка территории |
| 18 | Инженерная подготовка территории, включая: - Организацию рельефа - Организацию поверхностного стока, - проведение противопаводковых мероприятий с искусственным повышением территории до незатопляемых отметок (25,00+0,50м.) - Организацию очистки поверхностного стока на территории поселения. - Берегоукрепление | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| Предложения в сфере гражданского строительства |
| 19 | Объемы нового жилищного строительства (тыс. м2 общей площади) | Потребные территории (га) |  |  |  |
|  | 864,8 | 540 | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Настоящие изменения |
| Объекты социальной инфраструктуры |
| 20 | детский сад на 70 мест | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 21 | детский сад на 30 мест | д.Коростынь | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 22 | детский сад-ясли | д. Бор | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 23 | строительство детского сада на 140 мест. | р.п.Шимск | 1 очередь | Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы |
| 24 | строительство КСК (культурно-спортивный комплекс) для обслуживания местного населения на 300 мест, при этом строительство рассчитывается вести поэтапно. Здание КСК объединяет в себе несколько блоков: - культурно – образовательный (актовый зал, танцевальный зал); - спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн), медико - восстановительный комплекс; - развлекательный (кинозал, дискотека, бар, который днем может работать как детское кафе); - гостиничный комплекс; - боулинг, бильярд; - Интернет-кафе, библиотека. | р.п.Шимск | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 25 | Комбинат бытового обслуживания (КБО) куда входит прачечная, химчистка, баня | р.п.Шимск | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 26 | торговые центры смешанной торговли, магазины; | р.п.Шимск | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 27 | строительство КСК (культурно-спортивный комплекс) для обслуживания местного населения на 150 мест Комбинат бытового обслуживания (КБО) куда входит прачечная, химчистка, баня. Здание бытового обслуживания (парикмахерская, ремонт обуви и т.п.); Реконструкция и дальнейшая эксплуатация детского лагеря в д.Коростынь | д.Коростынь | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 28 | Строительство магазина смешанной торговли; | д.Витонь | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 29 | Строительство туристической базы на 100 человек. | д.Мстонь | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 30 | строительство: культурно-спортивного центра (в д. Бор), объектов торговли и бытового обслуживания населения, объектов отдыха вблизи реки Шелонь и озера Ильмень. | в д. Бор | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 31 | строительство детского сада | р.п.Шимск | 2015-2020 г. | Инвестиционный проект компании «УВИК» |
| 32 | строительство гостиницы | р.п.Шимск | 2015 | Инвестиционный проект компании «УВИК» |
| 33 | строительство спортивного комплекса | р.п.Шимск | 2015 | Инвестиционный проект компании «УВИК» |
| 34 | строительство многофункционального торгового центра | р.п.Шимск | 2015 | Инвестиционный проект компании «УВИК» |
| 35 | обустройству мест массового отдыха на территории поселения планируется оборудование площадок для отдыха на берегу р. Шелонь и берегу озера Ильмень. | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 36 | реконструкция существующей парковой зоны на территории между общественно-деловым центром и берегом рек Мшажка и Мшага. | д.Мшага Ямская. | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| Объекты специального назначения |
| Утилизация ТБО |
| 37 | Строительство полигона ТБО в Шимском городском поселении | районе д.Теребутицы | 1 очередь | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| Кладбища |
| 38 | - запроектировать кладбище размером 4,0 га к северо-западу от р.п.Шимск (к югу от дороги на Сольцы в месте ее пересечения с дорогой на д.Бор); - расширить на 1,9 га кладбище существующее у карьера в районе д. Коростынь; - запроектировать новое кладбище площадью 2,7 га в западной части деревни Бор | р.п.Шимск д. Коростынь; д. Бор | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| Мероприятия по упорядочению земельного фонда поселения |
| 39 | Изменение территории и территориального зонирования населенных пунктов поселения | Шимское городское поселение | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| Медведское сельское поселение |
| 1 | Строительство детского сада - на 40 мест | с.Медведь | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 2 | строительство КСК (культурно-спортивный комплекс) на 400 мест Здание КСК объединяет в себе несколько блоков: - культурно – образовательный (актовый зал, танцевальный зал); - спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн), - медико - восстановительный комплекс; - развлекательный (кинозал, дискотека, бар на 12 мест, который днем может работать как детское кафе); - Интернет-кафе, библиотека. | с.Медведь |  | Генплан 2014 года |
| 3 | Строительство гостиничного комплекса на 17 мест | с.Медведь | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 4 | Строительство КБО (комбинат бытового обслуживания с прачечной, химчисткой и баней. | с.Медведь | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 5 | расширить существующее кладбище в с.Медведь (до 3,59 га) | с.Медведь | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| Подгощское сельское поселение |
| 1 | строительство детского сада - на 100 мест | д. Коломо | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 2 | строительство школы на 180 мест | д. Коломо | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 3 | строительство санатория общего типа с использованием местной лечебной грязи и минеральной воды для родителей с детьми на 100 мест | д. Коломо | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 4 | строительство туристической базы для семей с детьми на 80 мест | д. Коломо | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 5 | строительство открытого стадиона с трибунами до 500 мест (с подсобными помещениями: тренерской, раздевалками, пунктом проката) | д. Коломо | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 6 | строительство КСК (культурно-спортивный комплекс) на 100 мест | д. Коломо | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 7 | строительство торгово-развлекательного комплекса (с кинозалом, танцполом, кафе и т.д.) | д. Коломо | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 8 | строительство мотеля на 20 мест, | д. Коломо | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 9 | строительство кемпинга на 20 мест, | д. Коломо | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 10 | строительство охраняемой автомобильной стоянки на 250 машин, СТО, | д. Коломо | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 11 | строительство магазинов на 150 м2, в том числе сезонные | д. Коломо | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 12 | строительство рынка на 200 м2 | д. Коломо | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 13 | строительство магазина | с. Подгощи | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 14 | строительство объекта отдыха и туризма | д. Сосницы | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| Уторгошское сельское поселение |
| 1 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса, | ст. Уторгош | Расчетный срок | Генеральный план Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района Новгородской области, 2010 год |
| 2 | Строительство торгового центра с объектами бытового назначения, | ст. Уторгош | Расчетный срок | Генеральный план |
| 3 | Строительство учреждений дошкольного образования, | ст. Уторгош | Расчетный срок | Генеральный план |
| 4 | Строительство дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов, | ст. Уторгош | Расчетный срок | Генеральный план |
| 5 | Строительство ресторанно - гостиничного комплекса. | ст. Уторгош | Расчетный срок | Генеральный план |
| 6 | запроектировать кладбище в деревне Большая Уторгош площадью 1,75 га. | д. Большая Уторгош | Расчетный срок | Генеральный план |

# Параметры  функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование ставит рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Схемы территориального планирования района  функциональное зонирование учитывает:

результаты комплексного градостроительного анализа территории

историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

сложившиеся особенности использования территории.

При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

На момент разработки Схемы терпланирования Шимского муниципального района в 2009 году территория района не имела чёткого деления на функциональные зоны, поэтому функциональное зонирование было предложено по преимущественному виду использования земель:

- Зона преимущественно-градостроительного освоения

- Зона преимущественного ведения сельского хозяйства

- Зона освоения лесов (включала 2 подзоны - подзона преимущественного ведения лесного хозяйства и подзона преимущественного ведения лесоэксплуатации);

-  Зона преимущественного рекреационного освоения

-  Зона охраняемого природного ландшафта.

При последующей разработке генеральных планов поселений, входящих в состав Шимского муниципального района было проведено уточнение функционального зонирования территории.

Ниже приводится перечень функциональных зон, которые в той или иной мере нашли отражение на картах функциональных зон:

Жилые зоны

Общественно-деловые зоны

Рекреационные зоны

Производственные зоны

Зоны специального назначения

Зоны инженерной и  транспортной инфраструктуры

Зоны сельскохозяйственного использования

Зона охраняемого природного ландшафта.

# 5.Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения поселения в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением объектов местного значения

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Параметры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационных очистных сооружений | Санитарно-защитная зона | 150 м, 200 м, 400м | производственного использования |
| Кладбищ | Санитарно-защитная зона | 50 м, 300 м | Специального назначения |
| Котельных | Санитарно-защитная зона | 300 м для котельной мощностью более 200 Гкал | производственного использования |
| Линии электропередач ВЛ-35 кВ, ВЛ-110 кВ, 220 кВ | охранные зоны | 15м, 20 м, 25 м | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Линий и сооружений связи | Охранные зоны | Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года №578 | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Промышленные предприятия | санитарно-защитная зона | Согласно пункту 2.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 50, 100, 300, 500 и 1000 м | производственного использования |