|  | Утверждена Постановлением Администрации Шимского муниципального района от _______ № __________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ШИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(актуализация на 2024 год)

2023

| Оглавление |
| --- |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ……………………………………………….................... | 3 |
| ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ…………………………………….. | 5 |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ…………………………………………………………... | 7 |
| РАЗДЕЛ 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО……………………………………………………………………... | 8 |
| РАЗДЕЛ 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей ..................... | 11 |
| РАЗДЕЛ 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя………... | 34 |
| РАЗДЕЛ 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения МО………………………………………………………………………….… | 35 |
| РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии….…..…. | 35 |
| РАЗДЕЛ: 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей……………………………………………………………… | 39 |
| РАЗДЕЛ 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения ……….... | 41 |
| РАЗДЕЛ 8. Перспективные топливные балансы…………………………………. | 41 |
| РАЗДЕЛ 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое первооружение и (или) модернизацию…………………………………..…………….... | 44 |
| РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)……………………………….…………………………… | 46 |
| РАЗДЕЛ 11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии………………….…………………………………..…….……… | 49 |
| РАЗДЕЛ 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям………………………… | 49 |
| РАЗДЕЛ 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения…………………………………………………………….……………………… | 49 |
| РАЗДЕЛ 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения…………………………………….. | 51 |
| РАЗДЕЛ 15. Ценовые (тарифные) последствия………………………………....... | 53 |
| ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 54 |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Объектом настоящего исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения Шимского городского поселения в составе муниципального образования Шимский муниципальный район.

Разработанная программа мероприятий, по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения, должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения городского поселения.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности и экономичности.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Шимского городского поселения Шимского района Новгородской области является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями);

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);

- Генеральный план поселения.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией Шимского муниципального района.

Технической базой разработки являются:

- Генеральный план Шимского городского поселения;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям и тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их виды и т.п.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем теплоснабжения принимаются согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»:

температура воздуха наиболее холодной пятидневки - -21 0С; преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - юго-западное; температура воздуха наиболее холодных суток - -23 0С; средняя температура отопительного периода - -0,2 0С; продолжительность - 41 суток.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Шимского городского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы теплоснабжения возможно определить после составления проектно-сметной документации.

Финансирование мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли предприятия коммунального хозяйства).

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Общая информация

Шимское городское поселение находится в Шимском районе Новгородской области. Населенные пункты входящие в состав городского поселения: деревня Белец, деревня Большая Витонь, деревня Бор, деревня Веряжа, деревня Голино, деревня Дубовицы, деревня Заполье, деревня Ильмень, деревня Калинница, деревня Конопле, деревня Коростынь, деревня Корчищи, деревня Маковище, деревня Малая Витонь, деревня Малиновка, деревня Мстонь, деревня Мшага Воскресенская, деревня Мшага Ямская, деревня Оспино, деревня Ручьи, деревня Северная Поляна, деревня Старый Шимск, деревня Теребутицы, рабочий поселок Шимск. Рабочий поселок Шимск является административным центром Шимского городского поселения и Шимского муниципального района.

В настоящее время к централизованному теплоснабжению подключены                      34 многоквартирных дома, 33 жилых дома, а также 42 бюджетные организации и прочие потребители. На территории городского поселения функционируют 8 котельных.

Тепловые сети от котельных предусмотрены в двухтрубном исполнении с подачей теплоносителя на отопление. На котельной в качестве основного топлива используются газ и уголь. В качестве теплоносителя принята сетевая вода с расчетной температурой 95-700С с погодозависимым регулированием температуры воды.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные Администрацией Шимского муниципального района.

РАЗДЕЛ 1. Показатели существующего и перспективного спроса

на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фонды по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства

В нижеприведенной таблице 1 содержатся данные строительных фондов по объектам, подключенным к централизованному теплоснабжению.

Таблица 1.1

| Наименование потребителей | Площадь, м2 | Этажность здания и их количество | Объем здания, м3 | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК № 2 |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  |  | 0,44 |
| ул. Шелонская, 11 | 3689,1 | 5 | 16208,0 |  |
| ул. Коммунальная, 6 | 908,9 | 2 | 3774,7 |  |
| ул. Новгородская, 22 | 378,8 | 2 | 1075,1 |  |
| ул. Новгородская, 24 | 551,8 | 2 | 1563,9 |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  | 0,80 |
| Прочие потребители: |  |  |  | 0,04 |
| БМК № 3 |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  |  | 0,2 |
| ул. Ленина, 29А | 895,2 | 2 | 2367,9 |  |
| ул. Ленина, 31 | 917,0 | 3 | 3091,0 |  |
| ул. Ленина, 31А | 925,4 | 3 | 2895,0 |  |
| ул. Советская,1 | 196,2 | 2 | 0,013348 |  |
| Жилые дома: |  |  |  |  |
| ул. Шелонская,21А | 192,8 | 1 | 501,3 | 0,028302 |
| ул. Шелонская, д.29 | 136,0 | 1 | 246, | 0,019965 |
| Бюджетные организации: |  |  |  | 0,83 |
| Прочие потребители: |  |  |  | 0,05 |
| БМК № 4 |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  |  | 0,22 |
| ул.Шелонская, 16 | 589,10 | 2 |  |  |
| ул.Шелонская, 18 | 1236,5 | 3 |  |  |
| ул.Новгородская, 38 | 1368,6 | 3 | 3641,6 |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  | 0,36 |
| Прочие потребители: |  |  |  | 0,0 |
| ТГУ № 6 |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  |  | 0,0 |
| Бюджетные организации: |  |  |  | 0,16 |
| Прочие потребители: |  |  |  | 0,02 |
| ТГУ № 7 |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  |  | 0,0 |
| Бюджетные организации: |  |  |  | 0,028 |
| Прочие потребители: |  |  |  | 0,182 |
| БМК № 17 |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  |  | 1,71 |
| ул. Комсомольская, 40 | 396,0 | 2 | 1733,0 |  |
| ул. Ленина, 42 | 548,1 | 2 | 2040,0 |  |
| ул. Ленина, 52А | 555,5 | 2 | 2825,0 |  |
| ул. Механизаторов, 10 | 1383,3 | 3 | 3629,6 |  |
| ул. Механизаторов, 12 | 1453,2 | 3 | 3569,5 |  |
| ул. Механизаторов, 13 | 949,1 | 2 | 5430,0 |  |
| ул. Механизаторов, 15 | 901,8 | 2 | 4530,0 |  |
| ул. Механизаторов, 17 | 912,0 | 2 | 4395,0 |  |
| ул. Механизаторов, 19А | 881,6 | 2 | 4400,0 |  |
| ул. Ташкентская, 1 | 1348,1 | 3 | 3507,3 |  |
| ул. Ташкентская, 2 | 1361,9 | 3 | 3608,7 |  |
| ул. Ташкентская, 3 | 1359,2 | 3 | 3569,5 |  |
| ул. Ташкентская, 4 | 1457,2 | 3 | 3595,4 |  |
| ул. Ташкентская, 6 | 1474,0 | 3 | 3651,5 |  |
| ул. Ташкентская, 7 | 1451,2 | 3 | 3718,4 |  |
| ул. Ташкентская, 9 | 1446,7 | 3 | 3543,4 |  |
| ул. Ташкентская, 10 | 1464,7 | 3 | 3759,4 |  |
| ул. Наманганская, 2 | 1461,7 | 3 | 3673,9 |  |
| ул. Наманганская, 1А | 1203,6 | 2 | 2116,5 |  |
| ул. Наманганская, 6 | 1189,5 | 2 | 2116,5 |  |
| Жилые дома: |  |  |  |  |
| ул. Механизаторов,8 | 113,8 | 1 | 422,9 | 0,016706 |
| ул. Ленина, 48 | 114,6 | 1 | 470,9 | 0,016823 |
| ул. Комсомольская, 35А | 138,5 | 2 | 374,0 | 0,018864 |
| Бюджетные организации: |  |  |  | 0,543 |
| Прочие потребители: |  |  |  | 0,0996 |
| БМК № 19 |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  |  |  |
| ул. Новгородская, 35 | 759,9 | 2 | 2038,4 | 0,05 |
| Бюджетные организации: |  |  |  | 0,6001 |
| Прочие потребители: |  |  |  | 0 |
| Котельная №12 |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  |  | 0,54 |
| ул. Молодежная, 2 | 576,9 | 2 | 5300,0 |  |
| ул. Озерная, 47 | 351,9 | 2 | 5300,0 |  |
| Жилые дома: |  |  |  | 0,54 |
| ул. Новая, 11-1 | 64,8 | 1 | 246,0 | 0,009513 |
| ул. Новая, 12 | 131,1 | 1 | 501,0 | 0,019275 |
| ул. Новая, 13-1 | 64,0 | 1 | 246,0 | 0,009395 |
| ул. Новая, 14 | 68,3 | 1 | 246,0 | 0,010026 |
| ул. Новая, 15 | 128,4 | 1 | 501,0 | 0,018849 |
| ул. Новая, 10-2 | 63,5 | 1 | 246,0 | 0,009322 |
| ул. Новая, 16 | 65,4 | 1 | 246,0 | 0,009601 |
| ул. Новая, 17 | 129,6 | 1 | 501,0 | 0,019025 |
| ул. Новая, 6 | 77,5 | 1 | 246,0 | 0,011377 |
| ул. Новая, 8 | 133,4 | 1 | 501,0 | 0,019583 |
| ул. Новая, 9 | 59,8 | 1 | 246,0 | 0,008779 |
| ул. Новая,19 | 65,6 | 1 | 246,0 | 0,009630 |
| ул. Садовая,1 | 130,5 | 1 | 501,0 | 0,019157 |
| ул. Садовая,2 | 66,5 | 1 | 246,0 | 0,009762 |
| ул. Садовая,3 | 66,5 | 1 | 246,0 | 0,009762 |
| ул. Садовая,4 | 73,2 | 1 | 246,0 | 0,010746 |
| ул. Садовая,5-1 | 70,4 | 1 | 246,0 | 0,010335 |
| ул. Садовая,7 | 137,3 | 1 | 501,0 | 0,020156 |
| ул. Школьная,1 | 118,8 | 1 | 501,0 | 0,17440 |
| ул. Школьная,10 | 62,5 | 1 | 246,0 | 0,009175 |
| ул. Школьная,3 | 126,8 | 1 | 246,0 | 0,018878 |
| ул. Школьная,4 | 72,7 | 1 | 246,0 | 0,010672 |
| ул. Школьная,5 | 138,0 | 1 | 501,0 | 0,020258 |
| ул. Школьная,6 | 130,8 | 1 | 501,0 | 0,019201 |
| ул. Парковая,1 | 129,9 | 1 | 501,0 | 0,019069 |
| ул. Парковая,3 | 65,7 | 1 | 246,0 | 0,009645 |
| ул. Парковая,5 | 64,8 | 1 | 246,0 | 0,009513 |
| ул. Парковая,6 | 129,0 | 1 | 501,0 | 0,018937 |
| Бюджетные организации: |  |  |  | 0,0535 |
| Прочие потребители: |  |  |  | 0,00 |

# б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы фактического полезного отпуска тепловой энергии (мощности) по каждой котельной на 2022 год представлены в таблице 1.2.

Объемы фактического полезного отпуска тепловой энергии (мощности) по каждой котельной на 2022 год представлены в таблице 1.2.

Данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» на 2024 год и фактическому полезному отпуску за 2022 год

Таблица 1.2.

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2022 год, (факт) | Полезный отпуск тепловой энергии на 2024 год, (план) |
| --- | --- | --- |
|  | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| Шимское городское поселение | 12 978,67 | 12 835,81 | 3 913,98 | 142,86 | 11 693,46 | 11 693,46 |  |  |
| БМК №2 п.Шимск ул.Новгородская 29а | 2 160,71 | 2 160,71 |  |  | 2 047,90 | 2 047,90 |  |  |
| БМК №3 п.Шимск ул. Коммунальная покупка | 2 238,31 | 2 238,31 |  |  | 1 929,78 | 1 929,78 |  |  |
| БМК №4 п.Шимск ул.Шелонская 31а | 936,06 | 936,06 |  |  | 897,23 | 897,23 |  |  |
| БМК №17 п.Шимск ул.Ташкентская 8 | 4 862,30 | 4 862,30 |  |  | 4 219,96 | 4 219,96 |  |  |
| БМК №19 п.Шимск ул.Новгородская покупка | 1 432,82 | 1 289,96 | 3 913,98 | 142,86 | 1 247,68 | 1 247,68 |  |  |
| ТГУ НОРД №6 п.Шимск улНабережная | 352,69 | 352,69 |  |  | 344,44 | 344,44 |  |  |
| ТГУ НОРД №7 п.Шимск ул.Промышленная | 328,78 | 328,78 |  |  | 340,96 | 340,96 |  |  |
| Котельная №12 д.Коростынь | 667,01 | 667,01 |  |  | 665,51 | 665,51 |  |  |

# в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

На территории Шимского городского поселения  отсутствуют источники тепловой энергии, расположенные в производственных зонах.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 1.3

| Наименование Источника теплоснабжения | Тепловая плотность, Гкал/ч км2 | Среднее число абонентов на 1 км | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК №2 п.Шимск ул.Новгородская 29а | 2,662 | 8 | 1,1 |
| БМК №3 п.Шимск ул. Комсомольская | 2,61 | 7 | 1,5 |
| БМК №4 п.Шимск ул. Шелонская | 1,068 | 9 | 0,89 |
| БМК №17 п.Шимск ул.Ташкентская | 0,09 | 4 | 0,3 |
| БМК №19 п.Шимск ул.Новгородская | 0,099 | 2 | 0,33 |
| ТГУ №6 п.Шимск ул.Промышленная | 8,6 | 13 | 2,12 |
| ТГУ №7 п.Шимск ул.Промышленная | 0,598 | 3 | 0,23 |
| Котельная №12 д.Коростынь | 2,16 | 21 | 0,9 |

# РАЗДЕЛ 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение охватывает следующие зоны Шимского городского поселения:

- многоквартирные жилые дома;

- жилые дома;

- бюджетные организации;

- прочие организации.

Зона центрального теплоснабжения состоит из следующих источников теплоснабжения и тепловых сетей:

- БМК № 2 п. Шимск и сети отопления;

- БМК № 3 п. Шимск и сети отопления;

- БМК № 4 п. Шимск и сети отопления;

- БМК № 6 п. Шимск и сети отоплении;

- ТГУ № 7 п. Шимск и сети отопления;

- БМК № 17 п. Шимск и сети отопления;

- БМК 19 п. Шимск и сети отопления;

- Котельная № 12 д. Коростынь и сети отопления.

Схемы тепловых сетей источников тепловой энергии представлены на рисунках 1.1-1.7.

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории Шимского городского поселения частные дома, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения,  обеспечены теплоснабжением от печей и котлов на твердом топливе, электричестве и газе. Поскольку данные об установленной тепловой мощности указанных печей и котлов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019г (факт) | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025-2033гг |
| БМК №2п. Шимск, ул. Новгородская, 29а |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| БМК №3п. Шимск, ул. Коммунальная, 21 |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 1,557 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| БМК № 4п. Шимск, ул. Шелонская, 31а |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 2.1.1 | - наотопление | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| Котельная № ТГУ № 6 п. Шимск, ул. Набережная, 7 |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ТГГУ № 7 п. Шимск, ул. Промышленная, 6 |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2.1.1 | - наотопление | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2.1.2 | - навентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - насистемы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| БМК № 17 п. Шимск, ул. Ташкентская, 8 |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 2.1.1 | - на отопление | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| БМК № 19, п. Шимск, ул. Новгородская 35 б |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| Котельная № 12, д. Коростынь, ул. Садовая, 2 |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |

г) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зона действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух или более поселений на территории Шимского городского поселения отсутствует.

д) радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от            теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение                               теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения в равной степени зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке, в радиус эффективного теплоснабжения котельной попадают здания общественного назначения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

8=А+2,^тт (руб./Гкал/ч),

где А - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; Ъ - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Копт = (140/$0,4)ф0,4(1/В0,1)(Аг/П)0,15 где В - среднее число абонентов на 1 км2;

^ - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П - теплоплотность района, Гкал/чкм2;

Ат - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС; ф - поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение ТЭЦ.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Кпред =[(р-С)/1,2К]2,5

где Кпред - предельный радиус действия тепловой сети, км;

р - разница себестоимости тепла, выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

С - переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

К - постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал, км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для котельных Шимского городского поселения приведены в таблице 2.2

Расчёт эффективного радиуса

Таблица 2.2

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Средний диаметр трубопровода мм | Среднее число абонентов на 1 км | Площадь зоны действия источника тепловой энергии км2 | Тепловая плотность района Гкал/ч-км2 | Удельная материальная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | 2,42 | 2,18 | 89 | 8 | 1,1 | 2,662 | 115,25 |
| Котельная № 3 | 1,74 | 1,57 | 89 | 7 | 1,5 | 2,61 | 152,1 |
| Котельная № 4 | 1,2 | 1,08 | 108 | 9 | 0,89 | 1,068 | 113,61 |
| Котельная № 6 | 0,3 | 0,3 | 57 | 4 | 0,3 | 0,09 | 17,27 |
| Котельная № 7 | 0,3 | 0,3 | 76 | 2 | 0,33 | 0,099 | 25,68 |
| Котельная № 17 | 4,06 | 3,65 | 100 | 13 | 2,12 | 8,6 | 236,8 |
| Котельная № 19 | 2,6 | 2,34 | 100 | 3 | 0,23 | 0,598 | 23,7 |
| Котельная № 12 | 2,4 | 2,01 | 76 | 21 | 0,9 | 2,16 | 75,24 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии:

а) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Таблица 2.3

| Источник тепловой энергии | Тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Фактически максимальная часовая тепловая нагрузка, приведенная к расчетным условиям, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии в год Гкал | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность Гкал/ч | Располагаемая | В т.ч. |  | 1, С0 |
|  |  |  | Без учета потерь | ГВС | потери тепла при передачи |  |  |
| Котельная № 2 | 2,42 | 2,18 | 0,99 | 0,0 | н/д | 2687,21 | 95/70 |
| Котельная № 3 | 1,74 | 1,57 | 1,07 | 0,0 | н/д | 2728,21 | 95/70 |
| Котельная № 4 | 1,2 | 1,08 | 0,58 | 0,0 | н/д | 1208,33 | 95/70 |
| Котельная № 6 | 0,3 | 0,3 | 0,18 | 0,0 | н/д | 430,35 | 95/70 |
| Котельная № 7 | 0,3 | 0,3 | 0,21 | 0,0 | н/д | 436,21 | 95/70 |
| Котельная № 17 | 4,06 | 3,65 | 1,84 | 0,0 | н/д | 5117,64 | 95/70 |
| Котельная № 19 | 2,6 | 2,34 | 0,88 | 0,0 | н/д | 1799,49 | 95/70 |
| Котельная № 12 | 2,4 | 2,01 | 0,59 | 0,0 | н/д | 1075,15 | 95/70 |

б) Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Запас тепловой мощности основного оборудования в Шимском городском поселении составляет 25 %.

в) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Таблица 2.4.

| Источник тепловой энергии | Выработка тепловой энергии в год | Собственные нужды |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал | Гкал | % |
| Котельная № 2 | 2753,91 | 29,24 | 1,06 |
| Котельная № 3 | 2728,21 | 12,14 | 0,44 |
| Котельная № 4 | 1259,51 | 13,15 | 1,04 |
| Котельная № 6 | 390,66 | 1,71 | 0,44 |
| Котельная № 7 | 412,27 | 1,73 | 0,42 |
| Котельная № 17 | 4813,05 | 20,98 | 0,44 |
| Котельная № 19 | 1799,49 | 11,42 | 0,63 |
| Котельная № 12 | 1087,42 | 15,52 | 1,43 |

г) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Таблица 2.5

| Источник тепловой энергии | Выработка тепловой энергии в год, Гкал | Потребление тепловой энергии на отопление и нагрев за 2024 год, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Потери в сетях, Гкал | ГВС Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | 2753,91 | 2047,9 | 29,24 | 676,77 |  |
| Котельная № 3 |  | 1929,782 |  | 375,96 |  |
| Котельная № 4 | 1259,51 | 897,23 | 13,15 | 349,13 |  |
| Котельная № 6 | 390,66 | 344,44 | 1,71 | 44,51 |  |
| Котельная № 7 | 412,27 | 340,96 | 1,73 | 69,58 |  |
| Котельная № 17 | 4813,05 | 4219,96 | 20,98 | 572,11 |  |
| Котельная № 19 |  | 1247,68 |  | 91,93 |  |
| Котельная № 12 | 1087,42 | 665,51 | 15,52 | 406,39 |  |
| Итого: | 10716,82 | 11693,462 | 82,33 | 2586,38 | 0 |

д) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Таблица 2.6

| Источник тепловой энергии | Выработка тепловой энергии в год Гкал | Потери в сетях |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | % |
| Котельная № 2 | 2753,91 | 676,77 | 24,84 |
| Котельная № 3 |  | 375,96 | 16,31 |
| Котельная № 4 | 1259,51 | 349,13 | 28,01 |
| Котельная № 6 | 390,66 | 44,51 | 11,44 |
| Котельная № 7 | 412,27 | 69,58 | 16,95 |
| Котельная № 17 | 4813,05 | 572,11 | 11,94 |
| Котельная № 19 |  | 91,93 | 6,86 |
| Котельная № 12 | 1087,42 | 406,39 | 37,91 |

е) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

ж) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Таблица 2.7

| Источник тепловой энергии | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | 2019г (факт) | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025-2033гг |
| БМК №2п. Шимск, ул. Новгородская, 29а | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| БМК №3п. Шимск, ул. Коммунальная, 21 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| БМК №4 п. Шимск, ул. Шелонская, д.31а | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| БМК №17 п.Шимск ул.Ташкентская | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| БМК №19 п.Шимск ул.Новгородская | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| ТГУ №6 п.Шимск ул.Промышленная | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ТГУ №7 п.Шимск ул.Промышленная | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №12 д.Коростынь | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |

з) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Значения тепловой нагрузки потребителей Шимского городского поселения, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, отображены в таблице № 1.

Схемы тепловых сетей источников тепловой энергии представлены на рисунках 1.1-1.8.

Рис.1.1. Схема тепловых сетей БМК № 2

Рис.1.2. Схема тепловых сетей БМК № 3

Рис.1.3. Схема тепловых сетей БМК № 4

Рис.1.4. Схема тепловых сетей ТГУ № 6

Рис.1.5. Схема тепловых сетей ТГУ № 7

Рис.1.6. Схема тепловых сетей Котельная № 12

Рис.1.7. Схема тепловых сетей БМК № 19

Рис.1.8. Схема тепловых сетей БМК № 17

РАЗДЕЛ 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3. существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления, м3;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды котельной.

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот =qот* Qот,

где

qот - удельный объем воды, (справочная величина , ^от=30 м3/(Гкал/час);

Qот - максимальный тепловой поток га отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения.

Закрытая система

Vподп=0,0025*У,

где

V- объем воды в трубопроводах и системе отопления;

Открытая система

Vподп.=0,0025*V+Gгвс,

где     Gгвс - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.

б) существующие и перспективные балансы производительности             водоподготовительных установок источников тепловой энергии для                    компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем             теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления для открытых систем теплоснабжения.

Существующих мощностей ВПУ, которые обеспечивают аварийную подпитку достаточно. Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

РАЗДЕЛ 4. Основные положения мастер-плана развития систем     теплоснабжения поселения

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Администрацией Шимского муниципального района не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Шимского городского поселения

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения, с поддержанием ее в рабочем состоянии посредством капитальных и текущих ремонтов.

# РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Учитывая, что Администрацией Шимского муниципального района не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Шимского городского поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с вариантом развития схемы теплоснабжения Шимского городского поселения предлагается внести жилое помещение, расположенное по адресу: Шимский район д. Коростынь ул. Новая д.19, кв. 2, в реестр объектов, подключенных к центральному теплоснабжению (Котельная № 12, д. Коростынь, ул. Садовая, 2).

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В соответствии с вариантом развития схемы теплоснабжения Шимского, городского поселения предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии отсутствуют.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского поселения отсутствуют.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории Шимского городского поселения устаревшие угольные котельные ликвидированы. Для надежного обеспечения населения тепловой энергией взамен угольных котельных установлены блочно-модульные котельные.

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, необходим следующий перечень документов:

- решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения;

- решения, связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

В связи с отсутствием в Шимском городском поселении вышеуказанных решений, переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В связи с отсутствием источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, предложения по переводу котельных в пиковый режим работы не рассматривались.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Система отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70 0С. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии отсутствуют.

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов и предоставлении для технического применения. Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путем).

В отличие от многих других стран в России ясной и последовательной государственной политики в области ВИЭ пока не сформулировано. Политические декларации о важности ВИЭ пока не подкреплены необходимым набором законодательных актов и нормативных документов, стимулирующих использование ВИЭ.

Достоинства ВИЭ:

1. Забота о будущих поколениях: энергетика - крайне инерционная сфера экономики, продвижение новых энергетических технологий занимает десятки лет, необходима диверсификация первичных источников энергии, в том числе за счет разумного использования ВИЭ;

2. Многие технологии энергетического использования ВИЭ уже подтвердили свою состоятельность и за последнее десятилетие продемонстрировали существенное улучшение технико-экономических показателей. Удельные капитальные затраты на создание энергоустановок на ВИЭ и стоимость генерируемой ими энергии приблизились к аналогичным показателям традиционных энергоустановок, и в ряде случаев использование ВИЭ в некоторых регионах и практических приложениях стало вполне конкурентоспособным.

Недостатки ВИЭ:

1. ВИЭ характеризуются, как правило, небольшой плотностью энергетических потоков: солнечное излучение - менее 1кВт на 1 м2, ветер при скорости 10 м/с и поток воды при скорости 1 м/с - около 500 Вт на 1 м2. В то время как в современных энергетических устройствах, мы имеем потоки, измеряемые сотнями киловатт, а иногда и мегаваттами на 1 м2. Сбор, преобразование и управление энергетическими потоками малой плотности, в ряде случаев имеющих суточную, сезонную и погодную нестабильность, требуют значительных затрат на создание приемников, преобразователей, аккумуляторов, регуляторов и т.п.

2. Высокие начальные капитальные затраты, правда, в большинстве случаев компенсируются низкими эксплуатационными издержками.

Важно подчеркнуть, что использование ВИЭ оказывается целесообразным, как правило, лишь в оптимальном сочетании с мерами повышения энергоэффективности: например, бессмысленно устанавливать дорогие солнечные системы отопления или тепловые насосы на дом с высокими тепловыми потерями, неразумно с помощью фотоэлектрических преобразователей обеспечивать питание электроприборов с низким КПД, например, систем освещения с лампами накаливания.

В связи с этим, в поселении не целесообразно вводить новые и реконструировать существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Основным видом топлива котельных являются газ и каменный уголь. Возобновляемые источники энергии на территории Шимского городского поселения на момент составления не используются.

РАЗДЕЛ: 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или)        модернизации тепловых сетей

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Отопление объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения Шимского городского поселения, предусматривается от существующих котельных.

На перспективу до 2037 года подключать к системе централизованного теплоснабжения предполагается только объекты социального и культурно-бытового назначения, а также многоквартирный жилищный фонд. Строительство части новых объектов производится на месте ранее располагавшихся объектов, признанных ветхими и аварийными, в следствие чего, не требуется перекладка подводящих трубопроводов системы отопления.

Реконструкцию существующих тепловых сетей необходимо предусмотреть в случае окончания срока службы или технически неудовлетворительного состояния тепловых сетей.

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предусмотрено изменение схемы теплоснабжения Котельной № 12 (д. Коростынь, ул. Садовая, 2), так как планируется подключение жилого помещения, расположенное по адресу: Шимский район д. Коростынь ул. Новая д.19, кв. 2, к центральному теплоснабжению.

Строительство новых котельных на территории Шимского городского поселения до 2028 года не планируется.

Необходима реконструкция существующих сетей и оборудования, выработавших свой срок:

- БМК № 17 р.п. Шимск, ул. Ташкентская, 317 м (диаметр 100 мм). Финансирование мероприятий по реконструкции сетей по мере составления смет.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы не планируется. Необходима реконструкция существующих сетей и оборудования, выработавших свой срок.

д) предложения по строительству,  реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

При разработке схем теплоснабжения была выполнена оценка надежности системы теплоснабжения в период до 2028 года, по результатам расчета вероятность безотказной работы системы централизованного теплоснабжения составила 95%, что соответствует нормативным требованиям.

В связи с вышеизложенным, предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не разрабатывались.

РАЗДЕЛ 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Коммунальная услуга горячего водоснабжения в Шимском городском поселении отсутствует.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Коммунальная услуга горячего водоснабжения в Шимском городском поселении отсутствует.

РАЗДЕЛ 8. Перспективные топливные балансы

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В составе Схемы теплоснабжения проведены расчеты по источникам тепловой энергии, расположенным на территории Шимского городского поселения, необходимые для обеспечения нормального функционирования источника тепловой энергии.

Основной вид топлива являются природный газ и уголь. Годовой расход топлива определяется по формуле: В=(Qвырх103)/(Qнхbк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (каменный уголь - 6450,0 ккал/м3, природный газ — 8000,0 ккал/м3);

bк.а.- КПД котла.

Основные производственные показатели

Плановая реализация за 2022 год

Таблица 3.1

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Плановая реализация |
| --- | --- | --- |
|  |  | Реализация | Отпуск |
| БМК №2 (природный газ) | №1 Buderas 745 | 2152,53 | 2829,30 |
|  | № 2 Buderas 745 |  |  |
| БМК № 3 (природный газ) | № 1 Wieshaupt | 2224,79 | 2938,54 |
|  | № 1 Wieshaupt |  |  |
| БМК № 4 (природный газ) | № 1 Buderas 745 | 974,13 | 1323,26 |
|  | № 2 Buderas 745 |  |  |
| ТГУ № 6 (природный газ) | № 1 Vitopend-100 (10шт.) № 1 Vitopend-100 (10шт.) | 358,44 | 448,84 |
| ТГУ № 7 (природный газ) | № 1 Vitopend-100 (10шт.) | 334,24 | 446,46 |
| Котельная № 17 (природный газ) | №1 Термотехник | 4088,81 | 5169,17 |
|  | №2 Термотехник |  |  |
| Котельная № 19 (природный газ) | № 1 Buderas 745 | 1642,70 | 1851,06 |
|  | № 1 Buderas 745 |  |  |
| Котельная № 12 (уголь) | № 1 КВС-1 | 662,89 | 1069,28 |
|  | № 2 КВС-1 |  |  |
|  | № 3 КВС-1 |  |  |
|  | № 4 КВС-1 |  |  |

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Фактическая реализация за 2022 год

Таблица 3.2

| Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Фактическая реализация, Гкал | Расход условного топлива, т.у.т. | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реализация | Потери | Отпуск | СН | Выработка | План | Факт | План | Факт |
| БМК №2 п.Шимск ул.Новгородская 29а | газ | 2175,22 | 676,77 | 2851,99 | 31,12 | 2883,11 | 463,65 | 363,58 | 163,87 | 163,87 |
| БМК №3 п.Шимск ул. Комсомольская | газ | 1261,52 | 438,17 | 1699,69 | 6,94 | 1706,63 | 470,78 | 224,57 | 160,21 | 160,21 |
| БМК №3 п.Шимск ул. Комсомольская | покупка | 917,19 | 188,80 | 1105,99 |  |  |  |  |  |  |
| БМК №4 п.Шимск ул.Шелонская | газ | 912,81 | 349,13 | 1261,94 | 14,55 | 1276,49 | 214,79 | 193,92 | 162,32 | 153,67 |
| БМК №17 п.Шимск ул.Ташкентская | газ | 4472,29 | 1080,36 | 5552,65 | 23,20 | 5575,85 | 854,44 | 858,17 | 165,30 | 154,55 |
| БМК №19 п.Шимск ул.Новгородская | газ | 964,57 | 119,41 | 1083,98 | 5,97 | 1089,95 | 299,65 | 159,37 | 161,88 | 147,03 |
| БМК №19 п.Шимск ул.Новгородская | покупка | 567,98 | 43,65 | 611,63 |  |  |  |  |  |  |
| ТГУ №6 п.Шимск ул.Промышленная | газ | 352,72 | 90,40 | 443,12 | 3,60 | 446,72 | 75,91 | 72,57 | 169,13 | 163,76 |
| ТГУ №7 п.Шимск ул.Промышленная | газ | 328,78 | 112,22 | 441,00 | 4,02 | 445,02 | 74,92 | 28,82 | 167,82 | 167,82 |
| Котельная №12 д.Коростынь | уголь | 661,43 | 406,39 | 1067,82 | 15,52 | 1083,34 | 313,11 | 334,78 | 292,83 | 313,52 |

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица № 3.3

| Показатели | Основное топливо |
| --- | --- |
|  | проектное | фактическое |
| Котельная № 12, д. Коростынь, ул. Садовая, 2 |
| Вид топлива | уголь | уголь |
| Марка топлива | «Д» подгруппа Д, В по ГОСТУ 25543-2013 | «Д» подгруппа Д, В по ГОСТУ 25543-2013 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 644,26 | 654,09 |
| Поставщик топлива | ООО «ТК «Сибирь энергоресурс» | ООО «ТК «Сибирь энергоресурс» |
| Способ доставки на котельную | ж/д транспортом, автотранспортом | ж/д транспортом, автотранспортом |
| Откуда осуществляется поставка | Красноярский край, Ужуруйский район, д. Камышта | Красноярский край, Ужуруйский район, д. Камышта |
| Периодичность поставки | Ежегодно | Ежегодно |

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основной вид топлива в населенных пунктах Шимского городского поселения являются природный газ и уголь.

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В связи с региональной программой газификации Новгородской области на 2021-2030 годы, приоритетное направление развития топливного баланса в населенных пунктах Шимского городского поселения является природный газ.

РАЗДЕЛ 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

На расчетный срок в Шимском городском поселении не планируется строительство нового источника теплоснабжения.

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

На расчетный срок в Шимском городском поселении не планируется строительство тепловых сетей и тепловых пунктов.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

На расчетный срок в городском поселении не планируется изменение температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Коммунальная услуга горячего водоснабжения в Шимском городском поселении отсутствует.

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Предложения отсутствуют.

Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения

Таблица 4

| Информация о собственнике | Оценка надежности тепловых сетей | Оценка надежности теплоснабжении в целом | Предлагаемые меры по повышению надежности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перечень мероприятий | Плановые показатели надежности систем теплоснабжения | Предложения по источникам финансирования | Стоимость тыс.руб. | Годы реализации |
| ООО «ТК Новгородская» | малонадежные | ненадежная | Замена тепловых сетей, 1% от общей протяженности. Протяженность тепловых сетей 11,01 км | малонадежные | Средства предприятия | 5 910,6 | 2022-2026 |
|  |  |  | Замена основного и вспомогательного оборудования на источнике теплоснабжения 1 шт. |  | Средства предприятия | 788,1 |  |
|  |  |  | Покупка дизельгенераторных установок 1 шт. |  | Иное финансирование | 450,18 |  |
|  |  |  | Организация резервного водоснабжения 8 ед. |  | Иное финансирование | 4000,60 |  |

РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой

теплоснабжающей организации (организациям)

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения не менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

В настоящее время ресурсоснабжающая компания ООО «ТК Новгородская» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у «ТК Новгородская» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Основные крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории городского поселения, осуществляет «ТК Новгородская».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации «ТК Новгородская охватывает всю территорию Шимского городского поселения и  социально значимых объектов бюджетной сферы и прочих потребителей.

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Ресурсоснабжающая компания «ТК Новгородская» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

г) информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о заявках теплоснабжающих организаций, поданных на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории Шимского городского поселения на 2023 год отсутствует.

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица № 5

| Наименование источника теплоснабжения | Зона действия | Теплоснабжающие организации |
| --- | --- | --- |
| БМК №2 п.Шимск ул.Новгородская 29а | п.Шимск | ООО «Тепловая компания «Новгородская» |
| БМК №3 п.Шимск ул. Комсомольская | п.Шимск | ООО «Тепломакс» |
| БМК №4 п.Шимск ул. Шелонская | п.Шимск | ООО «Тепловая компания «Новгородская» |
| БМК №17 п.Шимск ул.Ташкентская | п.Шимск | ООО «Тепловая компания «Новгородская» |
| БМК №19 п.Шимск ул.Новгородская | п.Шимск | ООО «Тепломакс» |
| ТГУ №6 п.Шимск ул.Промышленная | п.Шимск | ООО «Тепловая компания «Новгородская» |
| ТГУ №7 п.Шимск ул.Промышленная | п.Шимск | ООО «Тепловая компания «Новгородская» |
| Котельная №12 д.Коростынь | д.Коростынь | ООО «Тепловая компания «Новгородская» |

РАЗДЕЛ 11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Переключения потребителей тепловой энергии с одного источника тепловой энергии на другой не рассматривается, источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области имеются бесхозяйные сети:

- тепловая сеть ТГУ № 7, р.п. Шимск, ул. Промышленная;

- тепловая сеть БМК № 4, р.п. Шимск, ул. Шелонская;

- тепловая сеть, БМК № 2, р.п. Шимск, ул. Новгородская;

- тепловая сеть Котельная № 12, д. Коростынь, ул. Школьная

Эксплуатация данных сетей осуществляется ООО «ТК Новгородская».

РАЗДЕЛ 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой

газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики,

а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения,

городского округа, города федерального значения

13.1. Описание решений программы (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения о газоснабжении источников тепловой энергии Шимского городского поселения в действующей программе газоснабжения отсутствуют.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха в поселении отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России.

Предложения отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Таблица 6

| № п/п | Индикаторы развития системы теплоснабжения, ед. изм | БМК № 2 | БМК №3 | БМК №4 | ТГУ № 6 | ТГУ № 7 | БМК № 17 | БМК № 19 | Котельная № 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 163,87 | 160,21 | 162,30 | 167,66 | 167,12 | 160,69 | 161,9 | 292,84 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,19 | 1,23 | 2,40 | 1,44 | 1,34 | 1,13 | 0,81 | 2,51 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год | 83 | 87 | 81 | 50 | 50 | 83 | 63 | 64 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м.м./Гкал/ч | 312,60 | 286,11 | 249,68 | 171,63 | 246,82 | 275,76 | 129,32 | 275,39 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива, % (для ТЭЦ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 69,2 | 68,0 | 58,0 | 50,5 | 27,8 | 65,6 | 87,1 | 20,4 |
| 11 | средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 15. Ценовые (тарифные) последствия

Таблица 7 - Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Шимского муниципального района на 2023 год

| №п/п | Наименование района/организации | 2023 год | Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  |
|  |  | Действует с 01.12.2022 -31.12.2023 | Действует с 01.12.2022 -31.12.2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Шимский район |  |  |  |
| 21.1. | ООО "Тепловая Компания Новгородская" |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 3315,00 | 3169,63 | от 18.12.2018 №65/12 |
|  | ГВС | 272,03 | - | от 18.12.2018 №65/13 |
|  | ООО "Тепловая Компания Новгородская"(концессионное соглашение 31.10.2022) |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 4212,08 | 3169,63 | от 17.11.2022 №62/39 |
| 21.2. | МУП «Шимский водоканал» |  |  |  |
|  | -водоснабжение | 151,19 | 99,27 | от 17.11.2022 №62/27 |
|  | -водоотведение (полный цикл) | 111,13 | 73,65 |  |
| 21.3. | ООО "ТК Северная" |  |  |  |
|  | тепловая энергия (Медведское с/п) |  | - |  |
| 21.4. | ООО "Экосервис" |  |  |  |
|  | обращение с ТКО 3 зона | 654,73 | 378,62 | от 12.12.2018 №62/1 |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения

а) В зонах действия производственных котельных

На территории Шимского городского поселения производственные котельные отсутствуют.

б) В зонах действия индивидуального теплоснабжения

В настоящее время индивидуальное жилищное строительство обеспечивается теплом за счёт индивидуальных источников тепла (ИИТ).

Графическая схема теплоснабжения прилагается.

2. Источники тепловой энергии

а) Структура и технические характеристики основного оборудования

На момент разработки Схемы в Шимском городском поселении имеются восемь котельных, которые работают на отопление. Котельная № 19 работает, в том числе на горячее водоснабжение.

б) Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

Таблица  8

| Наименование источника теплоснабжения | Располагаемая мощность, Гкал/час | Параметры установленной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №2 (природный газ) | 2,42 | 2,18 |
| Котельная №3 (природный газ) | 1,74 | 1,57 |
| Котельная №4 (природный газ) | 1,2 | 1,08 |
| Котельная №6 (природный газ) | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №7 (природный газ) | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №17 (природный газ) | 4,06 | 3,65 |
| Котельная №19 (природный газ) | 2,6 | 2,34 |
| Котельная №12 (уголь) | 2,4 | 2,01 |

в) Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Таблица 9

| Наименование источника теплоснабжения | Расход тепла на собственные и хозяйственные нужды, % |
| --- | --- |
| Котельная №2 | 1,07 |
| Котельная №3 | 0,79 |
| Котельная №4 | 1,19 |
| Котельная №6 | 1,09 |
| Котельная №7 | 1,19 |
| Котельная №17 | 0,95 |
| Котельная №19 | 1,84 |
| Котельная №12 | 2,59 |

г) Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Работа котлов осуществляется согласно оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии и утвержденных режимных карт работы котельной.

и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

При отсутствии приборов учета, учет тепла ведется по нормативным показателям. В котельной учет отпущенного тепла ведется по счетчику.

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистические данные об отказе и восстановлении оборудования котельной отсутствуют.

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорными органами, по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2020-2021 гг. не выдавались.

м) Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского поселения отсутствуют.

3. Тепловые сети, сооружения на них

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии

Таблица 10

| Наименование источника теплоснабжения | Протяженность сетей в двухтрубном исполнении, м | Подземная, м | Надземная, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | 1295,0 | 403,0 | 892 |
| Котельная №3 | 1709,0 | 1264,0 | 445 |
| Котельная №4 | 983 | 266 | 717 |
| Котельная №6 | 283 | 42 | 241 |
| Котельная №7 | 338,0 | 6 | 332 |
| Котельная №17 | 2375 | 2256 | 119 |
| Котельная №19 | 250 | 12 | 238 |
| Котельная №12 | 1220 | 937 | 283 |

б) Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей приведены в Разделе № 2.

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции

Таблица 11

| Наименование источника теплоснабжения | Протяженность сетей в двухтрубном исполнении, м (подземная) | Год начала эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| Котельная №2 | 1295,0 | 2011 |
| Котельная №3 | 1709,0 | 2009 |
| Котельная №4 | 983 | 2011 |
| Котельная №6 | 283 | 2016 |
| Котельная №7 | 338,0 | 2016 |
| Котельная №17 | 2375 | 2010 |
| Котельная №19 | 250 | 2010 |
| Котельная №12 | 1220 | 1980 |

г) Описание графиков регулирования тепла в тепловых сетях с анализом их обоснованности

Регулирование тепла в тепловых сетях осуществляется согласно температурного графика.

Температура подачи горячего водоснабжения должна быть не менее 60 0С, согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

д) Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Отпуск тепла в тепловые сети осуществляется согласно утвержденного графика.

ж) Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей отсутствует.

з) Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Производится визуальный осмотр теплосетей. При обнаружении неисправностей производится текущий ремонт и включается в план мероприятий по проведению капитального ремонта тепловых сетей.

и) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

1. По окончании отопительного сезона проводится визуальный осмотр тепловых сетей и колодцев, а после проводится гидравлическое испытание давлением, превышающее рабочее на 1,5кг/см2.

2. При ремонте теплотрасс соблюдаются все требования СНиП 2.04.07.86. Перед началом отопительного сезона опять проводятся гидравлические испытания тепловых сетей в течение 10-15 минут.

к) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации

Диспетчерская служба работает постоянно в круглосуточном режиме. Данные по системе автоматизации отсутствуют.

л)  Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области имеются бесхозяйные сети:

- тепловая сеть ТГУ № 7, р.п. Шимск, ул. Промышленная;

- тепловая сеть БМК № 4, р.п. Шимск, ул. Шелонская;

- тепловая сеть, БМК № 2, р.п. Шимск, ул. Новгородская;

- тепловая сеть Котельная № 12, д. Коростынь, ул. Школьная

Эксплуатация данных сетей осуществляется ООО «ТК Новгородская».

4. Зоны действия источников тепловой энергии»

Зона центрального теплоснабжения состоит из следующих источников                 теплоснабжений:

- БМК № 2 п. Шимск и сети отопления;

- БМК № 3 п. Шимск и сети отопления;

- БМК № 4 п. Шимск и сети отопления;

- БМК № 6 п. Шимск и сети отоплении;

- ТГУ № 7 п. Шимск и сети отопления;

- БМК № 17 п. Шимск и сети отопления;

- БМК 19 п. Шимск и сети отопления;

- Котельная № 12 д. Коростынь и сети отопления.

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

а) Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На расчетный срок не планируется строительство новых многоквартирных домов с индивидуальным отоплением.

б) Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норма потребления тепловой энергии для населения на отопление:

- одноэтажные дома - 0,042808 Гкал/кв.м в месяц;

- двухэтажные дома - 0,043838 Гкал/кв.м в месяц;

- трехэтажные дома - 0,021504 Гкал/кв.м в месяц;

- пятиэтажные дома - 0,025197 Гкал/кв.м в месяц.

6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

а) Описание балансов установленной и располагаемой тепловой мощности

Таблица 12

| Наименование источника теплоснабжения | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | установленная | располагаемая |
| Котельная № 2 | 2,42 | 2,18 |
| Котельная № 3 | 1,74 | 1,57 |
| Котельная № 4 | 1,2 | 1,08 |
| Котельная № 6 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная № 7 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная № 17 | 4,06 | 3,65 |
| Котельная № 19 | 2,6 | 2,34 |
| Котельная № 12 | 2,4 | 2,01 |

б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

В связи с тем, что в котельных имеется резерв мощности, в расширении технологических зон нет необходимости

7. Балансы теплоносителя

Существующих мощностей ВПУ, которые обеспечивают аварийную подпитку достаточно. Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Таблица 13

| Наименование источника теплоснабжения/вид топлива | Объем потребления, т у.т. |
| --- | --- |
| БМК №2 (природный газ) | 446,49 |
| БМК №3 (природный газ) | 373,65 |
| БМК №4 (природный газ) | 202,29 |
| ТГУ №6 (природный газ) | 65,21 |
| ТГУ №7 (природный газ) | 68,61 |
| БМК №17 (природный газ) | 770,03 |
| БМК №19 (природный газ) | 197,32 |
| Котельная №12 (уголь) | 313,89 |

- Надежность теплоснабжения

а) Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Статистика отказов участков тепловых сетей Шимского г.п. отсутствует.

б) Частота отключений потребителей

Статистика частоты отключений потребителей теплоснабжения  отсутствует.

в) Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Статистика частоты отключений потребителей теплоснабжения отсутствует. Время восстановления теплоснабжения потребителей, в случае отключений, не более 8 часов.

г) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследовании причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти

Расследование не возможно, из-за отсутствия  аварийных ситуаций при теплоснабжении.

д) Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п.п. «д» настоящего пункта

Расследование не возможно, из-за отсутствия  аварийных ситуаций при теплоснабжении.

е) Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения

Таблица 14

| Информация о собственнике | Оценка надежности тепловых сетей | Оценка надежности теплоснабжении в целом | Предлагаемые меры по повышению надежности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перечень мероприятий | Плановые показатели надежности систем теплоснабжения | Предложения по источникам финансирования | Стоимость тыс.руб. | Годы реализации |
| ООО «ТК Новгородская» | малонадежные | ненадежная | Замена тепловых сетей, 1% от общей протяженности. Протяженность тепловых сетей 11,01 км | малонадежные | Средства предприятия | 5 910,6 | 2022-2026 |
|  |  |  | Замена основного и вспомогательного оборудования на источнике теплоснабжения 1 шт. |  | Средства предприятия | 788,1 |  |
|  |  |  | Покупка дизельгенераторных установок 1 шт. |  | Иное финансирование | 450,18 |  |
|  |  |  | Организация резервного водоснабжения 8 ед. |  | Иное финансирование | 4000,60 |  |

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и                            теплосетевых организаций

Таблица 15

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года, Г кал/ч | 15,02 |
| Протяженность тепловых сетей, км | 8,59 |
| Произведено тепловой энергии за год-всего:, Гкал/год | 15 428,59 |

- Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

а) Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность)

Динамика уровней цен на тепловую энергию, поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет представлены в таблице 7.

б) Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

При наличии технической возможности подключения плата за подключение, на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, к системе теплоснабжения устанавливается Комитета по тарифной политике Новгородской области.

Согласно Постановлению № 95/3 от 17.12.2021 Комитета по тарифной политике Новгородской области  «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» на 2022 год    плата за подключение (технологическое присоединение) отражено в Приложении №1.

12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной проблемой качественного теплоснабжения является: износ оборудования котельных, возникающий в процессе эксплуатации. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях: образование свищей вследствие коррозии теплопроводов.

б) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

1. высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

2. высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

в) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Нехватка финансовых средств.

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

а). Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Таблица 16

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Фактическая мощность котельных | 15,02 |
| Мощность тепловой энергии (нетто) существующая | 13,42 |
| Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные | 15,02 |

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Согласно постановления правительства Российской Федерации «Электронная модель системы теплоснабжения» изготавливается на муниципальные образования с населением свыше 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Таблица 17

| Наименование источника теплоснабжения | Существующее | Перспективное |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Резерв /Дефицит | Мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час |
| Котельная № 2 | 2,42 | 2,18 | 0,9 | 2,42 | 2,18 |
| Котельная № 3 | 1,74 | 1,57 | 0,5 | 1,74 | 1,57 |
| Котельная № 4 | 1,2 | 1,08 | 0,6 | 1,2 | 1,08 |
| Котельная № 6 | 0,3 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная № 7 | 0,3 | 0,3 | 0,09 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная № 17 | 4,06 | 3,65 | 1,3 | 4,06 | 3,65 |
| Котельная № 19 | 2,6 | 2,34 | 1,46 | 2,6 | 2,34 |
| Котельная № 12 | 2,4 | 2,01 | 1,42 | 2,4 | 2,01 |

б) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

На момент составления Схемы в котельных наблюдается резерв мощности.

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения, с поддержанием ее в рабочем состоянии посредством капитальных и текущих ремонтов.

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды котельной.

Существующих мощностей ВПУ, которые обеспечивают аварийную подпитку достаточно. Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

Коммунальная услуга горячего водоснабжения в Шимском городском поселении отсутствует.

ГЛАВА 7.  Предложения по строительству, реконструкции, техническому             перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

а) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Производится визуальный осмотр теплосетей. При обнаружении неисправностей производится текущий ремонт и включается в план мероприятий по проведению капитального ремонта тепловых сетей.

б) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

в) Обоснование предлагаемых для реконструкции  и действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

г) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

ГЛАВА 8.  Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей

а) Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой  нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)

В перераспределении тепловой нагрузки нет необходимости.

б) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не рационально, т.к. существует один источник теплоснабжения.

в) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной не планируется.

г) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения нет необходимости.

д) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых  сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На расчетный срок, перспективный прирост тепловой нагрузки останется неизменным, в связи с этим, реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не планируется. Необходимо провести реконструкцию существующего оборудования.

ГЛАВА 9.  Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения              (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Коммунальная услуга горячего водоснабжения в Шимском городском поселении отсутствует.

ГЛАВА 10.  Перспективные топливные балансы

а) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основной вид топлива являются природный газ и уголь. Годовой расход топлива определяется по формуле: В=(Qвырх103)/(Qнхbк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (каменный уголь - 6450,0 ккал/м3, природный газ — 8000,0 ккал/м3);

bк.а.- КПД котла.

б) Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты по источникам тепловой энергии, расположенным на территории Шимского городского поселения, необходимые для обеспечения нормального функционирования источника тепловой энергии приведены в таблице 3.

ГЛАВА 11.  Оценка надежности теплоснабжения

а) Метод  и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

На сегодняшний день нарушений в подаче тепловой энергии не значилось. В ООО «ТК Новгородская» организована диспетчерская служба для контроля обработки данных по отказам участков тепловых сетей и  работает постоянно в круглосуточном режиме. Создана бригада для устранения нарушений в подаче тепловой энергии (аварийных ситуаций).

б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

На сегодняшний день отказавших участков тепловых сетей среднего времени нет. Организована диспетчерская служба для контроля обработки данных по отказам участков тепловых сетей среднего времени. Созданы бригады для устранения нарушений в подаче тепловой энергии (аварийных ситуаций). Диспетчерская служба работает постоянно в круглосуточном режиме

в) результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.

В связи с отсутствием нарушений в подаче тепловой энергии (аварийных ситуаций) статистики частоты отключений потребителей теплоснабжения отсутствует.

г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно паспорту готовности  к отопительному - зимнему периоду 2021/2022, оценка коэффициента готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки составляет 100%.

д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Дефицит подачи тепломощностей отсутствует.

По результатам оценки надежности теплоснабжения  разрабатываются предложения обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения:

а) Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Рациональных тепловых схем с дублированными связями и новыми технологиями нет.

б) Установка резервного оборудования

В котельных установлены резервные котлы, которые в случае отключения основных котлов, могут обеспечить выработку тепла в необходимом объеме.

в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Указанные работы не предусмотрены.

г) резервирование тепловых сетей смежных районов поселений

Предложений нет.

д) Устройство резервных насосных станций

Предложений нет.

е) Установка баков-аккумуляторов

Предложений нет.

Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения отображена в таблице № 14 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

ГЛАВА 12.  Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

На расчетный срок в Шимском городском поселении не планируется строительство тепловых сетей и тепловых пунктов.

ГЛАВА 13.  Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Результаты существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, приведены в таблице 6.

ГЛАВА 14.  Ценовые (тарифные) последствия

Ценовая политика в отрасли теплоснабжения находится в зоне прямого контроля государства. Государственный надзорный орган, регламентирующий и контролирующий ценообразование на соответствующие товары (услуги) в Новгородской области – Комитет по тарифной политике Новгородской области, устанавливающий тарифы на тепловую энергию.

Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2020-2023 годы приведены в таблице № 7.

ГЛАВА 15.  Реестр единых теплоснабжающих организаций

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация - коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей.

Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Единая теплоснабжающая организация - ООО «Тепловая Компания Новгородская».

ГЛАВА 16.  Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому первооружению и (или) модернизации источников тепловой  энергии

На расчётный срок строительство объектов с централизованной системой теплоснабжения не планируется, в строительстве дополнительных источников теплоснабжения нет необходимости.

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому первооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется. Необходима реконструкция существующих сетей и оборудования, выработавших свой срок.

Предлагается внести жилое помещение, расположенное по адресу: Шимский район д. Коростынь ул. Новая д.19, кв. 2, в реестр объектов, подключенных к центральному теплоснабжению (Котельная № 12, д. Коростынь, ул. Садовая, 2).

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Коммунальная услуга горячего водоснабжения в Шимском городском поселении отсутствует.

ГЛАВА 17.  Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

а) Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

1. В соответствии с требованиями пунктов 10.11 раздела 3 методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 310 от 26.07.2013., по результатам проведенного анализа отразить перечень мероприятий по повышению надежности ненадежных и малонадежных систем теплоснабжения Шимского городского поселения.

2. Предусмотрено изменение схемы теплоснабжения Котельной № 12 (д. Коростынь, ул. Садовая, 2), так как планируется подключение жилого помещения, расположенное по адресу: Шимский район д. Коростынь ул. Новая д.19, кв. 2, к центральному теплоснабжению.

3. Во исполнение п.п. «б» п.2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 17.02.2022 г. № Пр-325, необходимо обеспечить включение в схемы теплоснабжения сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии и далее осуществлять ежегодно.

б) Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

1. Перечень мероприятий по повышению надежности ненадежных и малонадежных систем теплоснабжения Шимского городского поселения отражен в разделах обосновывающих материалов к схеме в части 9, в разделе 9 схемы теплоснабжения.

2. Статистические данные об отказе и восстановлении оборудования котельной отсутствуют.

ГЛАВА 18.  Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

- В 2018 году завершено строительство тепловых сетей к Путевому Дворцу в д. Коростынь.

- Схема теплоснабжения Шимского городского поселения актуализирована в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (с изменениями и дополнениями от: 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г.)

- В целях  исполнения (подпункта а) пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 17.02.2022г. № Пр-325, данных по результатам совещаний 29 декабря 2021 года по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода,  в схеме теплоснабжения в разделе 9 и части 9 обосновывающих материалов отражен перечень мероприятий по повышению надежности ненадежных и малонадежных систем теплоснабжения.